Gdańsk, dnia 09.09.2011r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  Postępowanie nr A120-211-75/11/WW                                       - dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części I-III:

Układ do szybkiego pomiaru widm w podczerwieni – 1 szt. Zestaw kowadeł diamentowych do komór wysokociśnieniowych – 20 szt. Komory ciśnieniowe z kowadłami diamentowymi – 2 szt.

Załącznik nr 2 -  część I

# Dostawa układu do szybkiego pomiaru widm w podczerwieni - 1 szt.

| Opis przedmiotu zamówienia | Spełnianie wymagań | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Układ do szybkiego pomiaru widm w podczerwieni musi spełniać poniższe wymagania: | wpisać TAK lub NIE | 1 |  |  |  |  |
| Typ sensora: InGaAs. Zakres długości fal: od 0,8 do 1,7 mikrometra. Wydajność kwantowa w zakresie większym niż 85 %. Chłodzenie termoelektryczne powietrzem do -70 stopni C, bez ciekłego azotu. Komunikacja z komputerem: - port USB 2.0 umieszczony z tyłu, - bezpośrednio z kamery. Wielkość matrycy: 1024 piksele o rozmiarze 25x500 mikrometrów. Zakres dynamiczny piksela większy niż 150 Me Prąd ciemny nie większy niż 6.2 [ke/piksel/sek] przejściówka – adapter umożliwiający zamocowanie kamery do spektrografu. Możliwość przyłączenia kamery do spektrografu firmy Shamrock SR-750 oraz obsługa jej przez oprogramowanie Andor Solis będące na wyposażeniu Jednostki Organizacyjnej UG. Wymagania pozostałe Gwarancja: minimum 12 miesięcy Instalacja w miejscu użytkowania aparatury. |  |  |  |  |  |  |
| Wartości razem: |  |  |  |

……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data												     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część II

# Dostawa zestawu kowadeł diamentowych do komór wysokociśnieniowych – 20 szt.

| Opis przedmiotu zamówienia | Spełnianie wymagań | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zestaw kowadeł diamentowych do komór wysokociśnieniowych musi spełniać poniższe wymagania: | wpisać TAK lub NIE | 20 sztuk (10 par) |  |  |  |  |
| Kowadła diamentowe do badań spektroskopowych wysokociśnieniowych przeznaczone do komór typu Merrill- Bassett. Naturalne diamenty: typ I a. Szlif: 16 boków (no bevel). Średnica: 2,5 mm, powierzchnia robocza (culet) = 0,6 mm, orientacja (100). Ultra słaba luminescencja (Raman ultra low fluorescencje). Wymagania pozostałe Gwarancja: minimum 12 miesięcy. Możliwość wcześniejszego wybrania/zbadania kowadeł z dwukrotnie większej ilości. |  |  |  |  |  |  |
| Wartości razem: |  |  |  |

……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data												     Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 -  część III

# Dostawa komór ciśnieniowych z kowadłami diamentowymi - 2 szt.

| Opis przedmiotu zamówienia | Spełnianie wymagań | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Komory ciśnieniowe z kowadłami diamentowymi – 2 szt. muszą spełniać poniższe wymagania: | wpisać TAK lub NIE | komory ciśnieniowe – 2 szt., kowadła diamentowe – 8 sztuk (4 komplety po 2 szt.) |  |  |  |  |
| Komora z kowadłami diamentowymi do pomiarów luminescencji i spektroskopii Ramana. Typ komory: Merill-Bassett o wymiarze boku nieprzekraczającym 35 mm. Wysokość komory 15 mm. Maksymalne ciśnienie robocze komory około 30 GPa Temperaturowy zakres pracy: od -270 do 100 stopni C. Kowadła diamentowe wykonane z diamentu syntetycznego o wielkości roboczej 500 mikrometrów, typ 2a, typ stożka Boehler – 8 szt. (4 komplety po 2 szt.) Wymagania pozostałe Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Wartości razem: |  |  |  |

……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data												     Podpis Wykonawcy

Tabela IV

Załącznik nr 2  -  część …  - Opis Równoważnego Przedmiotu Zamówienia*

# Dostawa … - … szt.

| Opis przedmiotu zamówienia | Spełnianie wymagań | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| … spełnia poniższe wymagania: | wpisać TAK lub NIE | … |  |  |  |  |
| Wartości razem: |  |  |  |

……………………………………………………….                                                     …………………………………………………………

Miejscowość i data												     Podpis Wykonawcy

* Tabelę „Opis Równoważnego Przedmiotu Zamówienia” należy wypełnić w następujący sposób:

- w opisie przedmiotu zamówienia należy wpisać wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego i odpowiednio potwierdzić ich spełnianie. Dodatkowo dla parametrów równoważnych należy umieścić zapis:

„parametr równoważny … (tu wpisać szczegółowy opis parametru proponowany przez Wykonawcę) dla następującego parametru wymaganego przez Zamawiającego … (tu wpisać szczegółowy opis parametru wymagany przez Zamawiającego)”;

- w razie konieczności tabelę powtórzyć i wypełnić oddzielnie odpowiednią ilość razy, dla każdego przedmiotu zamówienia, dla którego Wykonawca wskazuje równoważność;