## Opis przedmiotu zamówienia

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego - ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk”.

Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

- 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

- 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

- 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

- 77211400-6 Usługi wycinania drzew

- 77211600-8 Sadzenie drzew

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego - ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk”.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - roboty budowlano-montażowe i instalacyjne - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją techniczną,

  - pielęgnację zieleni - przeprowadzaną zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez wyspecjalizowane do tego osoby, w celu utrzymania prawidłowego wzrostu roślin i założonego w projekcie efektu estetycznego -  w okresie gwarancji,

  - serwis i konserwację wszystkich urządzeń, systemów i instalacji wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, których serwisowanie i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych – w okresie gwarancji. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii: 12 godzin, przy założeniu, iż przez czas reakcji przyjmuje się czas liczony od powiadomienia Wykonawcy, drogą telefoniczną, elektroniczną lub pisemną, o nieprawidłowej pracy urządzeń, systemu lub instalacji, do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę w miejscu wystąpienia awarii.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna opracowana przez GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp. z o.o. we wrześniu 2015 r., stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ, w skład której wchodzi:

  - Projekt budowlany.

  - Projekt wykonawczy.

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Przedmiar robót, który należy traktować jako materiał pomocniczy - ryzyko ustalenia przedmiaru i kosztu robót ponosi Wykonawca.

- Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek 
dokumencie wymienionym w pkt 3 ppkt 1) – 4), uważa się za obowiązujące. Wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- Jeśli gdziekolwiek na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarach Robót, Projektach Budowlanych, Projektach Wykonawczych lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne, jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego i Nadzór Autorski.

- Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji równoważnych wymaga się od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowe obiekty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną.

- Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195 poz. 2011).

Materiały, które Wykonawca zamierza użyć przy realizacji zamówienia, przed ich wbudowaniem muszą zostać uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Kolorystykę oraz dobór materiałów wykończeniowych należy uzgodnić przedstawicielem Zamawiającego i Inspektorem nadzoru.

- Warunki prowadzenia robót:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją projektową.

- Wykonawca winien przestrzegać warunki prowadzenia robót zawarte w:

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- decyzjach, uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

- uzgodnieniach z użytkownikiem oraz gestorami uzbrojenia terenu.

- Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlano – montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności do zapewnienia odpowiedniego ich zabezpieczenia, całodobowego nadzoru terenu robót w trakcie prowadzenia robót, utrzymywanie placu budowy w należytym porządku. Prace będą realizowane w sąsiedztwie czynnych obiektów, część robót branży elektrycznych również w czynnym budynku. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia, będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Należy się liczyć z koniecznością wykonywania robót w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót. W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bez wstrząsową technologię wykonywania robót. Koszty za ww. elementy Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty.

- Niniejszym zamówieniem objęte są również roboty towarzyszące: np. związane z przygotowaniem terenu robót, wszelkimi robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, wykonaniem tymczasowego ogrodzenia terenu na czas prowadzenia robót, zorganizowaniem i utrzymaniem zaplecza budowy, pomiarami (w tym elektrycznymi), próbami, rozruchem technologicznym, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zapewnieniem kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, wywiezieniem materiałów porozbiórkowych i innych odpadów wraz z ich utylizacją,  koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, itp. Wykonawca ponosi również koszty związane z dostawą mediów (wody, energii). Wykonawca uzyska we własnym zakresie warunki zasilania w wodę i energię elektryczną.

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, dokonał własnej oceny zakresu wykonanych robót budowlano-montażowych, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy, ponosi Wykonawca.

- Wszelkie roboty, prace towarzyszące, prace porządkowe, czynności, materiały, rozwiązania, itp. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji, a konieczne do wykonania z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji dołączonej do SIWZ i wizji lokalnej. Roboty takie muszą być ujęte w cenie oferty.

- roboty budowlano-montażowe i instalacyjne

- Zakres prac branży budowlanej:

- Wymiana gleby

Wymianę gleby na całym terenie opracowania, z pominięciem miejsc przebiegu ścieżek, torfowisk oraz stanowisk wodnych. Jednocześnie zaznacza się, że w miejscach występowania istniejących drzew, nie należy przeprowadzać wymiany gleby, w obrębie systemu korzeniowego, gdyż zabieg ten mógłby stanowić zagrożenie dla drzew. Za zasięg systemu korzeniowego należy przyjąć zasięg rzutu korony drzewa. Podczas wykonywania prac nie można dopuścić do przesuszenia systemu korzeniowego.

- Układ komunikacyjny

Układ komunikacyjny zaprojektowano z centralną aleją pieszo-jezdną z kostki betonowej, która jest kontynuacją ścieżki znajdującej się przy pomniku. Od strony południowej projektowane są schody terenowe biegnące po skarpie.

Pozostałe ścieżki edukacyjne zaprojektowano z nawierzchnią mineralną.

- Nawierzchnie

Nawierzchnie utwardzone ciągu pieszo-rowerowego oraz ciągów pieszych zaprojektowano z kostki betonowej prostokątnej, szarej o wym. 20x10x8 cm, w obrzeżu betonowym szarym o wym. 100x30x8 cm.

Część nawierzchni do wykonania z desek kompozytowych 4x17x270 cm.

- Schody terenowe

Projektowane są na osi wejścia do budynku Wydziału Biologii, na osi wejścia do budynku Wydziału Chemii oraz na zakończeniu ścieżki utwardzonej biegnącej po śladzie istniejącego przedeptu. Wszystkie projektowane schody biegną po istniejących skarpach.

Wszystkie schody będą wykonane z płyt betonowych. Przy schodach terenowych gdzie pokonywane różnice wysokości w jednym biegu wynoszą więcej niż 1,0 m, zaprojektowano balustrady stalowe na osi schodów, fundament z betonu C20/25 30x30x50cm.

- Elementy małej architektury

Na terenie parku zaprojektowano ławki, kosze na śmieci oraz tablice edukacyjne z materiału pochodzącego z wtórnych tworzyw sztucznych uzyskanych z recyklingu.

Ławka posiada oparcie oraz podłokietniki, posadowiona jest na dwóch nogach ze stali ocynkowanej.

Ponadto planuje się, aby część głazów narzutowych wykorzystać jako siedziska w części terenu znajdującej się przy wejściu od strony Wydziału Chemii.

Kosz na śmieci wykonany jest z tego samego materiału co ławki. Posiada stelaż ze stali ocynkowanej do założenia worka, pojemność 70 l.

- Wodne stanowiska dydaktyczne

W części centralnej na osi ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano dwa wodne stanowiska dydaktyczne łączone ze sobą w jednym obiegu wodnym. Jedno stanowisko zaprojektowano jako stanowisko o charakterze naturalnym, w którym rosną rośliny spotykane w rodzimych siedliskach wodnych oraz jedno stanowisko dydaktyczne z roślinnością ozdobną.

Konstrukcję stanowisk zaprojektowano z folii EDPM. W obu zaprojektowano półki na rośliny. Maksymalna głębokość stanowiska z roślinnością ozdobną wynosi 1,5 m, natomiast naturalnego 1,25 m, zaś głębokość łącznika wacha się w od 0,6 do 0,8 m. Przy stanowisku dydaktycznym z roślinnością ozdobną zaprojektowano komorę techniczną z system filtracyjnym. Komora jest zamykana pokrywą, wykonaną z desek recyklingowych (materiał stosowany również do elementów małej architektury), która tworzy jednocześnie niewielki taras nad brzegiem zbiornika.

- Kładki

Kładka piesza

Na osi ścieżki pieszo-rowerowej zaprojektowano kładkę pieszą - nad niewielkim kanałem łączącym wodne stanowiska dydaktyczne. Kładka posiada długość 4 m, szerokość 3 m (z całą konstrukcją 4 m). Wykonana jest z tego samego materiału co ławki i kosze na śmieci (materiał pochodzący z recyklingu). Zaprojektowano obustronne balustrady z pochwytem, wys. 1,25 m. Kładka jest wsparta obustronnie na ławach fundamentowych. Pod kładką zaprojektowano siatkę mocowaną na hakach do konstrukcji kładki, dla oddzielenia obu stanowisk wodnych.

Kładka piesza projektowana jest w konstrukcji drewnianej z żelbetowymi fundamentami w formie ścianek oporowych. Balustrady zaprojektowano z elementów metalowych.

Kładki dydaktyczne

W pobliżu torfowisk zaprojektowano dwie kładki dydaktyczne. Kładki szerokości 107 cm z konstrukcji drewnianej z żelbetowymi fundamentami w formie ław i płyt. Konstrukcja główna kładki z drewna dębowego, legarów podłużnych z drewna modrzewiowego oraz legarów o przekroju 9x9 cm z materiału kompozytowego. Na legarach deski tarasowe o gr. 4,0 cm z materiału kompozytowego z tworzywa sztucznego.

- Roślinność

Trzon projektu EkoParku będą stanowiły projektowane nasadzenia roślinne. Jedynie osiem egzemplarzy młodych drzew (poniżej 10 lat) wskazano do przesadzenia, ze względu na kolizję z projektowanym układem komunikacyjnym.

W strefie reprezentacyjno-rekreacyjnej projektowane są następujące grupy roślin:

- nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych z udziałem rodzimych i egzotycznych gatunków,

- alpinarium - zbiorowisko roślin górskich,

- roślinność strefy bagiennej i wody głębokiej stanowiska wodnego dydaktycznego sztucznego,

- łąka krokusowa (rośliny cebulowe: krokusy, narcyzy, tulipany).

W strefie naturalistyczno-ekologicznej projektowane są następujące grupy roślin:

- roślinność strefy bagiennej i płytkiej stanowiska wodnego o charakterze naturalnym,

- zbiorowisko leśne, z gatunkami typowymi dla lasu grądowego,

- zbiorowiska torfowiskowe:

- gatunki typowe dla torfowiska wysokiego;

- gatunki typowe dla torfowiska niskiego;

- zbiorowiska roślin zaroślowych:

- z dominacją nasadzeń tarniny i głogu;

- z dominacją nasadzeń żarnowca;

- zbiorowiska trawiaste:

- nasadzenia traw ozdobnych;

- murawa kserotermiczna;

- murawa napiaskowa;

- zbiorowiska wrzosowiskowe:

- z łąką ozdobną oraz nasadzeniami wrzosu, jałowca i wrzośca bagiennego;

- nasadzenia roślin owocowych z gatunkami charakterystycznymi dla dawnych polskich sadów,

- nasadzenia ukazujące zmienność roślinności krajobrazu rolnego:

- nasadzenia roślin uprawnych (zbóż);

- nasadzenia roślin łąkowych;

- nasadzenia charakterystycznych dla ziołorośli okrajkowych.

Szczegóły projektu roślinności znajdują się w Tomie II, Rozdział 6 Projektu wykonawczego (załącznik nr 10 do SIWZ).

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmianę rodzaju nasadzeń, po uzgodnieniu w formie pisemnej z Zamawiającym.

- Ścieżki edukacyjne

Planowane są 3 ścieżki edukacyjne:

- Ścieżka głazów narzutowych - na terenie zbierane są obecnie głazy narzutowe, które stanowią charakterystyczny element tego regionu. Każdy głaz ma być opisany na tabliczce informacyjnej przytwierdzanej bezpośrednio do niego.

- Ścieżka przyrodnicza (gatunki) - ścieżka ta będzie oprowadzała po najcenniejszych i najciekawszych okazach projektowanej roślinności, zarówno gatunków rodzimych jak i egzotycznych.

- Ścieżka przyrodnicza (zbiorowiska) - ścieżka będzie przebiegała przez wszystkie projektowane zbiorowiska roślinne.

Na ścieżkach edukacyjnych zaprojektowano tablice edukacyjne.

- Ekran LED

Wykonanie konstrukcji, dostawa, montaż i uruchomienie ekranu LED.

- Komora techniczna

W konstrukcji żelbetowej o wymiarach zewnętrznych 2,5x5,0 m i głębokości 2,01 m. Góra komory w formie stalowego rusztu wykończonego deskami tarasowymi o gr. 4,0 cm z tworzywa sztucznego. Przykrycie komory ma być wyposażone w koła (rolki) w celu wysuwania tarasu na czas prac serwisowych komory filtracyjnej.

- Stoliki szachowe

W północnej części terenu projektuje się ustawienie 3 stolików szachowych, z siedziskami. Stolik wykonany jest z betonu B30, zbrojonego prętami fi 8. Blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem. Obrzeża i narożniki zabezpieczone aluminiowym profilem o zaokrąglonych krawędziach. Siedziska wykonane z listew z tworzywa sztucznego.

- Boisko do gry w boule

W części południowo-zachodniej boisko do gry w boule o wym. 4x15 m. Boisko wykonane z tłucznia z obrzeżem z belek kompozytowych 8x23x500.

- Zbiornik do przechowywania wody deszczowej

Zaprojektowano zbiornik na wodę o wym. 100x220x160 cm.

- Tablice promocyjne (tablica informacyjna i tablica pamiątkowa)

Tablice promocyjne wykonane zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Tablice wykonane z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne. Wzór tablic wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

- Zakres prac branży elektrycznej:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia, zasilania sieci nawadniania, ekranu LED oraz punktów dostępu umożliwiających bezprzewodowe połączenie z siecią wifi na działkach nr ew. 232/9, 236/3, 239/8 na terenie studenckiego EkoParku na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego.

Zakres podstawowych prac:

- Sieć elektryczna:

- Ułożyć linię kablową wyprowadzoną z pola nr 5 rozdzielnicy R5 w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki do projektowanej szafki SK. W pomieszczeniu rozdzielnicy R5 zainstalować podlicznik energii elektrycznej.

- Z szafki SK zasilić projektowaną szafkę oświetleniową SO z układem sterowania oświetleniem.

- Zamontować projektowane słupy oświetleniowe z oprawami LED i zasilić je kablami wyprowadzonymi z szafki SO.

- Ułożyć kable zasilające system nawadniania wraz z podłączeniem urządzeń (szczegóły systemu w dokumentacji technicznej - Rozdział 6. Zieleń).

- Ułożyć kabel zasilający komorę techniczną oczka wodnego wraz z podłączeniem urządzeń (wyposażenie komory w Rozdziale 1. Budowle i urządzenia małej architektury).

- Ułożyć kabel zasilający ekran LED.

- Zamontować system zliczania osób odwiedzających park na czterech wejściach.

- Wytyczne:

- Wykonanie zasilania 230V dla zasilacza POE dla każdego sensora.

- Doprowadzenie instalacji LAN do każdego sensora i wpięcie sensorów w system.

- Zalecany montaż sensorów w stosunku do podłoża to 0 stopni, jeżeli nie ma możliwości takiego montażu aby obejmował obszar to maksymalny kąt nachylania sensora w stosunku do podłoża max. 10 stopni.

- Soczewka, która została dobrana do tego projektu daje maksymalną wysokości montażu danego sensora na 4,5m lecz minimalna wysokość montażu nie może być niższa w tym przypadku jak 3,8m i założeniu pochylenia sensora na 10 stopni. Maksymalne wahnięcie wysokości to +/- 5cm. Zalecana przez producenta optymalna wysokości montażu sensora to od 152,4cm od najwyżej śledzonej osoby ale nie więcej niż 304,8cm. Zakładany punkt zero sensora czyli jego odległość od krawędzi chodnika to min. 0,3m.

- Sensory muszą być podłączone do sieci lan poprzez okablowanie w kategorii 5e lub wyższej. Przy budowie sieci proszę o uwzględnianie standardu 10/100BaseT czyli maksymalna długość segmentu sieci to 100m w celu prawidłowego funkcjonowania sensorów.

| Lp. | Asortyment | Specyfikacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor stereoskopowy z wbudowanym czujnikiem WiFi / BLE | Pobór energii max 16W, Wysyłanie danych poprzez infrastrukturę LAN min. 10/100 Mbit/s, Adresacja sensora DHCP oraz ustawianie statycznego adresu IP, Protokołu dystrybucji danych HTTP, SMTP, FTP, HTTPS, FTPS, Możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą TFTP oraz http, Rozdzielczość pracy sensora min. 752x480 pix z obsługą HDR, Zarządzanie sensorem tak, poprzez przeglądarkę WWW minimalny obszar zliczania zainstalowanego sensora 6 m2, Interwał wysyłanych danych max co 15 minut, Tworzenie raportów zliczania w czasie max co 1 minutę, Czas przetrzymywania danych zliczania przy zaniku łączności sieciowej min. 48h Format plików z danymi wysyłanymi przez sensor xml, Sygnalizacja działania oraz stanu za pomocą wbudowanych diod LED (min.2), Zliczanie urządzeń przenośnych z włączonym Wi-Fi lub BLE (Bluetooth Low Energy) w strefie działania sensora. | 4 |
| 2 | Oprogramowanie do zliczania | wg opisu funkcjonalnego | 4 |
| 3 | Gwarancja minimum 60 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) | Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 11 projektu umowy - załącznik nr 6 (do SIWZ). | 4 |
| 4 | Obudowa zewnętrzna sensora wraz z uchwytem | Obudowa musi posiadać mocowanie do latarni i być odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne panujące w Polsce. Maksymalny kąt pochylenia sensora względem ziemi po montażu to 10stopni | 4 |
| 5 | Oprogramowanie do zdalnego zarządzania sensorami | wg opisu funkcjonalnego | 4 |
| 6 | zasilacz POE | zasilacz POE | 4 |
| 7 | Montaż urządzeń | 1 |
| 8 | Konfiguracja | 1 |

- Zasilacz POE powinien być oddalony od sensora min. 1m. Zasilacz POE powinien być w standardzie 802.3af czyli zapewnić urządzeniu moc na poziomie 12,95W.

- Sensor powinien być zamontowany na latarni prostopadle swoją osią X (dłuższa część sensora) do osi chodnika (wzdłużna oś).

- Zalecany montaż sensorów na latarni – szczyt latarni, przód, tak aby jak najbardziej wychodził na chodnik.

- Minimalna funkcjonalność systemu do zliczania osób:

- Tworzenie min 32 niezależnych stref badanego obszaru.

- Tworzenia dowolnej liczby linii wykluczeń w danym obszarze.

- Tworzenie dowolnej liczby niezależnych linii oraz stref wejść i wyjść nadania unikalnej (dowolnej) nazwy dla każdej strefy.

- Rozróżnianie osób dorosłych z możliwością ustalenia własnego filtra wysokości prezentacji w czasie rzeczywistym obiektów aktualnie śledzonych.

- Graficzna prezentacja za pomocą kolorów tras poruszania się ludzi w strefie tzw. heat map.

- Zaznaczanie punktów zatrzymania się człowieka w strefie.

- Graficzna prezentacja za pomocą kolorów wysokości osób w strefie.

- Zdalna weryfikacja pomiarów.

- Kalibracja sensora ręczna oraz automatyczna.

- Ustawienia filtrów prywatności zliczanych osób.

- Rozróżnianie osób pojedynczych od par.

- Sygnalizacja tworzenia się kolejki w danym obszarze.

- Odróżnianie ludzi od poruszających się przedmiotów (np. balonów).

- Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnątrz sensora.

- Funkcjonalność systemu do zarządzania sensorami:

- Zdalne zarządzanie i konfiguracja grupą sensorów i dla każdego z osobna tworzenie grup sensorów.

- Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnątrz grup sensorów i dla każdego z osobna.

- Zbieranie i łączenie danych z wszystkich sensorów do jednego pliku.

- Wykonać i dostarczyć aplikację na urządzenia mobilne (wartości niematerialne i prawne), która zawierać będzie opis walorów ekologicznych parku, działań promujących postawy ekologiczne i informacji dot. gatunków i atrakcji parku, do których prowadzić będą QRcody lub inne rozwiązanie równoległe według poniższych założeń:

- Aplikacja ma zostać stworzona w oparciu o technologie, dla których nie zapowiedziano wycofania wsparcia w okresie gwarancji. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania technologii Flash i Silveright.

- Wykonawca ma obowiązek utrzymywać aplikację przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie. Okresy braku dostępności aplikacji nie mogą przekroczyć 120 godzin w ciągu roku kalendarzowego.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć i dbać o bezpieczeństwo aplikacji przez cały okres gwarancji. Dotyczy to w szczególności zabezpieczenia przed podmianą treści zamieszczonej w serwisie.

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z aplikacją oraz po każdej modyfikacji aplikacji przekazać Zamawiającemu kod źródłowy, bazy danych, kody dostępu oraz dokumentację w taki sposób i w takim zakresie, aby Zamawiający posiadał wszelkie niezbędne i celowe informacje dotyczące Aplikacji do jej utrzymania, aktualizacji i rozwoju, także przez osoby trzecie, po okresie gwarancji.

- Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, przygotuje strukturę oraz wypełni treścią (tekst i grafika) aplikację. Zmiana treści umieszczonych w aplikacji nie ma powodować konieczności instalacji aktualizacji aplikacji na urządzeniu.

- Zamawiający musi mieć możliwość samodzielnej edycji (zmiany, dodania, usunięcia) treści zamieszczonych w aplikacji.

- Utworzona aplikacja musi być dostępna z poziomu przeglądarki internetowej oraz z dowolnego urządzenia mobilnego, w szczególności z laptopów, telefonów i tabletów. Dostęp ten musi być możliwy przez cały okres gwarancji. Wykonawca ma obowiązek dostosować aplikację do nowych technologii.

- Wykonawca ma obowiązek umieścić aplikacje na platformie hostingowej i utrzymywać przestrzeń oraz usługi niezbędne do działania przez cały okres gwarancji.

- W treściach umieszczonych w aplikacji muszą znaleźć się znaki graficzne i logotypy dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostosować ich format do potrzebnego w aplikacji zachowując proporcje oraz kolorystykę. Każda grafika umieszczona w aplikacji w postaci innej niż dostarczona przez Zamawiającego musi zostać przez niego zaakceptowana.

- Aplikacja ma zawierać treści i grafiki dotyczące wyeksponowanych okazów w EkoPark Uniwersytetu Gdańskiego.

- Aplikacja musi zawierać uzgodnione z zamawiającym opisy i odwzorowania okazów oraz terenu EkoParku.

- W aplikacji muszą znaleźć się co najmniej:

- Interaktywna mapa całego terenu z odniesieniami do opisów zawartych w aplikacji.

- Lista okazów z podziałem: alfabetycznym oraz na miejsca występowania w określonych siedliskach/lokalizacjach. Listy te muszą zawierać odnośniki do opisu danego okazu/siedliska. Z opisów musi być możliwość powrotu do list okazów/opisów siedlisk.

- Opisy okazów oraz siedlisk, które odpowiadają tablicom umieszczonym na terenie parku. Na każdej tablicy umieszczonej na terenie Parku musi istnieć odnośnik do treści zamieszczonej w aplikacji. Odnośnik ten ma być zrealizowany w technologii QR kodu lub równoważnej, która nie wymaga od użytkownika wpisywania danych z klawiatury (np. technologia NFC).

- Dostarczyć w dwóch egzemplarzach dokumentację powykonawczą z kompletem pomiarów, atestów, certyfikatów itp. w formie papieorwej i elektronicznej (CD lub DVD).

- Sieć strukturalna:

- Ułożyć kabel światłowodowy z pom. nr 35 w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki do przełącznika z wkładkami optycznymi w projektowanej szafki SO. W szafie rack w pom. nr 35 zamontować panel przyłączeniowy światłowodowy 12-portowy o wys. 1U.

- Ułożyć kabel światłowodowy z szafki SO do ekranu LED.

- Ułożyć kable UTP z szafki SO do projektowanych punktów dostępowych, zainstalowanych na wskazanych na PZT słupach oświetleniowych.

- W przypadku dwóch punktów dostępowych dla których odległość przesłania sygnału wynosi powyżej 90m, zamontować zestawy zwiększające zasięg.

- W południowej części parku, wzdłuż istniejącej drogi ułożyć odcinek kanalizacji teletechnicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest wybudować i uruchomić sieć strukturalną z urządzeniami aktywnymi (przełączniki, kontroler, Acces Pointy, przełączniki PoE itp. wraz z licencjami z możliwością rozbudowy) wg uzgodnionej z Centrum Informatycznym UG specyfikacji.

Urządzenia te muszą być kompatybilne z wykorzystywanymi obecnie w sieci komputerowej UG. Konfiguracja urządzeń aktywnych sieci przewodowej i bezprzewodowej wg zaleceń Centrum Informatycznego UG.

- Wykonawca okablowania strukturalnego zobowiązany będzie do: uzyskania certyfikatu (gwarancji) na min. 25 lat na okablowanie strukturalne, udzielenia gwarancji na urządzenia aktywne wraz ze wsparciem techniczny na min. 5 lat (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie), uruchomienia instalacji logicznej i telefonicznej oraz dostarczenia do Centrum Informatycznego UG dodatkowej dokumentacji powykonawczej dotyczącej teletechniki wraz z pomiarami w formie papierowej i elektronicznej (CD lub DVD) w dwóch egzemplarzach. Pomiary powinny zawierać przedstawienie ważniejszych mierzonych parametrów, tekst zawarty w wyniku w języku polskim.

- Pomiary powinny zawierać graficzne przedstawienie ważniejszych mierzonych parametrów, ze względu na czytelność musi być jeden pomiar na jedną stronę, tekst zawarty w wyniku ma być w języku polskim, jednostka miary długości kabla musi być podana w metrach.

- Ponadto w ww. dodatkowej dokumentacji powykonawczej muszą być zawarte takie informacje jak:

- trasa ułożenia kabla miedzianego i światłowodowego

- schemat rozmieszczenia elementów w szafach

- pomiary reflektometryczne kabla światłowodowego

- schemat połączeń światłowodowych

- pliki konfiguracyjne urządzeń aktywnych

- lista urządzeń wraz z ich numerami seryjnymi

- mapa sygnału sieci Wi-Fi

- Wraz z uruchomioną siecią należy dostarczyć urządzenie do rozwiązywania problemów z łącznością sieciową. Urządzenie to musi mieć wyświetlacz LCD oraz musi obsługiwać PoE, autentykację 802.1X i weryfikować poprawność połączenia 10/100/1G w kablu miedzianym. Wraz z tym urządzeniem należy dostarczyć zasilacz do jego ładowania.

- Zakres prac branży sanitarnej:

W związku z budową instalacji nawadniania oraz zasilania zbiorników otwartych (wodne stanowiska dydaktyczne - oczka wodne) w ramach prac branży sanitarnej niezbędne będzie wykonanie nowej, wewnętrznej doziemnej instalacji wodociągowej podłączonej bezpośrednio do istniejącego przyłącza wA80 znajdującego się na terenie Inwestora w pobliżu budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, zgodnie z założeniami przyjętymi w dokumentacji technicznej.

W ramach wykonania prac związanych z wykonaniem doziemnej instalacji wodociągowej wchodzić będą następujące działania:

- Ułożenie głównego rurociągu wodociągowego wraz z montażem studni wodomierzowej i wyposażeniem.

- Montaż zasuw odcinających na rurociągu głównym, jak i na odejściach do skrzynek nawadniających, wodnych stanowisk dydaktycznych oraz hydrantów.

- Wpięcie wykonanej instalacji wodociągowej w istniejącą sieć na terenie Inwestora.

- Przesunięcie (zmiana lokalizacji) dotychczasowego hydrantu zewnętrznego zlokalizowanego w okolicach wpięcia nowo wykonanej instalacji doziemnej z istniejącą siecią wodociągową.

- Montaż nowego hydrantu podziemnego.

- Montaż instalacji zasilania w wodę wodnych stanowisk dydaktycznych (rozprowadzenia instalacji zasilającej sztuczne stanowisko dydaktyczne, spust i pobór wody zanieczyszczonej z naturalnego stanowiska dydaktycznego, wykonanie systemów filtracyjnych w komorze technicznej oraz automatycznego systemu regulacji poziomu wody).

- Wykonanie instalacji przelewów burzowych zlokalizowanych przy naturalnym stanowisku dydaktycznym oraz torfowiskach.

- Wykonanie rozprowadzenia rur i okablowania z węzłów nawadniających do poszczególnych sekcji nawadniających.

- Wykonanie systemu sterowania nawadnianiem sekcjami.

- Wykonanie węzłów nawadniających poszczególne sekcje, wyposażonych w armaturę odcinającą, filtrującą i regulacyjną.

- Wykonanie kranów na wąż ogrodowy, osadzonych w skrzynkach ulicznych.

- Wykonanie prób szczelności, ciśnienia, wydajności wykonanych wodnych instalacji rurowych oraz hydrantów.

- Wykonanie wszystkich koniecznych prac ziemnych związanych z wykonaniem doziemnej instalacji wodociągowej, rozprowadzeniem instalacji nawadniającej oraz okablowaniem i sterowaniem wykonanych systemów sterowania.

- Uruchomienie i regulacja wykonanych instalacji oraz zamontowanych urządzeń i systemów.