FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

Zastosowanie: Tablica interaktywna i projektor mają służyć do pracy ze studentami na specjalizacji nauczycielskiej w szczególności do realizacji jednego z zadań projektu, dotyczącego e-learningu, dzięki niej powiększy się zakres umiejętności dydaktycznych studentów (przyszłych nauczycieli) związanych z edukacją multimedialną.

TABELA 1. Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem  - 1 szt.

| Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- |
| Pozycja 1: Typ Tablica interaktywna | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Parametry fizyczne Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny) min. 156 cm × 117 cm (przekątna min. 77 cali – 195 cm). Technologia – dotykowa, optyczna. Format tablicy – 4:3. Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesów do mocowania kartek do tablicy) oraz umożliwiająca pisanie pisakami sucho ścieralnymi. Półka na pisaki wyposażona w przyciski do wyboru kolorów (czarny, niebieski, czerwony i zielony). Przycisk uruchamiający funkcję gąbki oraz przyciski do wywoływania procesu orientacji tablicy, klawiatury ekranowej i prawego przycisku myszy. Komunikacja tablicy z komputerem za pomocą interfejsu USB. |
| Cechy funkcjonalne Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palców na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora. Obsługa dwóch jednoczesnych dotknięć ma umożliwiać pracę do dwóch użytkowników z materiałem interaktywnym na tablicy. Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu. Funkcja usuwania z całej strony wszystkich notatek naniesionych za pomocą cyfrowego atramentu. Przycisk resetowania strony do stanu bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja pokazująca wszystkie obiekty z dodanymi łączami (będące łączami) bezpośrednio po wyświetleniu danej strony. Obramowanie strony pokazujące, która część strony jest widoczna przy wyświetlaniu w trybie pełnoekranowym, w zależności od proporcji ekranu tj. 4:3, 16:9 i 16:10; w celu ułatwienia przygotowywanie stron na zajęcia na komputerach o innych proporcjach wyświetlacza niż tablica. Możliwość łączenie stron (slajdów) w grupy; usuwanie, dowolne porządkowanie kolejności grup stron; nadawanie grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw; domyślna nazwa każdej strony ma zawierać informację o godzinie i dacie jej utworzenia (użycie funkcji utwórz nową stronę). Narzędzie specjalne pisak, które ma automatycznie rozpoznawać pismo odręczne i zamieniać go na tekst maszynowy; ma pozwalać na zatwierdzenie przez użytkownika poprawności rozpoznania pisma; ma rozpoznawać znaki edycji: pionowa linia w tekście – dodaje spację, pozioma linia – usuwa przekreślony tekst, znak litery V – wstawia tekst napisany na pojawiającym się polu, zakreślenie tekstu kółkiem – zastępuje zakreślony tekst tekstem napisany na pojawiającym się polu. |
| Oprogramowanie Dołączone oprogramowanie do obsługi tablicy musi stanowić komplementarną całość z tablicą tj. być wytworzone przez producenta urządzenia. Interfejs w języku polskim, możliwość rozpoznawania zdań i przekształcanie z pisma odręcznego na tekst maszynowy w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim (zmiana języka rozpoznawania bez konieczności ponownego uruchamiania oprogramowana lub komputera). Dostosowywanie menu programu poprzez dodawanie i usuwanie ikon zgodnie z potrzebami użytkownika; ponadto przycisk przywracający domyślne ustawienia ikon menu. Możliwość umieszczenia paska narzędzi na górze lub na dole tablicy (ekranu komputera) i jeżeli jest pasek boczny, to również możliwość umieszczenia go po lewej lub prawej stronie. Wirtualna drukarka systemowa pozwalająca na przeniesienie (wydrukowanie) treści z aplikacji systemowych z funkcją drukowania bezpośrednio na strony programu do obsługi tablicy. Oprogramowanie kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 7/64 bit. W okresie gwarancji tablicy bezpłatna aktualizacja oprogramowania. |
| Wyposażenie Dołączone co najmniej dwa pisaki. Gwarancja Gwarancja producenta na okres minimum 12 miesięcy. |

TABELA 2. Projektor multimedialny z uchwytem – 1 szt.

| Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- |
| Pozycja 1: Typ Projektor multimedialny | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Technologia 3xLCD. Jasność min. 2500 ANSI lumenów. Kontrast min. 2000:1. Rozdzielczość rzeczywista 1024x768, format 4:3. Ogniskowa – obraz o przekątnej 80” wyświetlany jest przy odległości nie większej niż 100 cm. Żywotność lampy min. 5000 godzin w trybie pełnej jasności. Porty wejścia min.: 1x VGA 1 x HDMI 1x audio RCA 1x USB typ B Porty wyjścia min.: 1 x VGA Waga nie przekraczająca 3,5 kg. Głośność pracy nie przekraczająca 36 dB w trybie pełnej jasności. Moc wbudowanego głośnika lub głośników - minimum 1 W. Zabezpieczenie antykradzieżowe: kodem PIN, slot do linki lub innego rozwiązania zabezpieczenie mechanicznego. Uchwyt umożliwiający montaż na ścianie o parametrach: wymiary elementu mocującego do ściany min. 250x150 mm, osłona dostarczana razem z uchwytem na element mocujący do ściany tak aby nie były widoczne śruby mocujące; regulacje: odległość od ściany; pochylenie projektora przód/tył; pochylenie na prawo/lewo; odchylenie od ściany prawo/lewo. Konstrukcja pozwalająca na ukrycie kabli tak aby były prowadzone wewnątrz uchwytu. Gwarancja producenta na projektor minimum 12 miesięcy. Gwarancja producenta na lampę minimum 12 miesięcy. |

TABELA 3. Okablowanie z przyłączem sygnałowym wraz z instalacją.

Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)

Gniazdo HDMI, VGA z audio mini Jack Stereo, USB typ B. System modułowy z możliwością wymiany lub uzupełnienia przyłącza. Osadzenie gniazd w metalowych modułach mocowanych w metalowej ramce za pomocą połączenia śrubowego. Kolor modułów i ramki – jasny (np. biały, kremowy). Połączenie instalacyjne do gniazd za pomocą styków zatrzaskowych (nie dopuszcza się połączeń typu lustrzanego odbicia gniazd). Komplet kabli pomiędzy przyłączem a projektorem i tablicą: HDMI – 10 m, VGA z audio mini Jack Stereo – 10 m, USB – 3m. Puszka natynkowa w zestawie. Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera. Po wykonaniu instalacji Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia zestawu interaktywnego, kalibracji obrazu z projektora względem tablicy i instruktażu użytkownika. Czas instruktażu powinien wynosić od dwóch do trzech godzin dla min. dwóch przedstawicieli Zamawiającego. Termin instruktażu do uzgodnienia z Zamawiającym nie później niż 10 dni roboczych od daty instalacji.

* UWAGA:

W pozycji „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu.

.........................., dnia .................... r.

…………....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)