FORMULARZ PRZEDMIOTOWY do części II

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Szafa chłodnicza | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Pojemność min. 650 litrów Drzwi przeszklone, pojedyncze Możliwość obustronnego montażu drzwi Wymuszony obieg powietrza Wyłącznik zatrzymujący wentylator w momencie otwarcia drzwi - parametr techniczny punktowany (według kryterium wyboru- SIWZ rozdział XIV część II pkt 1 ppkt 4)): Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą Zakres temperatury od min +1oC – do min +8oC Zewnętrzny wskaźnik temperatury Sterowanie elektroniczne Regulacja temperatury co 1°C Wnętrze ze stali nierdzewnej Oświetlenie wewnętrzne z wyłącznikiem Alarm akustyczny bądź i/lub optyczny przekroczenia temperatury Min 3 półki o nośności co najmniej 20kg/półkę Temperatura otoczenia pracy urządzenia min. 30°C Regulowane nóżki, oraz kółka transportowe |

.........................., dnia .................... r.

…………....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)