FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

TABELA 1. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne w formacie A3

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Praca w grupie roboczej 10 użytkowników. Drukowanie, skanowanie oraz kopiowanie materiałów dydaktycznych dla studentów oraz wykładowców Wydziału Zarządzania UG |
| Pozycja 1: Typ | Wielofunkcyjne urządzenie w formacie A3 o możliwościach: monochromatyczna drukarka i kopiarka, kolorowy skaner. W momencie dostawy urządzenie musi być gotowe do pracy i wyposażone we wszystkie materiały eksploatacyjne wraz z tonerami o minimalnej wydajności zgodnej z tabelą 2. | Należy podać: marka……………………………. model……………………………… |
| Pozycja 2: Parametry urządzenia | metoda druku: elektrostatyczna, laserowa. prędkość kopiowania A4 w kolorze: minimum 50 str./min czas wykonania pierwszej kopii nieprzekraczający 5 sekund czas nagrzewania rozumiany jako czas od momentu fizycznego włączenia urządzenia do osiągnięcia gotowości do wykonania pierwszej kopii nie dłuższy niż 30 sekund. wbudowany automatyczny dwustronny podajnik dokumentów o pojemności minimum 100 arkuszy w formacie A4. możliwość wykonania druku i kopii dwustronnej w trybie automatycznym. wbudowana pamięć ram o pojemności min. 1GB. wbudowany dysk twardy o pojemności min. 250 GB. wbudowane minimum dwie uniwersalne kasety na papier formatu A3. minimalna pojemność pojedynczej kasety nie mniejsza niż 500 arkuszy formatu A3. dołączony zasobnik dużej pojemności na minimum 2500 arkuszy formatu A4 i gramaturze minimum 80g/m2. wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 150 arkuszy w formacie A6-A4 obsługiwana gramatura mediów dla podajnika ręcznego w zakresie nie mniejszym niż: 64 – 300 g/m2 urządzenie wyposażone w dwutacowy odbiornik papieru (ang. finisher) wraz z zszywarką (ang. staple). Łączna pojemność odbiornika minimum 3000 arkuszy formatu A4 i gramaturze 80 g/m2. Zszywanie minimum 50 arkuszy formatu A4 i gramaturze 80g/m2. wbudowany panel sterujący, dotykowy, wyświetlane komunikaty w języku polskim. interfejsy: Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T, USB 2.0 |
| Pozycja 3: Możliwość doposażenia | możliwość doposażenia urządzenia w czytnik kart typu IC obsługujący karty w standardzie MIFARE w celu autoryzacji użytkowników. możliwość montażu modułu faksowego w standardzie Super G3 |
| Pozycja 4: Parametry drukarki | obsługiwane języki druku: minimum PCL6 rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi urządzenie musi umożliwiać dostęp do jego ustawień poprzez narzędzie uruchamiane za pomocą przeglądarki internetowej. obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2008 R2 64 bit, Windows 7 Prof. 32/64 bit, Windows 10 Prof. 64 bit |
| Pozycja 5: Skanowanie | prędkość skanowania w kolorze: minimum 160 obrazów/min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 200 dpi) optyczna rozdzielczość skanowania: minimum 600 x 600 dpi. tryby skanowania: sieciowy TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, bezpośrednie skanowanie do email (bez urządzenia i oprogramowania pośredniczącego np. komputera), skanowanie do HDD, skanowanie do portu USB. wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF. |
| Pozycja 6: Wsparcie techniczne | w okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. czas reakcji serwisu: nieprzekraczający 2 dni robocze od momentu zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający: 3 dni robocze od momentu zgłoszenia wady. |
| Pozycja 7: Zgodność z normami | Urządzenie musi posiadać normę ENERGY STAR lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną ……………….……………… |
| Pozycja 8: Gwarancja | Gwarancja producenta minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |
| Pozycja 9: Szkolenie administratorów | Usługa polegająca na przeszkoleniu trzech administratorów w zakresie zarządzenia urządzeniem. Zakres szkolenia musi obejmować: instalację sterownika na serwerze wydruku (Microsoft Server 2008 R2 64 bit), szczegółową konfigurację skrzynek użytkowników/kont wraz z ich personalizacją, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania urządzeniem, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania użytkownikami, szczegółowe omówienie konfiguracji sterownika drukarki, szczegółowe omówienie konfiguracji modułu raportowania i monitoringu pracy urządzenia, szczegółowe omówienie zarządzania urządzeniem za pomocą lokalnego panelu. Czas szkolenia nie przekroczy 7 roboczo - godzin. |
| Pozycja 10: Szkolenie głównych operatorów | Usługa polegająca na przeszkoleniu trzech głównych operatorów w zakresie obsługi urządzenia w celu szkolenia końcowych użytkowników. Szkolenie musi obejmować obsługę urządzenia w zakresie: wykonywania kopii dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania wydruku dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania skanów dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia. Czas szkolenia nie przekroczy 6 roboczo - godzin. |
| Pozycja 11: Świadczenie pomocy technicznej | Świadczenie usługi pomocy technicznej w zakresie pozycji nr 9 i 10. Pomoc techniczna musi być realizowana za pomocą kontaktu telefonicznego (z wyłączeniem numerów o podwyższonej opłacie telekomunikacyjnej) z działem wsparcia Wykonawcy lub wskazanego podmiotu lub za pośrednictwem zasobów internetowych (np. http, e-mail). Czas trwania wsparcia wynosi 120 dni kalendarzowych od daty odbioru urządzenia. |

TABELA 2. Zapasowe tonery do urządzenia z tabeli 1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Standardowy toner czarny (B) | Zapasowy toner czarny o wydajności minimum 22 000 arkuszy (formatu A4 przy 5% pokryciu) każdy, fabrycznie nowy i nieużywany w momencie dostawy. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonych tonerów nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia sprzętu. | Należy podać: Producent……………………………………….. model…………………………………………..… wydajność…………………… arkuszy A4. |

## Uwaga!

Wykonawca  ma  obowiązek wypełnić miejsca  wykropkowane.

TABELA 3. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP | Produkt | ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TABELA 1 | Urządzenie wielofunkcyjne | 1 szt. |  |  |  |  |
| TABELA 2 Pozycja 1 | Zapasowy toner czarny (B) | 3 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |
| * Zsumowane wartości brutto należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ, część III. |

………………………………………                                              ……………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub

czytelny podpis  z imieniem i nazwiskiem