Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia

- Wysokoobrotowa wirówka laboratoryjna sterowana mikroprocesorowo z wyświetlaczem cyfrowym- 1 szt.

- przeciążenie nastawne do minimum 20.000 x g,

- możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub obrotów/min,

- wyłącznik czasowy nastawny do minimum 9 godzin, regulatory w postaci pokręteł dla szybkiego nastawiania parametrów,

- oddzielne przyciski krótkiego wirowania,

- możliwość rozbudowy o rotor pokryty pochodną teflonu dla zwiększenia odporności,

- silnik indukcyjny, maksymalne obroty osiągane w maksimum 16 sekund,

- wysokość do 23 cm, głośność nie większa niż 51dB(A)

- blokada pokrywy podczas wirowania i otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania,

- rotor aluminiowy, stałokątowy do minimum 24 miejsc 1,5/2,0 ml z pokrywą areozoloszczelną

- dodatkowy rotor z podniesionym obrzeżem do wirowania 18 kolumienek.

- Termostat z wymiennymi blokami- 1 szt.

- w zestawie wymienny blok do pracy z minimum 24 probówkami 1,5 ml

- minimalny zakres termostatowania: od -10° C do 110°C,

- czas nastawny do minimum 99 godzin,

- ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów nastawionych i wyjście USB,

- klawisze bezpośredniego dostępu do minimum 5 programów pracy,

- szybkość grzania do minimum 9°C/minutę,

- niedokładność utrzymywania temperatury maksimum 0,5°C w zakresie 20-45ºC,

- bloki wymieniane bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi,

- możliwość zastosowania pokrywy bloku z aktywnym grzaniem dla zapobiegania kondensacji

- Wytrząsarka  typu worteks- 1 szt.

- obrotowy ruch drgający o orbicie 4,5 mm

- możliwość przełączenia urządzenia w tryb pracy ciągłej

- możliwość przełączenia urządzenia w tryb automatyczny - urządzenie pracuje po  dociśnięciu nasadki

- prędkość regulowana w zakresie do 3000 obr./min poprzez pokrętło

- waga urządzenia do 3 kg

- wymiary do (szer. x wys. x gł.) [mm]: 148 x 63 x 205 mm

- Dozownik cieczy- 1 szt.

- zakres dozowanych objętości od 1µl do 10 ml

- automatyczne rozpoznawanie końcówki bez konieczności wykonywania przeliczeń objętości

- przy jednokrotnym napełnieniu końcówki możliwość dozowania do 100 razy

- centralny wyrzutnik końcówek

- wbudowany licznik kroków

- możliwość dozowania cieczy o dużej lepkości, pieniących się lub o wysokim stężeniu par nasyconych