FORMULARZ PRZEDMIOTOWO - CENOWY

Tabela 1. Wyświetlacz płaski minimum 55” ( w tym uchwyt ścienny) – 1 kpl.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (w postaci oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Pokazy prezentacyjne materiałów multimedialnych na potrzeby zadania pt.”Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza” |
| przekątna ekranu minimum 55” matryca wykonana z wykorzystaniem technologii LED i rozdzielczości 1920x1080 pikseli. jasność: minimum 300 cd/m2. kontrast dynamiczny minimum 100 000:1. fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 5 ms. wbudowane głośniki stereo o łącznej mocy minimum 20W. minimalna liczba złącz: 1x SCART (EURO), 1x VGA, 2x HDMI, 2x USB, 1 x Ethernet, 1 x CI (ang. Common Interface), wbudowane złącze do montażu naściennego w standardzie VESA. możliwości: przeglądarka internetowa, odtwarzanie formatów plików: JPEG, MP3, WMA, MPEG, VOB, MOV, MP4, XviD. klasa efektywności energetycznej: nie niższa niż A+ wyposażenie: przyłączeniowe kable sygnałowe, kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania, na wyposażeniu uchwyt ścienny dopasowany do oferowanego monitora z możliwością pochylenia w zakresie nie mniejszym niż od-7° do +12°, Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy – załącznik nr 4b do SIWZ. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV część II | Należy podać: Wyświetlacz Producent………………………….……………………… Model………………………………………………………. Uchwyt ścienny Producent………………………….……………………… Model…..………………………….……………………… |

Tabela 2. Przełącznik HDMI – 1 sztuka

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (w postaci oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| funkcja automatycznego przełączania: jeśli nowe źródło połączone lub włączone, przełącznik automatycznie przełączy się na tym wejściu. Wybór jednego z czterech źródeł przyciskiem, z pilota IR lub za pomocą RS-232. obsługa rozdzielczości do 1080p Full HD i 1920x1200 złącza: wejścia HDMI (4) Typ A, wyjściowe HDMI: Typ A, RS-232 obsługiwane standardy: deep Color, Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio, Pass-Through 3DTV, Lip-Sync Pass-Through, CEC Pass-Through , zgodne z HDCP, Obsługa 3DTV pass-through , obsługa dźwięku LPCM 7.1. gwarancja producenta na okres nie krótszy niż 24 miesiące. | Należy podać: Producent………………………….……………………… Model………………………………………………………. |

Tabela 3. Komplet kabli HDMI długości: 5 m, 10 m, 15 m

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (w postaci oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| 1 kpl. kabli o długości: 5 metrów – 1 szt., 10 metrów – 1 szt., 15 metrów – 1 szt.. obsługa rozdzielczości minimum 1080p (Full HD) kompatybilny z HDTV oraz HDCP przewodnik z miedzi beztlenowej, metalowa obudowa wtyczki styki zabezpieczone przed korozją stopem z metali szlachetnych. żyły o przekroju 24AWG gwarancja producenta na okres nie krótszy niż 24 miesiące. | Należy podać: Producent………………………….……………………… Model………………………………………………………. |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (w postaci oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) oferowany sprzęt.

TABELA 4. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Tabela | Typ | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Szacowane ilości zamówienia (informacyjnie) | Wartość: brutto dla porównania ofert (iloczyn: kolumna C x kolumna D x kolumna E)/ bez VAT* (kolumna C x kolumna E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Wyświetlacz płaski (w tym uchwyt ścienny) (oferowany w tabeli nr 1) | zł | % | 1 kpl. | zł |
| 2 | Przełącznik HDMI (oferowany w tabeli nr 2) | zł | % | 1 szt. | zł |
| 3 | Kable HDMI (oferowane w tabeli nr 3) | zł | % | 1 kpl. | zł |
|  |  | Łączna wartość** (podsumowanie do przeniesienia do formularza ofertowego |  |

*bez VAT –odnosi się do sytuacji opisanej w SIWZ rozdział XIII pkt 5,

** Łączną wartość brutto należy wpisać w części II (załącznik nr 1do SIWZ) w pozycji - „cena brutto”

** Łączną wartość bez VAT należy wpisać do formularza ofertowego w części II (załącznik nr 1do SIWZ) w pozycji  -  „cena bez VAT”

# Text boxes

……………………………, dnia ………………….…. 2016 r.

………………………………………….…………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy