Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia

- Autoklaw do sterylizacji plastików (końcówki do pipet, probówki 1.5 ml), szklanych butelek, narzędzi metalowych – nożyczki, pęsety, płynów w butelkach (pożywki), etc.

- Pojemność sterylizatora: 12 l lub więcej.

- Temperatura sterylizacji przynajmniej 125 OC.

- Czas trwania procesu sterylizacji minimum 20 minut.

- Ciśnienie przynajmniej 1.4 bara.

- Ciężar autoklawu do 7 kg.

- Aparat wyposażony w koszyk, termometr i manometr.

- System zabezpieczający przed otwarciem pokrywy w trakcie sterylizacji.

- System wskazujący na zbyt małą ilość wody w aparacie.

- Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury w aparacie.

- Instrukcja w języku polskim.

- Gwarancja producenta.