Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa komory do PCR z wyposażeniem dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”

KOMORA PCR:

Komora przeznaczona do pracy czystej z próbkami DNA i RNA. Musi zapewniać ochronę przed kontaminacją.

- Urządzenie nablatowe o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż do 65 cm długości oraz nie mniejszych niż 47 cm szerokości;

- Przynajmniej ściana frontowa transparentna, wykonana ze szkła lub akrylu odpornego na działanie UV, blat roboczy musi być zintegrowany z komorą;

- Lampa UV (λ = 253.7 -254 nm), bezozonowa, do dyzenfekcji powierzchni roboczej o długiej żywotności (min 9000h). Lampa lub zestaw lamp o łącznej mocy umożliwiającej pełną dezynfekcję powierzchni roboczej w ciągu 15-30 min.;

- Timer umożliwiający nastawianie czasu sterylizacji;

- Mechanizm automatycznego wyłączania lampy UV przy podniesionej szybie frontowej;

- Lampa światła białego;

- Minimum 1 gniazdo elektryczne w komorze;

- Zasilanie 220V/240V – 50 Hz .

PIPETY ELEKTRONICZNE ZE STATYWEM

Jednokanałowa, zmiennopojemnościowa. Wyrzut umożliwiający stosowanie końcówek posiadanych przez Zamawiającego (Roth, Eppendorf, Sarstead).

Pojemność:

5- 100 ul – 1 sztuka

0,2 – 10 ul – 1 sztuka

- Pipety powinny być odporne na wstrząsy, ciepło, chemikalia i promieniowanie UV;

- Czytelny wyświetlacz z niezmienną pozycją poszczególnych parametrów w każdym trybie pracy;

- Autoklawowana dolna część pipety;

- Przyciski i pokrętła umożliwiające intuicyjną obsługę;

- Tryby pipetowania: dozowanie, pipetowanie, dozowanie wielokrotne, rozcieńczanie;

- Zasilacz w zestawie;

- Statyw kompatybilny do pipet (wielomiejscowy).