Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia

zamrażarki niskotemperaturowej do -86ºC

- Konstrukcja szafowa, pionowa, mobilna pojemność użytkowa 360-450 litrów.

- Kaskadowy system dwóch kompresorów.

- Zakres nastawny temp. min. -50°C do -86°C z dokładnością do ±1°C.

- Warstwa izolacyjna w postaci paneli próżniowych (VIP) połączonych z izolacją poliuretanową.

- Wnętrze zamrażarki wykonane ze stali powlekanej utwardzonym tworzywem lub wnętrze zamrażarki wykonanym ze stali nierdzewnej bez pokrycia tworzywem.

- Komora podzielona na co najmniej 3 oddzielne sekcje zamykane izolowanymi drzwiami, półki wykonane ze stali nierdzewnej.

- Sterownik mikroprocesorowy z ekranem dotykowym LCD lub graficzny wyświetlacz LCD 
z panelem wyposażonym w funkcjonalne przyciski.

- Możliwość rejestracji parametrów pracy: temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych do minimum 2 miesięcy wstecz.

- Możliwość eksportu zarejestrowanych parametrów do komputera. Dane zapisane 
w formacie obsługiwanym przez standardowe oprogramowanie biurowe.

- Temperatura pracy w min. zakresie +18°C do +30°C.

- Automatyczny start urządzenia po awarii zasilania.

- Port wyrównywania ciśnienia, zapobiegający przysysaniu drzwi.

- W celu zabezpieczenia uszczelki przed przymarzaniem i oblodzeniem, drzwi wyposażone są w system podgrzewania elektrycznego lub inny równoważny system.

- Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz.

- Możliwość zabezpieczenia hasłem panelu sterowania.

- System alarmowy wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu 
w przypadku braku zasilania. Automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty alarmujące o braku zasilania, niewłaściwych parametrów sieci zasilającej, zbyt wysokiej temperaturze, zbyt niskiej temperaturze, awarii czujników temperatury, otwartych drzwi, przegrzania elementów układu zamrażającego, wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki, przekroczeniu bezpiecznych dla zamrażarki warunkach środowiskowych w pomieszczeniu, nakazujący wyczyszczenie filtra, wysokiej temperaturze otoczenia.

- Zasilanie 230V 50Hz jednofazowe.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

- Wymiary zamrażarki umożliwiające bezpieczny transport windą o wysokości 210 cm oraz  przez drzwi o szerokości 100cm i wysokości 200cm.