……………………………………..………….

pieczęć Wykonawcy

OFERTA

(formularz przedmiotowy)

do postępowania o zamówienie publiczne na:

dostawę mikroskopu stereoskopowego wraz z wyposażeniem dla Zakładu Badań Planktonu Morskiego, Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Należy podać:

Marka mikroskopu …………………………….………………

Model mikroskopu ……………………………………………

| Szczegółowe wymagania dotyczące mikroskopu: |  |
| --- | --- |
| Mikroskop stereoskopowy od obserwacji w świetle przechodzącym w technikach: jasne pole, ciemne pole, w kontraście. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 2. Kodowane mechanizmy: A. Mechanizm zmiany powiększenia (zoom) B. Przysłony irysowe w głowicy mikroskopu | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Głowica mikroskopu z dwoma równoległymi torami lunetowymi; optyka korygowana apochromatycznie | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Obiektyw planachromatyczny o powiększeniu 1x i odległości roboczej co najmniej 59mm | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Nasadka trinokularowa o podziale wiązki światła 100%/0%; 0%/100%; kąt pochylenia tubusów okularowych 30°; zakres rozstawu źrenic: co najmniej 51-77 mm | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Okulary o powiększeniu 10x i liczbie polowej co najmniej FN23; obydwa z regulacją dioptryjną +/- 5 dioptrii; obydwa okulary z mechanizmem blokady do tubusów okularowych | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Współczynnik zmiany powiększenia (zoom) co najmniej 12,5:1 | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Maksymalne powiększenie mikroskopu z obiektywem 1,0x i okularami o powiększeniu 10x – co najmniej 100x; maksymalna apertura co najmniej 0.144 a maksymalna zdolność rozdzielcza co najmniej 431 lp/mm | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Możliwość opcjonalnego doposażenia mikroskopu (przyszła rozbudowa) w obiektyw planapochromatyczny o powiększeniu 2,0x pozwalającego na uzyskanie maksymalnego powiększenia (z okularami 10x) co najmniej 200x i zdolności rozdzielczej co najmniej 860 lp/mm | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Baza do światła przechodzącego o wysokości poniżej 48mm; o polu widzenia co najmniej 65mm dla jasnego pola i co najmniej 40mm dla ciemnego pola; z oświetlaczem LED o średnim czasie pracy 30000h; | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Baza z przyciskami funkcyjnymi do zautomatyzowanego wyboru technik obserwacji: jasne pole, ciemne pole, kontrast a także do włączania wyłączania oświetlenia oraz z pokrętłami do płynnej regulacji intensywności światła i kąta oświetlenia skośnego (funkcje kodowane); sterowanie w/w funkcjami z poziomu oprogramowania. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Kolumna z współosiowym mechanizmem ogniskowania mikro/makro | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Opcjonalny (przyszła rozbudowa), montowany pomiędzy kolumną a głowicą mikroskopu, mechanizm umożliwiający doprowadzenie do pokrywania się osi optycznych obiektywu i toru jednej z lunetek (przełącznik pomiędzy wizualną obserwacją stereoskopową a osiową fotografią; konstrukcja mikroskopu umożliwiająca samodzielny montaż i demontaż tego mechanizmu; | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Opcjonalny (przyszła rozbudowa), oświetlacz do obserwacji w świetle odbitym z dwoma diodami LED emitującymi światło o temperaturze barwowej ok. 5600°K umieszczonymi na końcach dwóch ramion typu „gęsia szyja” o długości (obydwa) 500mm; kontroler z przyciskami włączenia/wyłączenia oświetlacza oraz regulacji intensywności świecenia umieszczony na końcu turzego ramienia typu „gęsia szyja”; montowany do kolumny mikroskopu. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Łącznik optyczny do kamery cyfrowej o powiększeniu 0,5x. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

Marka kamery …………………………….………………

Model kamery ……………………………………………

| Wyposażenie. Szczegółowe wymagania dotyczące kolorowej kamery cyfrowej o parametrach (co najmniej): |  |
| --- | --- |
| Matryca z rozdzielczością maksymalną 10 Mpikseli; | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Możliwość wyboru rozdzielczości: 1,5 Mpikseli, 2,5 Mpikseli, 5 Mpikseli | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Czas akwizycji w zakresie 0,5 ms – 500; | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Głębia bitowa 3x8bit =24 bit; | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 5. Z obrazowaniem w czasie rzeczywistym: - dla ramki 1600x 1200 pikseli z szybkością10ramek/s - dla ramki 1024x 768 pikseli - 24 ramek/s - dla obrazów Full HD 1920x1080 – 30 ramek/s | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Rejestracja obrazów w formatach: JPG, TIF, AVI, MP4 | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Wzmocnienie 1x-12x; | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Złącza: USB 2.0; HDMI 1.3 | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Rejestracja obrazów na karcie SD | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Wyposażenie. Szczegółowe wymagania dotyczące stacji badawczej (o parametrach co najmniej): |  |
| Procesor dedykowany do pracy w serwerach lub komputerach obliczeniowych. Oferowany procesory muszą łącznie osiągać w teście wydajności SPEC CPU2006 (component SPECint_rate2006) wynik (ang. Result) co najmniej 200. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pamięć operacyjna: 8GB w modułach 2X4GB. Pamięci muszą obsługiwać technologię kontroli błędów sprzętowych mającą na celu zapewnienie integralności i niezawodności transmitowanych danych i pozwalającą na zaawansowane wykrywanie, korekcję występujących błędów i zabezpieczenie przed awarią pojedynczego układu pamięci. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Dysk SATA przeznaczony do pracy ciągłej o parametrach: pojemność co najmniej 2 TB, stała prędkość obrotowa min. 7200 RPM – 1 szt. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Karta graficzna z obsługująca: DirectX w wersji nie niższej niż 11.0, Shader Model 5.0 i OpenGL w wersji nie niższej niż 4.4 oraz technologię NVidia CUDA. Karta graficzna musi posiadać co najmniej 192 rdzeni graficznych wbudowanych w GPU umożliwiających wykorzystanie przetwarzania równoległego na układach CPU i GPU. Karta musi umożliwiać jednoczesną pracę na dwóch monitorach i obsługiwać rozdzielczość 3840x2160 pikseli. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: |  |
| Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet w tym sterowników drukarek. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi Active Directory 2008R2. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| System operacyjny musi obsługiwać całą dostępną pamięć ram min. 8 GB. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Monitor 24"; LCD, rozdzielczość fizyczna1920x1080 pikseli | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Oprogramowanie do sterowania pracą kamery, akwizycji zdjęć cyfrowych, obrazowania w czasie rzeczywistym, a także do sterowania funkcjami bazy do światła przechodzącego, zautomatyzowane przełączanie pomiędzy technikami obserwacji: jasne pole, ciemne pole, kontrast a także sterowanie migawką i zmianą intensywności oświetlenia i kąta oświetlenia skośnego | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Oprogramowanie umożliwiające automatyczne wskazywanie aktualnego powiększenia wizualnego i w torze do fotografii w zależności od aktualnie wybranego powiększenia zoom i dokonywanie na tej podstawie pomiarów bez konieczności kalibracji za pomocą wzorców długości; powinno też umożliwiać przeprowadzenie takiej kalibracji. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

.........................., dnia ...................2017r.

…………....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)