załącznik nr 1a do SIWZ - postępowanie A120-211-36/17/MB

Opis przedmiotu zamówienia

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Drukarka będzie wykorzystywana do przygotowywania dokumentacji naukowej obejmującej zdjęcia, raporty, materiały tekstowe i graficzne oraz drukowania w wysokiej rozdzielczości materiałów promocyjnych w formie ulotek i folderów. W momencie dostawy urządzenie musi być gotowe do pracy i wyposażone we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne wraz z tonerami. Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia wyposażonego w tonery o podstawowej wydajności, tzw. startowe. |
| Pozycja 1: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna, laserowa. prędkość drukowania A4 w kolorze: ≥ 25 str./min czas wykonania pierwszego pełnokolorowego wydruku: ≤ 14 sekund czas nagrzewania rozumiany jako czas od momentu fizycznego włączenia urządzenia do osiągnięcia gotowości do wykonania pierwszego wydruku ≤ 20 sekund. możliwość wykonania druku dwustronnego w trybie automatycznym. wbudowana pamięć ram o pojemności min. 2 GB. wbudowany minimum jeden uniwersalny zasobnik papieru w formacie A4-A5 o pojemności minimum 500 arkuszy. wbudowany podajnik ręczny w formacie A4. obsługiwana gramatura papieru: ≥ 220 g/m2 dotykowy panel sterujący urządzeniem, będący integralnym modułem urządzenia, wyświetlane komunikaty w języku polskim. interfejsy: Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T, USB obsługiwane języki druku: minimum PCL 5c, PCL6 rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi |
| Pozycja 2: Wydajność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych | wymagane jest oferowanie urządzenia które w trakcie normalnego użytkowania drukarki umożliwia zastosowanie tonerów o parametrach takich jak oryginalnego tonera czarnego o wydajności minimum 7000 arkuszy (formatu A4 przy 5% pokryciu) oraz tonerów kolorowych C/M/Y o wydajności minimum 6 500 arkuszy (formatu A4 przy 5% pokryciu) każdy. |
| Pozycja 3: Wsparcie techniczne, gwarancja | obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2008 R2 64 bit, Windows 7 Prof. 32/64 bit, Windows 10 Prof. 64 bit czas reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 3 dni robocze od momentu zgłoszenia wady. gwarancja producenta 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. |