OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dostawy dla zadania:

„Bezprzewodowy System konferencyjny z funkcją głosowania w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego”

Adres Inwestycji:

Budynek  Biblioteki Głównej

Uniwersytetu Gdańskiego

80-952 Gdańsk

ul. Wita Stwosza 53

Określenie przedmiotu zamówienia:

Celem przedsięwzięcia jest dostawa  oraz uruchomienie bezprzewodowego systemu konferencyjnego z funkcją przeprowadzania głosowania w Auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wraz z uruchomieniem, oprogramowaniem bezprzewodowego systemu konferencyjnego

z funkcją głosowania.

W skład powyższego systemu wchodzą niżej wymienione elementy:

- bezprzewodowy pulpit dyskusyjno/głosujący

- mikrofon sztywny tj. bez elementów giętkich, krótki

- bezprzewodowy punkt dostępu (Router)

- ładowarka wraz z akumulatorami

- switch  zarządzalny

- karty zbliżeniowe

- kamera konferencyjna IP HD wew.

- szafa wykonana z płyt meblowych

- laptop

- licencja na pulpit – identyfikacja

- licencja na pulpit – głosowanie

### W ramach zamówienia należy:

- podłączyć i skonfigurować bezprzewodowy punkt dostępu

- uruchomić i przetestować cały system wraz z przeszkoleniem użytkownika z obsługi systemu.

- uruchomić kamerę wewnętrznej służącą do współpracy z systemem konferencyjnym.

- zintegrować nowy system konferencyjny z istniejącym systemem nagłośnienia znajdującym się 
w pomieszczeniu auli.

Nie dopuszcza się montowania na stałe kabli, czy urządzeń głosujących. Urządzenia głosujące   muszą działać bezprzewodowo, być zasilane z wymiennych akumulatorów.

#### Bezprzewodowy pulpit dyskusyjno/głosujący musi:

- pracować w paśmie 2,4 i 5 GHz, posiadać ekran dotykowy 4,3 – 4,5” i być jednocześnie zabezpieczone przed zakłóceniami od innych urządzeń bezprzewodowych, np. telefonów komórkowych, urządzeń Bluetooth i sieci Wi-Fi,

- mieć wbudowany czytnik zbliżeniowy dla kart identyfikacyjnych.

- być wyposażony w system zabezpieczeń, aby uniemożliwić podsłuch i nieautoryzowany dostęp,

- umożliwić uczestnikom wypowiadanie się, rejestrację na liście chętnych do zabrania głosu, słuchanie wypowiedzi innych uczestników oraz głosowanie,

- posiadać przyciski do zgłaszania się uczestnika do zabrania głosu,

- posiadać złącze z dołączonym mikrofonem kierunkowym z osłoną przeciwstukową ze wskaźnikiem aktywności,

- posiadać  możliwość wyświetlania na pulpicie uczestnika z imienia i nazwiska osób 
z aktywnymi mikrofonami oraz wszystkich osób biorących udział w dyskusji,

- zapewniać: oszczędzanie energii, dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, automatyczne,

- umożliwiać identyfikację uczestników za pomocą wbudowanego w pulpit uczestnika czytnika,

- umożliwiać zdalne bezprzewodowe aktualizowanie oprogramowania pulpitów.

- Mikrofon sztywny musi:

- być krótki i nie może zawierać elementów giętkich,

- charakteryzować się wysoką czułością kierunkową i funkcjonować przy dużej odległości do   mówcy  (zapewnić użytkownikowi pokrycie całej auli)

- charakteryzować  się niskim poziomem szumów i wysoką odpornością na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych itp.,

- posiadać możliwość wyłączania po zadanym czasie bezczynności,

- posiadać automatyczne wyszukiwanie własnej sieci,

- wymagana jest możliwość odłączenia mikrofonu od pulpitu dla ułatwienia transportu 
i przechowywania.

- Bezprzewodowy punkt dostępu (Router) musi:

- pracować samodzielnie bez centralnej jednostki sterowania,

- służyć jako centralne urządzenie sterujące dla systemu bezprzewodowego,

- posiadać automatyczne, płynne przełączanie kanałów częstotliwości bezprzewodowej 
w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz  pomiędzy kanałami WiFi w trakcie pracy systemu bez jakichkolwiek zakłóceń,

- służyć do kontrolowania systemu audio i przekierowywania sygnału audio z urządzeń,

- posiadać:

- zasięg bezprzewodowy, obszar pokrycia nie  mniejszy niż  30m,

- funkcjonalność modułową; rozszerzalną za pomocą licencji,

- interfejs sieciowy do licencjonowania, konfigurowania i kontrolowania systemu,

- możliwość sterowania kamerą,

- możliwość przesłania logo (ma być wyświetlone  na  pulpitach uczestnika wg wskazań zamawiającego),

- szyfrowanie WPA2,

- jedno wyjście liniowe audio (symetryczne) do podłączenia systemu  w istniejącą infrastrukturą na auli,

- jedno wejście audio(symetryczne) do podłączenia źródeł dźwięku,

- funkcję testu komunikacji pomiędzy anteną WiFi a pulpitami. Funkcja ta niezbędna do monitorowania czy wszystkie  urządzenia bezprzewodowe są w zasięgu, niezależnie od wybranej częstotliwości sieci WiFi.

- Ładowarka wraz z akumulatorami:

4.A. Ładowarka musi:

- pozwalać na jednoczesne ładowanie minimum 5 baterii,

- posiadać czas ładowania nie dłuższy niż 4 godz.,

- sygnalizować stan naładowania baterii diodami led,

4.B. Akumulator:

- można pozostawić w ładowarce, nie wpływa to na jego żywotność,

- czas pracy akumulatora zasilającego pulpit co najmniej 20 godzin użytkowania przy pełnym naładowaniu  przy czasie ładowania nie dłuższym niż 4 godziny, zalecana pojemność 12000mAh,

- niezbędna jest  kontrola stanu naładowania baterii i siły sygnału na każdym stanowisku za pomocą diod LED,

- akumulatory po pełnym naładowaniu zapewniające pracę min 20h, pojemność 
min 12000 mAh.

- Switch zarządzalny:

- switch zarządzalny 8 portów GB,

- pracujący w drugiej warstwie,

- dający możliwość utworzenia VLAN.

- Karta zbliżeniowa:

- Mifare EV1 8kB card, o najwyższym standardzie bezpieczeństwa -  ACD-EV1-ISO,

- zgodna ze standardem obowiązującym w Uniwersytecie Gdańskim, która nie przenosi danych 
a identyfikacja jest realizowana poprzez odczyt numeru seryjnego karty i przypisanych danych w systemie do tego numeru.

Identyfikacja uczestnika na dowolnym stanowisku rozumiana jest jako brak konieczności przypisania pulpitu do konkretnej osoby.

- Kamera wewnętrzna:

- kamera IP obrotowa,

- pracująca w rozdzielczości HD (1080p), z minimalnym zoomem optycznym 10x oraz minimalną ilością 40 presetów (przypisanie położenia kamery do stanowiska).

Wykonawca  ma  obowiązek:

- zainstalować, podłączyć i uruchomić kamerę,

- zapewnić pełną współpracę z zaoferowanym systemem konferencyjnym.

- Szafa wykonana z płyt meblowych:

- szafa (zabudowa z wysuwanymi półkami), w wielkości wymaganej do zmieszczenia wewnątrz wszystkich urządzeń wchodzących w skład  systemu (zgodnie  z  zestawieniem materiałów, tabela  nr  3 poniżej)

- musi posiadać zamknięcie na klucz,

- kolor do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji,

- każda półka szafy musi być wyposażona w wytłoczki do  przechowywania pulpitów, akumulatorów i mikrofonów.

- Laptop z systemem operacyjnym:

9.A. Wymagania dotyczące  laptopa

Tabela nr 1

| Element | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Typ | Przenośny |
| Matryca | LCD, o przekątnej 15,6” o rozdzielczości nominalnej min 1366x768 |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Komputer musi osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 2600 punktów. |
| Pamięć operacyjna | Wbudowana, min 4 GB |
| Pamięć masowa | Wbudowana, min 500 GB |
| Wyposażenie multimedialne | Wbudowane - głośniki i mikrofon - wejście mikrofonu i wyjście słuchawek - kamera wbudowana w obudowę |
| Komunikacja | Wbudowane - LAN 10/100/1000 - WiFi 802.11 /b/g/n - Bluetooth |
| Karta graficzna | zintegrowana |
| Napęd optyczny | DVD-RW |
| Klawiatura | Wbudowana w układze qwerty z wydzieloną klawiaturą numeryczną, panel dotykowy emulujący ruch kursora |
| Minimalna liczba gniazd i złącz | 3 x USB w tym przynajmniej jedno w standardzie co najmniej 3.0, 1 x gniazdo kart SD ze sprzętową obsługą kart SDHC, SDXC, 1 x port VGA,1 x HDMI |
| Baterie i zasilanie | Min 4 komorowa o pojemności min 40Wh, dołączony zasilacz 230V |
| Waga | Max 2,5 kg |
| Dodatkowe oprogramowanie | Zainstalowany program obsługujący systemu konferencyjny, z funkcją przeprowadzania głosowania w polskiej wersji językowej. |

#### 9.B. Wymagania dotyczące systemu operacyjnego

Tabela nr 2

| Element | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| System operacyjny | System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet w tym sterowników drukarek. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug & Play, Wi-Fi). Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z zintegrowanym interfejsem. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profili użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. Transakcyjny system plików pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania plików systemowych. |

Wymagania co do funkcjonalności systemu sterującego obsługę głosowania.

Oprogramowanie do sterowania przebiegiem głosowania musi zawierać funkcje związane 
z przygotowaniem głosowania, specyfikacją parametrów związanych z głosowaniem, w tym jego rozpoczynaniem, a następnie funkcje sterowania przebiegiem samego głosowania.

Samo głosowanie musi mieć możliwość wcześniejszego przygotowywania w systemie, poprzez skonfigurowanie jego parametrów wyjściowych, prezentacji wyników indywidualnych - jawne głosowanie i niejawne (numer głosowania, temat, data, godzina, ilość głosujących, wyniku: za, przeciw, wstrzymało się; imię i nazwisko senatora - głosowanie jawne z możliwością wydruku) 
i wyświetlanie jego wyników.

Czynności przygotowawcze do przeprowadzenia głosowania muszą obejmować ustawienie ogólnych parametrów, takich jak automatyczny wydruk, tajność, wymagana większość i inne warunki głosowania, zdefiniowane w regulaminie obrad. Obok zdefiniowania numeru głosowania, opisu przedmiotu głosowania i zestawu możliwych odpowiedzi musi być możliwość ustawienia dowiązania do określonego dokumentu. Senatorowie muszą głosować, korzystając ze swoich autoryzowanych bezprzewodowych pulpitów. Identyfikacja uczestnika ma nastąpić  za pomocą wbudowanego w pulpit czytnika oraz  kartą zbliżeniową zgodną ze standardem panującym na Uniwersytecie Gdańskim.

System musi mieć możliwość wyświetlania na ekranie każdego pulpitu wyników głosowań oraz zapisywania rezultatów głosowań w pamięci stałej komputera i sporządzania ich wydruków na typowej drukarce komputerowej.

System ma zapewnić również wyświetlenie wyników głosowania na istniejącej tablicy wyników,   Oprogramowanie do sterowania przebiegiem głosowania musi zawierać funkcje związane 
z przygotowaniem głosowania, specyfikacją parametrów związanych z głosowaniem, w tym jego rozpoczynaniem, a następnie funkcje sterowania przebiegiem samego głosowania.

Wymagana jest funkcja testu komunikacji pomiędzy anteną WiFi a pulpitami  niezbędna 
do monitorowania czy wszystkie urządzenia bezprzewodowe są w zasięgu, niezależnie od wybranej częstotliwości WiFi.

Wymagana jest możliwość sprawdzenia stanu naładowania akumulatorów w pulpitach Uczestników zarówno bez konieczności inicjacji urządzenia jak i zdalnie z poziomu oprogramowania 
i zarządzania systemem.

Zarządzanie systemem i dyskusją bezprzewodowo z wykorzystaniem przeglądarki internetowej dodawania/usuwanie uczestników/stanowisk do listy oczekujących/mówców, przełączanie z listy oczekujących na listę mówiących mówców.

Kontrola użytkowników z możliwością utworzenia kilku kont z indywidualnym dostępem 
do poszczególnych funkcji.

Przesłanie niestandardowego LOGO, które będzie wyświetlane na pulpicie uczestnika wg wskazań Zamawiającego.

Wyłączenie z systemu wszystkich urządzeń bezprzewodowych.

Możliwość jednoczesnej aktywacji min 8 pulpitów.

System musi mieć możliwość monitorowania przebiegu głosowania tak, aby móc je zawiesić 
w dowolnej chwili. Musi istnieć możliwość przeprowadzenia głosowania wcześniej nieprzygotowanego, tzw. głosowania ad-hoc.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU KONFERENCYJNEGO 
Z FUNKCJĄ GŁOSOWANIA:

Tabela nr  3

| L.P | Asortyment | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pulpit bezprzewodowy z wyświetlaczem i czytnikiem – zgodnie z opisem w pkt. 1 | 80 |
| 2 | Mikrofon sztywny - zgodnie z opisem w pkt. 2 | 80 |
| 3 | Bezprzewodowy punkt dostępowy - zgodnie z opisem w pkt. 3 | 1 |
| 4 | Ładowarka 5 gniazd - zgodnie z opisem w pkt. 4.A | 4 |
| 5 | Bateria pulpitu bezprzewodowego - zgodnie z opisem w pkt. 4.B | 80 |
| 6 | Switch zarządzalny - zgodnie z opisem w pkt. 5 | 1 |
| 7 | Karta zbliżeniowa o najwyższym standardzie bezpieczeństwa - ACD-EV1-ISO (50 szt. w jednym opakowaniu) zgodnie z opisem w pkt. 6 | 2 op. |
| 9 | Kamera obrotowa - zgodnie z opisem w pkt. 7 | 1 |
| 10 | Szafa/zabudowa na pulpity, ładowarki i laptop - zgodnie z opisem w pkt. 8 | 1 |
| 12 | Laptop - zgodnie z opisem w pkt. 9.A. | 1 |
| 13 | System operacyjny - zgodnie z opisem w pkt. 9.B. | 1 |
| 14 | Identyfikacja - Licencja na pulpit | 80 |
| 15 | Głosowanie - Licencja na pulpit | 80 |
| Pozostałe |
| 16 | Instalacja oprogramowania | 1 |
| 17 | Dostawa, montaż i uruchomienie systemu | 1 |
| 18 | Przeszkolenie użytkowników | 1 |

Zamawiający zapewnia wejście liniowe audio, w które dostawca systemu ma się podłączyć celem uruchomienia systemu z istniejącym systemem audio video w auli. Nie jest wymagane dokonanie zmian  w istniejącym systemie audio video na sali.