FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

do części I

TABELA 1. Urządzenie wielofunkcyjne w formacie A3 – druk kolor.

Zastosowanie: Urządzenie przeznaczone do obsługi jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w budynku Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 1a (Budynek Administracyjny). Urządzenie jest niezbędne do zapewnienia archiwizacji i obiegu dokumentów (m. in. w systemie EZD UG), drukowanie materiałów, przygotowanie zaproszeń i materiałów informacyjnych na spotkania i konferencje. Możliwość przyjmowania w tym samym czasie dużej ilości zadań do druku.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany sprzęt |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Wielofunkcyjne urządzenie w formacie A3 o możliwościach: drukarka i kopiarka , kolorowy skaner. W momencie dostawy urządzenie musi być gotowe do pracy i wyposażone we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne wraz z tonerami o minimalnej wydajności zgodnej z tabelą 2. Urządzenie zaprojektowane do typowego miesięcznego obciążenia na minimum 5000 arkuszy. | Należy podać: marka…………………………….……………… model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna, laserowa. prędkość kopiowania A4 w kolorze: ≥ 30 str./min czas wykonania pierwszej pełnokolorowej kopii: ≤ 8 sekund czas nagrzewania rozumiany jako czas od momentu fizycznego włączenia urządzenia do osiągnięcia gotowości do wykonania pierwszej kopii ≤ 25 sekund. wbudowany automatyczny odwracający podajnik oryginałów o pojemności minimum 100 oryginałów. możliwość wykonania druku i kopii dwustronnej w trybie automatycznym. wbudowana pamięć ram o pojemności min. 2 GB. wbudowany dysk twardy o pojemności min. 250 GB. wbudowane minimum dwa uniwersalne zasobniki papieru, w tym jeden w formacie A3. łączna pojemność zasobników na papier (bez tacy ręcznej) nie mniejsza niż 1100 arkuszy. wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 100 arkuszy w formacie A3. obsługiwana gramatura papieru z co najmniej jednej kasety uniwersalnej: ≥ 300 g/m2 dotykowy panel sterujący urządzeniem, będący integralnym modułem urządzenia, wyświetlane komunikaty w języku polskim. interfejsy: Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T, USB, gniazdo kart SD. |
| Pozycja 3: Wyposażenie | czytnik kart typu IC wraz z niezbędnym oprogramowaniem zaimplementowanym w urządzeniu. Oferowany czytnik wraz z oprogramowaniem musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego kartami do rejestracji czasu pracy z interfejsem bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE Standard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification). fabryczna podstawa pod urządzenie o nośności dostosowanej do wagi oferowanego urządzenia, wyposażona w rolki jezdne z blokadą ruchu. |
| Pozycja 4: Parametry drukarki | obsługiwane języki druku: minimum PCL6 rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2008 R2 64 bit, Windows 7 Prof. 32/64 bit, Windows 10 Prof. 64 bit |
| Pozycja 5: Skanowanie | prędkość skanowania w kolorze: minimum 80 str./min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 300 dpi) optyczna rozdzielczość skanowania: minimum 600 x 600 dpi. tryby skanowania: sieciowy TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, bezpośrednie skanowanie do email (bez urządzenia i oprogramowania pośredniczącego np. komputera), skanowanie do HDD, skanowanie na przenośny nośnik pamięci – karty SD i pamięć typu pendrive. wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF. |
| Pozycja 6: Wsparcie techniczne | w okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. czas reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 3 dni robocze od momentu zgłoszenia wady, |
| Pozycja 7: Szkolenie administratorów | Usługa polegająca na przeszkoleniu dwóch administratorów w zakresie zarządzenia urządzeniem. Zakres szkolenia musi obejmować: instalację sterownika na serwerze wydruku (Microsoft Server 2008 R2 64 bit), szczegółową konfiguracją skrzynek użytkowników/kont wraz z ich personalizacją, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania urządzeniem, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania użytkownikami, szczegółowe omówienie konfiguracji sterownika drukarki, szczegółowe omówienie konfiguracji modułu raportowania i monitoringu pracy urządzenia, szczegółowe omówienie zarządzania urządzeniem za pomocą lokalnego panelu. Zamawiający przewiduje, iż czas szkolenia nie przekroczy 7 roboczo godzin. |
| Pozycja 8: Szkolenie operatorów | Usługa polegająca na przeszkoleniu trzech głównych operatorów w zakresie obsługi urządzenia w celu szkolenia końcowych użytkowników. Szkolenie musi obejmować obsługę urządzenie w zakresie: wykonywania kopii dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania wydruku dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania skanów dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia. Zamawiający przewiduje, iż czas szkolenia nie przekroczy 6 roboczo godzin. |
| Pozycja 9: Pomoc techniczna | Świadczenie usługi pomocy technicznej w zakresie pozycji 7 i 8. Pomoc techniczna musi być realizowana za pomocą kontaktu telefonicznego (z wyłączeniem numerów o podwyższonej opłacie telekomunikacyjnej) z działem wsparcia Wykonawcy lub wskazanego podmiotu lub za pośrednictwem zasobów internetowych (np. http, e-mail). Czas trwania wsparcia wynosi 120 dni kalendarzowych od daty odbioru urządzenia. |
| Pozycja 10: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 2. Materiały eksploatacyjne (zapasowe) do urządzenia z tabeli 1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowane tonery |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Standardowy toner czarny (B) | Zapasowy toner czarny o wydajności minimum 29 000 arkuszy (formatu A4 przy 5% pokryciu), fabrycznie nowy w dniu dostawy. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonych tonerów nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego urządzenia oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego urządzenia. | Należy podać: Producent……………………………………….. model…………………………………………..… |
| Pozycja 2: Standardowe tonery kolorowe (C+M+Y) | Komplet zapasowych tonerów standardowych C+M+Y o wydajności minimum 18 000 arkuszy (formatu A4 przy 5% pokryciu) każdy. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonych tonerów nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego urządzenia oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego urządzenia. | Należy podać: Producent……………………………………….. model…………………………………………..… |

TABELA 3. Urządzenie wielofunkcyjne w formacie A3 – druk monochromatyczny

Zastosowanie: Wielofunkcyjne urządzenie w formacie A3 o możliwościach: monochromatyczna drukarka i kopiarka, kolorowy skaner. Na potrzeby obsługi pracowników administracji centralnej m.in. dla Działu Kształcenia, Biura Prawnego, Biura Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Możliwość przyjmowania w tym samym czasie dużej ilości zadań do druku.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany sprzęt |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Wielofunkcyjne urządzenie w formacie A3 o możliwościach: monochromatyczna drukarka i kopiarka , kolorowy skaner. W momencie dostawy urządzenie musi być gotowe do pracy i wyposażone we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne wraz z tonerem o minimalnej wydajności zgodnej z tabelą 2. Urządzenie zaprojektowane do typowego miesięcznego obciążenia na minimum 4000 arkuszy. | Należy podać: marka…………………………….……………… model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna, laserowa. prędkość kopiowania A4 : ≥ 25 str./min czas wykonania pierwszej kopii: ≤ 5 sekund czas nagrzewania rozumiany jako czas od momentu fizycznego włączenia urządzenia do osiągnięcia gotowości do wykonania pierwszej kopii ≤ 20 sekund. wbudowany automatyczny odwracający podajnik oryginałów o pojemności minimum 100 oryginałów. możliwość wykonania druku i kopii dwustronnej w trybie automatycznym. wbudowana pamięć ram o pojemności min. 2 GB. wbudowany dysk twardy o pojemności min. 250 GB. wbudowane minimum dwa uniwersalne zasobniki papieru w formacie A3. łączna pojemność zasobników na papier (bez tacy ręcznej) nie mniejsza niż 1100 arkuszy formatu A3. wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 100 arkuszy w formacie A3. obsługiwana gramatura papieru z co najmniej jednej kasety uniwersalnej: ≥ 300 g/m2 dotykowy panel sterujący urządzeniem, będący integralnym modułem urządzenia, wyświetlane komunikaty w języku polskim. interfejsy: Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T, USB, gniazdo kart SD. |
| Pozycja 3: Wyposażenie | czytnik kart typu IC wraz z niezbędnym oprogramowaniem zaimplementowanym w urządzeniu. Oferowany czytnik wraz z oprogramowaniem musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego kartami do rejestracji czasu pracy z interfejsem bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE Standard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification). fabryczna podstawa pod urządzenie o nośności dostosowanej do wagi oferowanego urządzenia, wyposażona w rolki jezdne z blokadą ruchu. |
| Pozycja 4: Parametry drukarki | obsługiwane języki druku: minimum PCL6 rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2008 R2 64 bit, Windows 7 Prof. 32/64 bit, Windows 10 Prof. 64 bit |
| Pozycja 5: Skanowanie | prędkość skanowania w kolorze: minimum 80 str./min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 300 dpi) optyczna rozdzielczość skanowania: minimum 600 x 600 dpi. tryby skanowania: sieciowy TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, bezpośrednie skanowanie do email (bez urządzenia i oprogramowania pośredniczącego np. komputera), skanowanie do HDD, skanowanie na przenośny nośnik pamięci – karty SD i pamięć typu pendrive. wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF. |
| Pozycja 6: Wsparcie techniczne | w okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. czas reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 3 dni robocze od momentu zgłoszenia wady, |
| Pozycja 7: Szkolenie administratorów | Usługa polegająca na przeszkoleniu dwóch administratorów w zakresie zarządzenia urządzeniem. Zakres szkolenia musi obejmować: instalację sterownika na serwerze wydruku (Microsoft Server 2008 R2 64 bit), szczegółową konfiguracją skrzynek użytkowników/kont wraz z ich personalizacją, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania urządzeniem, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania użytkownikami, szczegółowe omówienie konfiguracji sterownika drukarki, szczegółowe omówienie konfiguracji modułu raportowania i monitoringu pracy urządzenia, szczegółowe omówienie zarządzania urządzeniem za pomocą lokalnego panelu. Zamawiający przewiduje, iż czas szkolenia nie przekroczy 7 roboczo godzin. |
| Pozycja 8: Szkolenie operatorów | Usługa polegająca na przeszkoleniu trzech głównych operatorów w zakresie obsługi urządzenia w celu szkolenia końcowych użytkowników. Szkolenie musi obejmować obsługę urządzenia w zakresie: wykonywania kopii dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania wydruku dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania skanów dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia. Zamawiający przewiduje, iż czas szkolenia nie przekroczy 6 roboczo godzin. |
| Pozycja 9: Pomoc techniczna | Świadczenie usługi pomocy technicznej w zakresie pozycji 7 i 8. Pomoc techniczna musi być realizowana za pomocą kontaktu telefonicznego (z wyłączeniem numerów o podwyższonej opłacie telekomunikacyjnej) z działem wsparcia Wykonawcy lub wskazanego podmiotu lub za pośrednictwem zasobów internetowych (np. http, e-mail). Czas trwania wsparcia wynosi 120 dni kalendarzowych od daty odbioru urządzenia. |
| Pozycja 10: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 4. Materiały eksploatacyjne (zapasowe) do urządzenia z tabeli 3

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany toner |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Standardowy toner czarny | Zapasowy toner czarny o wydajności minimum 24 000 arkuszy (formatu A4 przy 5% pokryciu) fabrycznie nowy w dniu dostawy. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonych tonerów nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego urządzenia oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego urządzenia. | Należy podać: Producent……………………………………….. model…………………………………………..… |

TABELA 5. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP | Produkt | ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (kol. 3 x 4) | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN (kol. 5 + 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne (TABELA 1) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zapasowy toner czarny (B) (TABELA 2) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Zapasowe tonery kolorowe C+M+Y (TABELA 2) | 1 komplet |  |  |  |  |
| 4 | Urządzenie wielofunkcyjne (TABELA 3) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Zapasowy toner czarny (TABELA 4) | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM** |  |
| *niepotrzebne skreślić - cena bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt 5 SIWZ |
| ** Wartość brutto z pozycji RAZEM należy wpisać (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena brutto” albo ** Wartość bez VAT z pozycji RAZEM należy wpisać do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena bez VAT” |

………………………………………                                              ……………………………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub

czytelny podpis  z imieniem i nazwiskiem