Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia do części I

Specyfikacja techniczna zestawu:

- Sonda wieloparametrowa z przynajmniej sześcioma portami z modułem głębokości do 100 metrów oraz wbudowaną pamięcią wewnętrzną do przechowywania wyników przynajmniej 512 Mb.

- Czujniki pomiarowe:

- Czujnik pomiaru temperatury i przewodności;

- Czujnik pomiaru pH/ORP;

- Optyczny czujnik pomiaru zawartości tlenu;

- Optyczny czujnik pomiaru mętności;

- Optyczny czujnik pomiaru zawartości chlorofilu i fikocyjaniny.

- Czytnik danych z wbudowanym odbiornikiem GPS.

- Wyposażenie dodatkowe:

- Kabel pomiarowy o długości przynajmniej 65 metrów;

- Walizka na sondę wieloparametrową i akcesoria.

- Możliwość konfiguracji dowolnych czujników w dowolnych portach.

- Wszystkie czujniki pomiarowe wykonane ze stopu tytanu.

- Wszystkie czujniki pomiarowe tej samej długości celem oszczędności wzorców kalibracyjnych.

- Możliwość pomiaru tlenu nawet w silnie natlenionych wodach (do 50 mg/l).

- Pomiar chlorofilu i fikocyjaniny w jednym czujniku.

- Możliwość prowadzenia długotrwałego monitoringu o dużej rozdzielczości czasowej - baterie o żywotności przynajmniej 80 dni przy interwale pomiarowym 15 minut.

- Wymiary sondy: średnica maksymalnie 8 centymetrów i długość maksymalnie 75 centymetrów.

- Waga sondy z zamontowanymi czujnikami, zainstalowanymi bateriami i osłoną pomiarową musi wynosić poniżej 4 kilogramów.

- Możliwość komunikacji z sondą za pomocą modułu Bluetooth, USB, RS 485, RS 232, SDI 12.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu w tym wyposażenie (1 kpl.), przeszkolenie 
w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania oraz kalibracji czujników dla 3 osób w wymiarze minimum 3 godzin.

Gwarancja producenta na sprzęt nie krótsza niż 24 miesiące na sondę, czujniki, kable 
i czytnik oraz 12 miesięcy na wymienne elementy czujników, przy czym Wykonawca może  
zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji, serwisu  
zawarte są  w § 6 projektu umowy – załącznik nr 3 do Ogłoszenia.