FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

Modyfikacja z dnia 05.06.2017r.

Informacje ogólne

- Zamawiający pozostawia Oferentom dowolność w zakresie oferowania urządzeń wyposażonych w toner zintegrowany z bębnem lub stanowiących niezależne od siebie elementy.

- Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń wyposażonych w momencie dostawy w toner tzw. startowy czyli o mniejszej pojemności niż toner przewidziany przez producenta urządzenia do typowego użytkowania.

- Wszystkie tonery w tabeli 7 stanowią materiały eksploatacyjne do oferowanych urządzeń (tabele od 1 do 6). Tonery muszą spełniać wymogi producenta w zakresie użytkowania materiałów eksploatacyjnych (uzyskiwana jakość wydruku, wydajność, żywotność) i  mają być kompatybilne z oferowanym modelem urządzenia. Tonery nie mogą naruszać ani ograniczać warunków eksploatacji i  zakresu udzielanej gwarancji producenta. Użytkowanie oferowanych tonerów musi uprawniać do realizacji świadczeń gwarancyjnych przez producenta urządzenia w szczególności do usuwania wad z przyczyn leżących w danym sprzęcie na koszt producenta lub wskazanych (uprawnionych) przez niego podmiotów.

- Urządzenia wielofunkcyjne (tabele od 1 do 6) w momencie dostawy muszą być kompletne i gotowe do pracy. Mają być wyposażone w tonery które muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. Przez produkt nowy  należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, oryginalne opakowanie etc.

TABELA 1. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne, model MFPM1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Urządzenie wielofunkcyjne A4 o możliwościach: monochromatyczna drukarka, i kopiarka, kolorowy skaner. Kopiowanie i drukowanie materiałów związanych z tokiem prac administracyjnych. Archiwizacja (skanowanie) materiałów papierowych na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów z zachowaniem wysokiej czytelności kopii elektronicznej. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) lub LED prędkość kopiowania A4 minimum 30 str./min czas wykonania pierwszego wydruku (z trybu gotowości) nieprzekraczający 9,0 sekundy obsługiwana gramatura papieru ≥ 160 g/m2 wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 250 arkuszy tacy odbiorcza o pojemności minimum 100 arkuszy wbudowany automatyczny podajnik oryginałów o pojemności minimum 35 arkuszy i gramaturze minimum 80gm/m2 automatyczny druk dwustronny interfejsy: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 obsługiwane języki druku (emulacja): PCL6 rozdzielczość fizyczna druku: minimum 600 x 600 dpi rozdzielczość optyczna skanowania: minimum 600 x 600 dpi. tryby skanowania: obsługa standardu TWAIN wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF. | Należy podać: Metoda drukowania…………………………… prędkość kopiowania………….. str./min czas pierwszego wydruku……………… s gramatura papieru……………………. g/m2 pojemność kasety………….………….…….. szt. pojemność tacy odbior.……………..…….. szt. pojemność podaj. org. ……………………. szt. rozdzielczość druku…………………………….dpi rozdzielczość skan…………….x…………..dpi |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyj. | urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 2600 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem wg. normy ISO/IEC 19752 | Należy podać: wydajność zasobnika z tonerem …………..….. str. |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 (x32, x64), Windows 10 (x32, x64), Mac OS X, Windows Server 2012 R2, czas reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 10 dni robocze od momentu zgłoszenia wady. |
| Pozycja 5: Zgodność z normami | Urządzenie musi posiadać normę ENERGY STAR lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt. 15 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną ……………….…………………………………………………………………………………… |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Kabel zasilający, komplet sterowników (np. na płycie CD-rom) do obsługiwanych systemów operacyjnych. Urządzenie musi być wyposażone we wszystkie materiały eksploatacyjne i być gotowe do pracy. |
| Pozycja 7: Gwarancja | Gwarancja producenta na okres minimum 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 2. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne, model MFPM2

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Urządzenie wielofunkcyjne A4 o możliwościach: monochromatyczna drukarka, i kopiarka, kolorowy skaner. Kopiowanie i drukowanie materiałów związanych z tokiem prac administracyjnych. Archiwizacja (skanowanie) materiałów papierowych na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów z zachowaniem wysokiej czytelności kopii elektronicznej. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) lub LED prędkość kopiowania A4 minimum 40 str./min czas wykonania pierwszego wydruku (z trybu gotowości) nieprzekraczający 8,0 sekundy obsługiwana gramatura papieru ≥ 200 g/m2 wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 250 arkuszy wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 50 arkuszy tacy odbiorcza o pojemności minimum 150 arkuszy wbudowany automatyczny podajnik oryginałów o pojemności minimum 40 arkuszy i gramaturze minimum 80gm/m2 automatyczny druk dwustronny interfejsy: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0, dedykowane (dodatkowe) gniazdo USB do druku bezpośredniego dla plików w formacie .pdf obsługiwane języki druku (emulacja): PCL6 rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi prędkość skanowania w kolorze: minimum 20 str./min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 300 dpi) rozdzielczość optyczna skanowania: minimum 1200 x 1200 dpi. tryby skanowania: obsługa standardu TWAIN i ISIS, skanowanie do folderu sieciowego, email, skanowanie bezpośrednio do dedykowanego portu USB. wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF. | Należy podać: Metoda drukowania…………………………… prędkość kopiowania………….. str./min czas pierwszego wydruku……………… s gramatura papieru……………………. g/m2 pojemność kasety………….………….…….. szt. pojemność podajnika ręcz. ……………... szt. pojemność tacy odbior.……………..…….. szt. pojemność podaj. org. ……………………. szt. rozdzielczość druku…………………………….dpi prędkość skanowania………………str./min rozdzielczość skan…………….x…………..dpi |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyj. | urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 8000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem wg. normy ISO/IEC 19752 | Należy podać: wydajność zasobnika z tonerem …………..….. str. |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 (x32, x64), Windows 10 (x32, x64), Mac OS X, Windows Server 2012 R2, czas reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 10 dni robocze od momentu zgłoszenia wady. |
| Pozycja 5: Zgodność z normami | Urządzenie musi posiadać normę ENERGY STAR lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt. 15 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną ……………….…………………………………………………………………………………… |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Kabel zasilający, komplet sterowników (np. na płycie CD-rom) do obsługiwanych systemów operacyjnych. Urządzenie musi być wyposażone we wszystkie materiały eksploatacyjne i być gotowe do pracy. |
| Pozycja 7: Gwarancja | Gwarancja producenta na okres minimum 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 3. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne, model MFPM3

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Urządzenie wielofunkcyjne A4 o możliwościach: monochromatyczna drukarka, i kopiarka, kolorowy skaner, FAX. Kopiowanie i drukowanie materiałów związanych z tokiem prac administracyjnych. Archiwizacja (skanowanie) materiałów papierowych na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów z zachowaniem wysokiej czytelności kopii elektronicznej. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) lub LED prędkość kopiowania A4 minimum 45 str./min czas wykonania pierwszego wydruku (z trybu gotowości) nieprzekraczający 8,0 sekundy obsługiwana gramatura papieru ≥ 200 g/m2 wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 500 arkuszy wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 50 arkuszy tacy odbiorcza o pojemności minimum 250 arkuszy wbudowany automatyczny podajnik oryginałów o pojemności minimum 80 arkuszy i gramaturze minimum 80gm/m2 automatyczny druk dwustronny wbudowany autonomiczny fax pracujący w standardzie Super G3 interfejsy: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, dedykowane (dodatkowe) gniazdo USB do druku bezpośredniego dla plików w formacie .pdf, wbudowany czytnik NFC obsługiwane języki druku (emulacja): PCL6 rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi prędkość skanowania w kolorze: minimum 20 str./min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 300 dpi) rozdzielczość optyczna skanowania: minimum 1200 x 1200 dpi. tryby skanowania: obsługa standardu TWAIN i ISIS, skanowanie do folderu sieciowego, email, skanowanie bezpośrednio do dedykowanego portu USB. wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF. | Należy podać: Metoda drukowania…………………………… prędkość kopiowania………….. str./min czas pierwszego wydruku……………… s gramatura mediów……………………. g/m2 pojemność kasety………….………….…….. szt. pojemność podajnika ręcz. ……………... szt. pojemność tacy odbior.……………..…….. szt. pojemność podaj. org. ……………………. szt. rozdzielczość druku…………………………….dpi prędkość skanowania………………str./min rozdzielczość skan…………….x…………..dpi |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyj. | urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 12000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem wg. normy ISO/IEC 19752 | Należy podać: wydajność zasobnika z tonerem …………..….. str. |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 (x32, x64), Windows 10 (x32, x64), Mac OS X, Windows Server 2012 R2, czas reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 10 dni robocze od momentu zgłoszenia wady. |
| Pozycja 5: Zgodność z normami | Urządzenie musi posiadać normę ENERGY STAR lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt. 15 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną ……………….…………………………………………………………………………………… |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Kabel zasilający, komplet sterowników (np. na płycie CD-rom) do obsługiwanych systemów operacyjnych. Urządzenie musi być wyposażone we wszystkie materiały eksploatacyjne i być gotowe do pracy. |
| Pozycja 7: Gwarancja | Gwarancja producenta na okres minimum 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 4. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, model MFPK1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Urządzenie wielofunkcyjne A4 o możliwościach: kolorowa drukarka, i kopiarka, kolorowy skaner. Kopiowanie i drukowanie materiałów związanych z tokiem prac dydaktycznych (w tym dyplomów) i administracyjnych. Archiwizacja (skanowanie) materiałów papierowych na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów z zachowaniem wysokiej czytelności kopii elektronicznej. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) lub LED prędkość kopiowania A4 w kolorze minimum 18 str./min czas wykonania pierwszego wydruku (z trybu gotowości) nieprzekraczający 17,0 sekundy obsługiwana gramatura papieru ≥ 160 g/m2 wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 250 arkuszy wbudowany podajnik ręczny taca odbiorcza o pojemności minimum 100 arkuszy wbudowany automatyczny podajnik oryginałów o pojemności minimum 35 arkuszy i gramaturze minimum 80gm/m2 automatyczny druk dwustronny interfejsy: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n obsługiwane języki druku (emulacja): PCL6 rozdzielczość fizyczna druku w kolorze: minimum 600 x 600 dpi rozdzielczość optyczna skanowania: minimum 1200 x 1200 dpi tryby skanowania: obsługa standardu TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, email wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF | Należy podać: Metoda drukowania…………………………… prędkość kopiowania………….. str./min czas pierwszego wydruku……………… s gramatura papieru……………………. g/m2 pojemność kasety………….………….…….. szt. pojemność tacy odbior.……………..…….. szt. pojemność podaj. org. ……………………. szt. rozdzielczość druku…………………………….dpi rozdzielczość skan…………….x…………..dpi |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyj. | urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 2500 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem czarnym wg. normy ISO/IEC 19798 urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 2200 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem kolorowym (C/M/Y) wg. normy ISO/IEC 19798 | Należy podać: wydajność zasobnika z tonerem …………..….. str. |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 (x32, x64), Windows 10 (x32, x64), Mac OS X, Windows Server 2012 R2 czas reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 10 dni robocze od momentu zgłoszenia wady |
| Pozycja 5: Zgodność z normami | Urządzenie musi posiadać normę ENERGY STAR lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt. 15 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną ……………….…………………………………………………………………………………… |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Kabel zasilający, komplet sterowników (np. na płycie CD-rom) do obsługiwanych systemów operacyjnych. Urządzenie musi być wyposażone we wszystkie materiały eksploatacyjne i być gotowe do pracy. |
| Pozycja 7: Gwarancja | Gwarancja producenta na okres minimum 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 5. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, model MFPK2

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Urządzenie wielofunkcyjne A4 o możliwościach: kolorowa drukarka, i kopiarka, kolorowy skaner. Kopiowanie i drukowanie materiałów związanych z tokiem prac dydaktycznych (w tym dyplomów, folderów informacyjnych) i administracyjnych. Archiwizacja (skanowanie) materiałów papierowych na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów z zachowaniem wysokiej czytelności kopii elektronicznej. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) lub LED prędkość kopiowania A4 w kolorze minimum 31 str./min czas wykonania pierwszego wydruku (z trybu gotowości) nieprzekraczający 16,0 sekundy obsługiwana gramatura papieru ≥ 160 g/m2 wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 250 arkuszy wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 50 arkuszy tacy odbiorcza o pojemności minimum 150 arkuszy wbudowany automatyczny podajnik oryginałów o pojemności minimum 50 arkuszy i gramaturze minimum 80gm/m2 automatyczny druk dwustronny interfejsy: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, dedykowane (dodatkowe) gniazdo USB do druku bezpośredniego dla plików w formacie .pdf obsługiwane języki druku (emulacja): PCL6 rozdzielczość fizyczna druku w kolorze: minimum 1200 x 600 dpi prędkość skanowania w kolorze: minimum 25 str./min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 300 dpi) rozdzielczość optyczna skanowania: minimum 1200 x 1200 dpi. tryby skanowania: obsługa standardu TWAIN i ISIS, skanowanie do folderu sieciowego, email, skanowanie bezpośrednio do dedykowanego portu USB. wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF. | Należy podać: Metoda drukowania…………………………… prędkość kopiowania………….. str./min czas pierwszego wydruku……………… s gramatura papieru……………………. g/m2 pojemność kasety………….………….…….. szt. pojemność podajnika ręcz. ……………... szt. pojemność tacy odbior.……………..…….. szt. pojemność podaj. org. ……………………. szt. rozdzielczość druku…………………………….dpi prędkość skanowania………………str./min rozdzielczość skan…………….x…………..dpi |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyj. | urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 4000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem czarnym wg. normy ISO/IEC 19798 urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 3500 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem kolorowym (C/M/Y) wg. normy ISO/IEC 19798 | Należy podać: wydajność zasobnika z tonerem …………..….. str. |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 (x32, x64), Windows 10 (x32, x64), Mac OS X, Windows Server 2012 R2, czas reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 10 dni robocze od momentu zgłoszenia wady. |
| Pozycja 5: Zgodność z normami | Urządzenie musi posiadać normę ENERGY STAR lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt. 15 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną ……………….…………………………………………………………………………………… |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Kabel zasilający, komplet sterowników (np. na płycie CD-rom) do obsługiwanych systemów operacyjnych. Urządzenie musi być wyposażone we wszystkie materiały eksploatacyjne i być gotowe do pracy. |
| Pozycja 7: Gwarancja | Gwarancja producenta na okres minimum 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 6. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, model MFPK3

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Urządzenie wielofunkcyjne A4 o możliwościach: kolorowa drukarka, i kopiarka, FAX, kolorowy skaner. Kopiowanie i drukowanie materiałów związanych z tokiem prac dydaktycznych w tym grafiki rastrowej o wysokiej rozdzielczości. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) lub LED prędkość drukowania A4 w kolorze minimum 35 str./min czas wykonania pierwszego wydruku (z trybu gotowości) nieprzekraczający 9,0 sekundy obsługiwana gramatura papieru ≥ 220 g/m2 wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 250 arkuszy wbudowany podajnik ręczny o pojemności 100 arkuszy tacy odbiorcza o pojemności minimum 200 arkuszy wbudowany automatyczny jednoprzebiegowy podajnik oryginałów o pojemności minimum 50 arkuszy i gramaturze minimum 80gm/m2 automatyczny druk dwustronny interfejsy: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, dedykowane (dodatkowe) gniazdo USB do druku bezpośredniego dla plików w formacie .pdf wbudowany dysk twardy o pojemności min. 250 GB wbudowany autonomiczny fax pracujący w standardzie Super G3 obsługiwane języki druku (emulacja): PCL6 rozdzielczość fizyczna druku w kolorze: minimum 1200 x 1200 dpi prędkość skanowania w kolorze: minimum 40 str./min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 300 dpi) tryby skanowania: obsługa standardu TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, email, skanowanie bezpośrednio do dedykowanego portu USB. wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF. | Należy podać: Metoda drukowania…………………………… prędkość drukowania………….. str./min czas pierwszego wydruku……………… s gramatura mediów……………………. g/m2 pojemność kasety………….………….…….. szt. pojemność podajnika ręcz. ……………... szt. pojemność tacy odbior.……………..…….. szt. pojemność podaj. org. ……………………. szt. pojemność dysk tw. …………………………GB rozdzielczość druku…………………………….dpi prędkość skanowania………………str./min rozdzielczość skan…………….x…………..dpi |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyj. | urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 15000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem czarnym wg. normy ISO/IEC 19798 urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 8000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem kolorowym (C/M/Y) wg. normy ISO/IEC 19798 | Należy podać: wydajność zasobnika z tonerem …………..….. str. |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 (x32, x64), Windows 10 (x32, x64), Mac OS X, Windows Server 2012 R2, czas reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 10 dni robocze od momentu zgłoszenia wady. |
| Pozycja 5: Zgodność z normami | Urządzenie musi posiadać normę ENERGY STAR lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt. 15 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną ……………….…………………………………………………………………………………… |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Kabel zasilający, komplet sterowników (np. na płycie CD-rom) do obsługiwanych systemów operacyjnych. Urządzenie musi być wyposażone we wszystkie materiały eksploatacyjne i być gotowe do pracy. |
| Pozycja 7: Gwarancja | Gwarancja producenta na okres minimum 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 7. Zapasowe materiały eksploatacyjne – tonery

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ MFPM1 | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia MFPM1 o deklarowanej wydajności minimum 2600 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19752. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Typ MFPM2 | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia MFPM2 o deklarowanej wydajności minimum 8000 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19752. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 3: Typ MFPM3 | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia MFPM3 o deklarowanej wydajności minimum 12 000 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19752. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 4: Typ MFPK1 | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia MFPK1 o deklarowanej wydajności minimum 2500 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 5: Typ MFPK1 | Zasobnik z tonerem kolorowym Y/C/M do urządzenia MFPK1 o deklarowanej wydajności minimum 2200 stron każdy w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798 | Należy podać: zasobnik z kolorem Y producent………………………….… model ………………… zasobnik z kolorem C producent………………………….…model………………..… zasobnik z kolorem M producent………………………….… model ………………… |
| Pozycja 6: Typ MFPK2 | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia MFPK2 o deklarowanej wydajności minimum 4000 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 7: Typ MFPK2 | Zasobnik z tonerem kolorowym Y/C/M do urządzenia MFPK2 o deklarowanej wydajności minimum 3500 stron każdy w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798. | Należy podać: zasobnik z kolorem Y producent………………………….… model ………………… zasobnik z kolorem C producent………………………….…model………………..… zasobnik z kolorem M producent………………………….… model ………………… |
| Pozycja 8: Typ MFPK3 | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia MFPK3 o deklarowanej wydajności minimum 15000 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 9: Typ MFPK3 | Zasobnik z tonerem kolorowym Y/C/M do urządzenia MFPK3 o deklarowanej wydajności minimum 8000 stron każdy w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798 | Należy podać: zasobnik z kolorem Y producent………………………….… model ………………… zasobnik z kolorem C producent………………………….…model………………..… zasobnik z kolorem M producent………………………….… model ………………… |

TABELA 8. Wycena przedmiotu zamówienia

| LP | Produkt | ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (kol. 3 x 4) | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN (kol. 5 + 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne mono (TABELA 1) | 8 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie wielofunkcyjne mono (TABELA 2) | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenie wielofunkcyjne mono (TABELA 3) | 5 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Urządzenie wielofunkcyjne kolor (TABELA 4) | 10 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Urządzenie wielofunkcyjne kolor (TABELA 5) | 11 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Urządzenie wielofunkcyjne kolor (TABELA 6) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Zasobnik z tonerem do urządzenia MFPM1 (tabela 7, poz. 1) | 8 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Zasobnik z tonerem do urządzenia MFPM2 (tabela 7, poz. 2) | 8 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Zasobnik z tonerem do urządzenia MFPM3 (tabela 7, poz. 3) | 4 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Zasobnik z tonerem do urządzenia MFPK1 (tabela 7, poz. 4) | 8 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Zasobnik z tonerem Y/C/M do urządzenia MFPK1 (tabela 7, poz. 5) | 15 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Zasobnik z tonerem do urządzenia MFPK2 (tabela 7, poz. 6) | 8 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Zasobnik z tonerem Y/C/M do urządzenia MFPK2 (tabela 7, poz. 7) | 15 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Zasobnik z tonerem do urządzenia MFPK3 (tabela 7, poz. 8) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Zasobnik z tonerem Y/C/M do urządzenia MFPK3 (tabela 7, poz. 9) | 3 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM** |  |
| *niepotrzebne skreślić - cena bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt 5 SIWZ |
| ** Wartość brutto z pozycji RAZEM należy wpisać (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena brutto” albo ** Wartość bez VAT z pozycji RAZEM należy wpisać do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena bez VAT” |

## LEGENDA:

W kolumnie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu.

………………………………………                                                               ……………………………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                              podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub czytelny podpis

z imieniem i nazwiskiem