Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa jednostki eco termocyklera bez gradientu temperaturowego z dwoma blokami grzewczymi dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Przedmiotem zamówienia jest jednostka eco termocykler bez gradientu temperaturowego z dwoma blokami grzewczymi pasująca do jednostki macierzystej.

1. Termocykler posiada aluminiowy  termoblok

2. Możliwość korzystania z pasków,  pojedynczych probówek lub płytek łamanych

3. Minimum 2 niezależne bloki. Jeden nie mniejszy niż na 64 probówki 0,2 ml, drugi nie mniejszy niż na 32 probówki 0,2 ml. Całość z możliwością zastosowania nie mniej niż 64 probówek 0,5ml

4. Zakres termostatowania (bloku) min. od  4 do 99 °C

5. 2 niezależne pokrywy dociskająca probówki z tą samą siłą niezależnie od ich pojemności (0,1ml, 0,2ml, 0,5 ml) bez potrzeby dodatkowej regulacji

6. Temperatura pokrywy regulowana w zakresie: min. 37–110 °C

7. Dokładność temperatury bloku nie gorsza niż  ±0.2 °C

8. Prędkość podgrzewania min. 3 °C/s

9. Prędkość schładzania min. 2  °C/s

10. Możliwość przesyłania statusów w formie email

11. Konieczność podłączenia termocyklera do zewnętrznej, głównej, jednostki sterującej, którą posiada zamawiający Eppendorf Mastercycler Nexus GSX1 Eppendorf.

12. Funkcja Stand-by, zmniejszająca zużycie energii

13. Posiada następujące tryby pracy:  Fast, Standard, Safe;

14.Dostępna technologia grzewcza bloku:  elementy Peltier, Triple Circuit Technology lub równoważna

15. Homogeniczność rozkładu temperatur bloku nie gorszą niż:  20–72 °C: ±0.3 °C, 90 °C: ±0.4 °C

16. Min. dwa wyjścia USB, możliwość podłączenia instrumentu do lokalnej sieci internetowej

17. Wymiary urządzenia: max.  25 x 42 x 32,5 cm (S x G x W);

18.Waga całkowita:  max. 11 kg;

19. Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące;

20. Zużycie energii nie większe niż 700W

21. Łatwy transwer programów z instrumentu na PC

22. Możliwość zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem poprzez kod PIN, tworzenie nowych użytkowników z ograniczonymi prawami.

23. Maksymalna głośność nie większa niż 40 dB(A)

W zestawie:

- Probówki cienkościenne 0,2 ml w paskach po 8 sztuk z zamknięciem:

1. Objętość probówki 0,2 ml połączone w pasek 8 sztuk w rzędzie z indywidualnym zamknięciem każdej probówki

2. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki oraz na zewnętrznej powierzchni korka umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek.

3. Korek zawieszony na zawiasie umożliwia określoną pozycję wieczka

4. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie oraz zabezpieczenie przed kontaminacją

5. Łatwe otwarcie probówek

6. Do stosowania we wszystkich typowych termocyklerach z formatem bloku 0,2ml

7. Cienkościenne

8. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem.

10. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku

11. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem

12. Sterylne, bezbarwne

13. Niepirogenne

14. Pakowane po 120 pasków (w sumie 960 probówek).

- Pojemnik izolacyjny  do chłodzenia i transportu probówek

1. Statyw do przenoszenia i przechowywania próbek 24-otworowy

2. Przeznaczony do probówek 1,5 ml lub 2 ml

3. Wkład chłodzący umożliwia chłodzenie: -21°C min. 3 godziny – niebieski

4. Technologia suchej inkubacji

5. Oszczędność miejsca – możliwe do układania w stos.

6. Możliwość wirowania w statywie

7. Możliwość sterylizacji w autoklawie 121° C, 20 min

8. Możliwość wirowania w wirniku MTP