## Formularz przedmiotowy do części I

CZĘŚĆ I. SERWER

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu*) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Serwer obliczeniowy będzie wykorzystywany do analiz naukowych w ramach projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki. Serwer znajdzie zastosowanie jako główna jednostka do standardowych analiz bioinformatycznych danych pochodzących z sekwencjonowania transkryptomów roślinnych metodą RNA-seq, składania transkryptomów z wykorzystaniem intensywnych obliczeniowo metod de novo (zapotrzebowanie na dużą ilość pamięci RAM, min. 256GB) oraz późniejszych analiz bioinformatycznych zsekwencjonowanych transkryptomów, w tym ich adnotacji oraz analizy profili ekspresji genów. Dodatkowo, serwer posłuży do gromadzenia i przechowywania zbioru surowych danych z eksperymentów RNA-seq (320 niezależnych eksperymentów, wymagana duża przestrzeń dyskowa, łącznie min. 16 TB). | Należy podać: Producent: ……………….…………………….… Model: ……………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Wydajność obliczeniowa | Dwa identyczne procesory dedykowane do pracy w serwerach lub komputerach obliczeniowych. Oferowane procesory muszą łącznie osiągać w teście wydajności SPEC CPU2006 dla dwóch procesorów wynik co najmniej: komponent wartość SPECint_rate2006 Results 663 | Należy podać: Producent procesorów: ……………………………... Model (oznaczenie):………………………..…………. Wynik SPECint_rate2006 dla dwóch procesorów: Results: ………………………….pkt |
| Pozycja 3: Pamięć operacyjna | Minimum 256 GB pamięci RAM. Częstotliwość taktowania pamięci RAM nie może być mniejsza niż 2133MHz. Musi istnieć możliwość rozbudowy do co najmniej 384GB*. Pamięci muszą obsługiwać technologię kontroli błędów sprzętowych mającą na celu zapewnienie integralności i niezawodności transmitowanych danych i pozwalającą na zaawansowane wykrywanie, korekcję występujących błędów i zabezpieczenie przed awarią pojedynczego układu pamięci. * Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV SIWZ | Należy podać: Wielkość pamięci: …………………….GB |
| Pozycja 4: Pamięć masowa | Minimum cztery identyczne dyski SATA przeznaczone do pracy ciągłej i parametrach: pojemność minimum 4TB interfejs SATA 6Gb/s load/unload cycles minimum 600 000 stała prędkość obrotowa minimum 7.2k RPM niezawodność – MTBF: min. 1 mln godz. Serwer musi umożliwiać instalację dysków twardych typu SATA, SAS, i SSD. | Należy podać: Producent: ……………………………………………. Model: ………………………………..………………... Ilość: ………………………………………….. szt. Pojemność: …..………………………………. TB |
| Pozycja 5: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | minimum 3 x USB 2.0 minimum 2 x USB 3.0 minimum 1x port VGA minimum 1x RS232 minimum jeden slot PCIe x16 generacji 3 | Należy podać: ilość portów USB 2.0: ………..………….szt. ilość portów USB 3.0: ………..………….szt. ilość portów VGA: …………………….....szt. ilość portów RS232: ………….………....szt. ilość złącz PCI-e 3.0 x16: ….……….......szt. |
| Pozycja 6: Wyposażenie | zintegrowana karta graficzna umożliwiająca pracę w rozdzielczości 1280x1024 pikseli. pełnowymiarowa klawiatura QWERTY ze złączem USB. minimum 4 porty sieciowe zintegrowane z płytą główną typu Gigabit Ethernet Base T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI BOOT. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express oraz złącz USB. zainstalowany sprzętowego kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10 zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |
| Pozycja 7: Zasilacz | Pojedynczy zasilacz zgodny z technologią „wymienny w czasie pracy” (ang. hot-swap) z możliwością dołożenia drugiego zasilacza zapewniającego pełną funkcjonalność zasilania nadmiarowego lub dwa* zasilacze wymienne w czasie pracy. Moc zasilacza/-y musi zapewniać poprawne zasilanie serwera wyposażonego w pełną deklarowaną przez producenta ilość dysków i kart rozszerzeń. *Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Dodatkowe wyposażenie – drugi zasilacz”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV SIWZ |
| Pozycja 8: Obudowa | do montażu w 19” przemysłowej szafie serwerowej, wysokość 1U minimalna ilość miejsc montażowych: 8 szt. dysków 2,5” lub 4 szt. dysków 3,5” wymiennych w czasie pracy, wentylatory obudowy nadmiarowe co najmniej dwa porty USB 3.0 z przodu obudowy. |
| Pozycja 9: Zarządzanie serwerem | Zainstalowana karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych - możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej |
| Pozycja 10: Certyfikaty | Producent serwera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt. 10 SIWZ. Producent serwera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 14001 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt. 10 SIWZ. |
| Pozycja 11: Gwarancja | Gwarancja producenta wynosząca nie krócej niż 36 miesięcy. Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV SIWZ. | W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta, zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych oferowanych przez producenta: ……………………………………………………………… |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu.

……………………………, dnia ……………. ……… r.

……….......................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)