Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia

Dostawa 2 sztuk mikroskopów biologicznych do obserwacji w świetle przechodzącym dla Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Modyfikacja z dnia 24.07.2017

- układ optyczny korygowany do nieskończoności

- obiektywy planachromatyczne bądź lepsze: 4x, 10x, 20x, 40x

- głowica trinokularowa z możliwością podłączenia aparatu fotograficznego

- okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia co najmniej 22mm, z regulacją dioptrii

- rewolwer obiektywowy co najmniej pięciogniazdowy

- działka pokrętła ruchu drobnego – nie więcej niż 2 μm

- stolik przedmiotowy krzyżowy z pokryciem ceramicznym, bez wystającej zębatki, umożliwiający zamocowanie jednocześnie dwóch preparatów

- kondensor Abbego z regulowaną aperturową przysłoną irysową, z oznaczeniami pozycji dźwigni dla poszczególnych obiektywów

- oświetlacz typu Koehlera (wyposażony w regulowaną przysłonę pola)

- oświetlenie diodowe LED z płynną regulacją jasności

- możliwość dokupienia okularu pomiarowego kompatybilnego z okularami z podstawowego zestawu (w bieżącej ofercie producenta)

- możliwość dokupienia obiektywu planachromatycznego bądź lepszego o powiększeniu min.60x, max. 63x (w bieżącej ofercie producenta)

- możliwość rozbudowy o zestaw do polaryzacji, kontrastu fazowego i ciemnego pola (niezbędne akcesoria w bieżącej ofercie producenta)

- mocny, impregnowany pokrowiec przeciwkurzowy