Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa inkubatora powietrznego z wytrząsaniem

dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

# dostawy sprzętu, jego instalacji montażu i uruchomienia,

# przeszkolenia minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi sprzętu, po jego instalacji i uruchomieniu, w terminie pisemnie uzgodnionym z Zamawiającym.

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE

- zakres temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do co najmniej  +45°C

- cyfrowa regulacja temperatury co 0,1°C

- stabilność temperatury w 37°C: ±0,1°C

- jednorodność temperatury w 37°C: ±0,5°C

- ruch kołowy o orbicie co najmniej 19 mm

- cyfrowo regulowana prędkość wytrząsania co najmniej od 30 do 250 rpm

- skok prędkości wytrząsania co 1rpm

- cyfrowo regulowany czas pracy co najmniej od 1 min do 48 godz lub tryb pracy ciągłej

- platforma antypoślizgowa

- akcesoria do wytrząsania co najmniej 8 kolb typu Erlenmayera o pojemności 50 mL, co najmniej 15 probówek typu Falcon o pojemności 15 mL, co najmniej 2 kolb typu Erlenmayera o pojemności 250-500 mL (dopuszczalny system uniwersalny mocowania naczyń na platformie)

- dostawa: nie później niż 3 tygodnie od podpisania umowy

- polska instrukcja