FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY

Zastosowanie:

Wyposażenie auli w  projektor multimedialny i sprzęt nagłaśniający (głośniki, wzmacniacz, mikrofony) stanowią niezbędną pomoc przy realizacji zajęć dydaktycznych, są w tej chwili standardem w procesie realizowania wykładów 
i ćwiczeń dla dydaktyków używających nowoczesnych metod kształcenia. Dodatkowo w  auli tej przeprowadzane są liczne konferencje.

# Wyposażenie przeznaczone do Auli 1.45

TABELA 1. Projektor multimedialny– 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Projektor edukacyjny | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne technologia DLP rozdzielczość rzeczywista (podstawowa) 1920x1080 pikseli proporcje obrazu 16:9 przekątna wyświetlanego obrazu w zakresie nie mniejszym niż: 30”- 300” zoom ręczny ustawienie ostrości ręczne odległość projekcji od 0,8m do 14 m współczynnik projekcji w zakresie: 1,2-2,1:1 głośność nie przekraczająca 30dB w trybie Eco jasność w trybie standardowym nie mniej niż 4000 ANSI lumen kontrast nie mniej niż 10 000:1 żywotność lampy w trybie standard (ang. Normal Mode) min. 5000 godz. żywotność lampy w trybie ECO (ang. ECO Mode) min. 8000 godz. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń 1 x analogowe złącze D-SUB (wejście sygnału) 2x cyfrowe złącze HDMI kompatybilne z HDCP (wejście sygnału) 1x analogowe złącze D-SUB (wyjście sygnału) 1 x złącze audio stereo (wejście sygnału) 1x złącze sterowania RS232C 1 x złącze LAN RJ-45 1x złącze USB do rozszerzenia funkcjonalności użytkowania projektora (np. sterowania myszką) | należy podać: technologia…..……………………….………………………………….. rozdzielczość rzeczywista………..……………………………… proporcje obrazu………………………………………………………. przekątna wyświetlanego obrazu ……………………………… zoom ………………………………………………………..……………… waga ………………………kg, głośność…………………...…dB jasność w trybie standardowym……………………ANSI lm. kontrast……………………………………………………… żywotność lampy w trybie standardowym…………godz. żywotność lampy w trybie ECO………………………....godz. |
| Pozycja 3: Pozostałe wymagania korekcja geometrii obrazu (ang. Digital Keystone Correction) - efektu trapezowego min. +/-30° w pionie korekcja geometrii obrazu (ang. Digital Keystone Correction) - efektu trapezowego min. +/-25° w poziomie menu wyświetlane na ekranie (OSD), menu w języku polskim wbudowany głośnik lub głośniki o łącznej mocy nie mniejszej niż 15W zarządzanie kolorem – korekcja koloru ściany bezpośredni włącznik, automatyczne wyłączanie |
| Pozycja 4: Wyposażenie pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami kabel zasilający do sieci energetycznej i kabel sygnałowy D-SUB podręcznik użytkownika w języku polskim w formie elektronicznej lub papierowej |
| Pozycja 5: Gwarancja producenta Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem projektora do i po naprawie. Gwarancja producenta na lampę 36 miesięcy Gwarancja na projektor minimum 12 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. |

TABELA 2. Uchwyt sufitowy do projektora – 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Uchwyt sufitowy do projektora | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne uchwyt z płynną regulacją wysokości w zakresie minimum 66-110cm nastawność: góra/dół, prawo/lewo, pochylenie względem ekranu obudowa wykonana ze stopów metali lekkich (np. aluminium), kolorystyka biała lub jasna możliwość regulacji osi w trzech płaszczyznach kolor biały lub jasny. udźwig nie mniejszy niż 15 kg system prowadzenia kabli wewnątrz uchwytu |

TABELA 3. Kolumna głośnikowa – 2 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Kolumna głośnikowa | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne kolumna dwudrożna impedancja 8Ω moc RMS: minimum 70W efektywność: co najmniej 89dB pasmo przenoszenia w zakresie: minimum 85Hz ÷ 20kHz dyspersja: w zakresie 90º x 90º obudowa: drewniana |

TABELA 4. Mikser audio z procesorem i eliminatorem sprzężeń – 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Mikser audio z procesorem i eliminatorem sprzężeń | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne liniowe wejścia stereofoniczne (RCA): min. 2 wejścia wejścia monofoniczne: min. 4 wejścia mikrofonowo/liniowe, zbalansowane (EUROBLOCK). Możliwość "sparowania" wejść w celu otrzymania wejść stereofonicznych kontrola sygnałów wejściowych: 6 regulatorów (np. potencjometry) cyfrowych na panelu frontowym do kontroli sygnałów wejściowych (źródeł) kontrola sygnałów wyjściowych: 4 regulatorów (np. potencjometry) cyfrowe na panelu frontowym do kontroli sygnałów wyjściowych (stref) przyciski na panelu frontowym: min. 4 przyciski - do dostosowania różnych parametrów urządzenia i nawigacji menu wejścia do zdalnych regulatorów głośności: min. 4 wejścia mikser wyposażony w wejście PAGER do podłączenia pulpitu mikrofonowego mikser z możliwością zdalnej kontroli przez urządzenia zewnętrzne bądź połączenie z komputerem za pomocą oprogramowania: min. 1 złącze RS232. |

TABELA 5. Wzmacniacz mocy – 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Wzmacniacz mocy | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne minimalna moc muzyczna: 2 x 360W RMS @4Ω pasmo przenoszenia (-1 dB, -3dB)w zakresie co najmniej 20Hz - 55kHz wejścia liniowe: min. 2 zbalansowane monofoniczne wejścia liniowe (XLR / Euroblock) wejścia napięciowe Min. 2 wejścia napięciowe (0-10V DC) do podłączania zdalnych regulatorów głośności funkcja auto stand-by oraz brak wentylatorów możliwość pracy w mostku (BRIDGE) zabezpieczenie przed przegrzaniem, przeciążeniem oraz system anti-clip potencjometry do regulacji głośności: dla każdego kanału na panelu frontowym z możliwością ich zaślepienia (zaślepki w komplecie) w celu uniknięcia niepożądanych manipulacji. |

TABELA 6. Zestaw bezprzewodowy z 2 mikrofonami do ręki – 1 komplet

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Zestaw bezprzewodowy z 2 mikrofonami | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne praca w paśmie 2.4 GHz, automatyczny wybór częstotliwości przetwornik analogowo/cyfrowy 24-bit/48 kHz możliwość zamontowania odbiornika w obudowie lub podłączanie kablem sieciowym do 100m od obudowy możliwość podłączenia do 5 obudów (10 odbiorników) jednocześnie każdy z odbiorników może być sparowany z 10 nadajnikami obudowa z wyświetlaczem umożliwiający wizualną kontrolę parametrów: poziom sygnału, nr ID, poziom baterii, status połączenia |

TABELA 7. Mikrofon „gęsia szyjka” z podstawą i włącznikiem – 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Mikrofon typu „gęsia szyjka” z podstawą i włącznikiem | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne mikrofon pojemnościowy, charakterystyka kardioidalna pasmo przenoszenia w zakresie min. 70Hz - 16kHz impedancja 100Ω parametr SNR 66dB, 1kHz przy 1 Pa parametr SPL nie przekraczający 134dB zakres dynamiki min. 106 dB, 1kHz przy max SPL zasilanie w zakresie 9 - 52V DC Phantom złącze XLRM długość mikrofonu min. 33mm wyposażenie: podstawka z przyciskiem i diodą sygnalizacyjną |

TABELA 8. Extender VGA do CAT.5 – 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Extender VGA do CAT.5 | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne możliwości: przesyłanie dowolnego źródła analogowego VGA do wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości pasmo przenoszenia w zakresie min. 70Hz - 16kHz obsługa rozdzielczości: do 1080p, 2K i 1920 x 1200 wzmacniacz pasmo video dla częstotliwości 350 Mhz wejście wideo/ wyjście wideo: HD-15 męski / HD-15 żeński złącza: RJ45 ekranowany wyposażenie: zasilacz |

TABELA 9. Extender HDMI do CAT.5 – 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Extender HDMI do CAT.5 | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne możliwości: przesyłanie dowolnego źródła cyfrowego HDMI do wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości obsługiwane standardy: 12-bit Deep Colorm, Dolby Digital, HDBaseT, HDCP 2.2 oraz 1.4, HDMI 2.0 obsługa rozdzielczości: 4K UltraHD(3840x2160@30Hz) do 40m i FullHD na odległość do 70m sterowanie: Bi-Directional IR wejście/ wyjście IR: gniazdo Jack 3,5 złącza: gniazdo HDMI typ A (19 pin), możliwość przekręcenia kabla HDMI do gniazda zasilanie odbiornik: Odbiornik zasilany z nadajnika za pomocą kabla Cat. 5e wyposażenie: zasilacz, uchwyt montażowy |

TABELA 10. Kable przyłączeniowe HDMI –  komplet

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Kable przyłączeniowe HDMI – komplet | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne długości dostosowane do wykonywanej instalacji + kabel min. 1,8 metra od przyłącza w stole wymagana obsługa rozdzielczości: od 1080p (Full HD) do 4096x2160/24Hz (4K) kabel kompatybilny z HDTV oraz HDCP, materiał: przewodnik z miedzi beztlenowej, metalowa obudowa wtyczki, styki kontaktowe wykonane ze stopów metali szlachetnych (np. pozłacane), żyły o przekroju minimum 24AWG |

TABELA 11. Kable przyłączeniowe VGA –  komplet

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Kable przyłączeniowe VGA – komplet | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne długości dostosowane do wykonywanej instalacji + kabel min. 1,8 metra od przyłącza w stole obsługa rozdzielczości co najmniej 1080p (Full HD) tłumiki ferrytowe eliminujące zakłócenia elektromagnetyczne materiał: przewodnik z miedzi beztlenowej, metalowa obudowa wtyczki, styki kontaktowe wykonane ze stopów metali szlachetnych (np. pozłacane) |

TABELA 12. Okablowanie nagłośnienia –  komplet

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Okablowanie nagłośnienia – komplet | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne długości dostosowane do wykonywanej instalacji kable audio dwużyłowe o przekroju min. 2x1,5 mm2 każda z żył w izolacji PCV oraz dodatkowa wspólna okrągła izolacja PCV |

TABELA 13. Regulator głośności –  1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Regulator głośności | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne kontroler głośności naścienny, dostosowany do oferowanego systemu audio wejście liniowe: mini Jack stereo zmiana źródła sygnału co najmniej dla jednej strefy montaż na powierzchni ściany lub w standardowych puszkach instalacyjnych podłączenie: przewód CAT.5 na złączu RJ45 |

TABELA 14. Przyłącze stołowe –  1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Przyłącze stołowe | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne zespół złącz zintegrowany z blatem, po zamknięciu jednolitą powierzchnię (bez elementów wystających) z blatem biurka złącza: min. 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x audio, 1 x 230V obudowa zespołu złącz wyposażona w przepust szczotkowy umożliwiający zamknięcie zatrzaskowej klapki i wyprowadzenie kabli na zewnątrz możliwość dowolnej konfiguracji modułów, możliwość wymiany pojedynczego modułu w przypadku jego uszkodzenia materiał: stal lakierowana proszkowo, kolor szary lub srebrno-szary lub czarny uzgodniony przed montażem z Zamawiającym |

# TABELA 15. Usługa montażu, uruchomienia i przeszkolenia

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Usługa montażu, uruchomienia i przeszkolenia personelu Zamawiającego |
| Pozycja 2: Zakres usługi: Dostarczone urządzenia mają zostać dostarczone, zamontowane i skonfigurowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera. Projektory zamontowane pod sufitem, kolumny głośnikowe przy ekranie. Całość sprzętu audio należy zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w szafce, wzmacniacz z mikserem w sali ćwiczeń do montażu nad sufitem. Do urządzeń konieczne jest doprowadzenie niezbędnego okablowania CAT5, VGA, HDMI, audio. Kable w korytach ściennych, w przypadku konieczności poprowadzenia okablowania przy podłodze w listwach podłogowych. Po wykonaniu montażu Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia systemu AV, kalibracji obrazu z projektora względem ekranu i przeszkolenia personelu Zamawiającego w miejscu instalacji. Liczba pracowników wyniesie co najmniej 2 osoby, zakres ma dotyczyć obsługi sprzętu i oprogramowania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia jego montażu i uruchomienia. Czas przeszkolenia powinien wynosić od dwóch do trzech godzin. |

TABELA 16. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP | Produkt | ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (kol. 3 x 4) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN (kol. 5 + 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Projektor multimedialny (tab. 1) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt sufitowy do projektora (tab. 2) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Kolumna głośnikowa (tab. 3) | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Mikser audio z procesorem i eliminatorem sprzężeń (tab. 4) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Wzmacniacz mocy (tab. 5) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw bezprzewodowy z 2 mikrofonami do ręki (tab. 6) | komplet |  |  |  |  |
| 7 | Mikrofon „gęsia szyjka” z podstawą i włącznikiem (tab. 7) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Extender VGA do CAT.5 (tab. 8) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Extender HDMI do CAT.5 (tab. 9) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Kable przyłączeniowe HDMI (tab. 10) | komplet |  |  |  |  |
| 11 | Kable przyłączeniowe VGA (tab. 11) | komplet |  |  |  |  |

| 12 | Okablowanie nagłośnienia (tab. 12) | komplet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Regulator głośności (tab. 13) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Przyłącze stołowe (tab. 14) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Usługa montażu, uruchomienia i przeszkolenia (tab. 15) | komplet |  |  |  |  |
| RAZEM** |  |
| * Wartość brutto z pozycji RAZEM należy wpisać (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena brutto” |

………………………………………                                                               ……………………………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                              podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub czytelny podpis

z imieniem i nazwiskiem