Załącznik nr 1A do SIWZ - postępowanie nr A120-211-90/17/ZZ

Dostawa reaktora laboratoryjnego 1 szt. dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa  reaktora laboratoryjnego 1 szt.

Dostarczony sprzęt musi  być  urządzeniem fabrycznie  nowym,  kompletnym,  gotowym  do  użytkowania  bez  dodatkowych  zakupów  i  inwestycji.

WYKONAWCA W RAMACH REALIZACJI UMOWY BĘDZIE ZOBOWIĄZANY W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

a)  dostarczenia sprzętu,

b)  transportu do wskazanego miejsca dostawy,

c) instalacji, uruchomienia i przeszkolenia co najmniej 2 osób w zakresie podstawowej obsługi sprzętu.

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE :

- - stelaż wykonany z prętów ze stali nierdzewnej, podstawa z aluminium, taca ociekowa  
o pojemności min. 5 litrów,

- - klamra zaciskowa do szybkiego montażu naczyń, nie wymagająca dokręcania pokrywy śrubami,

- - możliwość pracy z dedykowanymi naczyniami z płaszczem termostatującym i/lub płaszczem próżniowym o objętościach  100, 250, 500, 1000, 2000 i 5000 ml.,

- - samocentrujące się sprzęgło mieszadła, nie wymagające użycia narzędzi. Oddzielny, regulowany uchwyt na mieszadło mechaniczne mocowany do stelaża,

- - szybkozłączki do węży termostatujących,

- - zakres temperatur pracy: przynajmniej od 0°C do +80°C (przy zastosowaniu termoregulatora),

- - uszczelnienie pokrywy reaktorów za pomocą pierścienia z PTFE oraz uszczelki o-ring,

- - prowadnica mieszadła wykonana z PTFE o przedłużonej konstrukcji, uszczelniona, umożliwiająca  pracę pod zmniejszonym ciśnieniem, z nakrętką zabezpieczającą,

- - zawory do cieczy termostatującej umożliwiające odpowietrzenie systemu termostatowania oraz zlanie cieczy termostatującej,

- - pokrywa reaktora ze szlifem centralnym B24 do prowadnicy mieszadła mechanicznego oraz szlifami bocznymi, B19, B24, B29,B34 szlify zakończone zewnętrznym gwintem do nakrętek zabezpieczających. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ze szlifami za pomocą przejściówek i reduktorów dostarczonych przez dostawcę (muszą stanowić element wyposażenia),

- - naczynie reaktora o pojemności 5000 ml, z płaszczem termostatującym. Wyposażone w dedykowane mieszadło kotwicowe z PTFE i czujnik temperatury wewnątrz Pt1000 pokryty PTFE, spust dolny o zerowej objętości martwej, zapobiegający rozszczelnieniu pod wpływem dużych zmian temperatury,

- - kompatybilne mieszadło mechaniczne o obrotach w zakresie 10-2000/min, jeden bieg, moment obrotowy min. 200 Ncm, lepkość min. 100000mPa, elektroniczna kontrola prędkości, stała prędkość niezależna od zmian obciążenia, zabezpieczenie temperaturowe silnika, wyświetlacz informujący o zmianach oporów medium.