Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pH-metru laboratoryjnego zintegrowanego 
z mieszadłem magnetycznym 1 szt. dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Dostarczony sprzęt musi  być  urządzeniem fabrycznie  nowym,  kompletnym,  gotowym  do  użytkowania  bez  dodatkowych  zakupów  i  inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

- terminowo wykonać zamówienie, zgodnie z terminem określonym w ofercie,

- dostarczyć wraz ze sprzętem: podpisaną kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi,

- zapewnić dostawę, rozładunek, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

- ponieść koszty przewozu, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, oclenia (jeśli dotyczy),

- zapewnić gwarancję dla dostarczonego sprzętu na warunkach opisanych w ( 7 projektu umowy.

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE :

- PH-metr laboratoryjny zintegrowany z mieszadłem magnetycznym ma również posiadać uchwyt na elektrodę pozwalający na jej przesuwanie w pionie (tak aby była możliwość wykonywania pomiarów w stojących probówkach).

- Możliwość pomiaru potencjału redox.

- Automatyczne rozpoznanie standardowych buforów kalibracyjnych.

- Kalibracja 1-3 punktowa.

- Dokładność ORP/mV – co najmniej 1 mV.

- Dokładność pH – co najmniej 0,02 pH.

- Dokładność temperatury ≤ 0,2°C.

- Automatyczna kompensacja temperatury (z sondą Pt 1000).

- Pomiar mV w zakresie co najmniej: -1500 do 1500mV.

- Pomiar pH w zakresie co najmniej 0 - 14 pH.

- Pomiar temperatury w zakresie co najmniej od -20°C do +50°C.

- Podświetlony wyświetlacz LCD.

- Wejścia BNC, ref. Pt 1000.

- Uniwersalny zasilacz (115/230V)

- Dostawa sprzętu pod wskazany adres w rozdziale III pkt 4 SIWZ.