Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi analitycznej/precyzyjnej1 szt. dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Dostarczony sprzęt musi  być  urządzeniem fabrycznie  nowym,  kompletnym,  gotowym  do  użytkowania  bez  dodatkowych  zakupów  i  inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

- terminowo wykonać zamówienie, zgodnie z terminem określonym w ofercie,

- dostarczyć wraz ze sprzętem: podpisaną kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi,

- zapewnić dostawę, rozładunek, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

- ponieść koszty przewozu, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, oclenia (jeśli dotyczy),

- zapewnić gwarancję dla dostarczonego sprzętu na warunkach opisanych w ( 7 projektu umowy.

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE :

- Maksymalne obciążenie, wartość w przedziale: 600 gram – 1200 gram.

- Dokładność odczytu: 1 mg.

- Temperatura pracy: od +10°C do +40°C.

- Powtarzalność, wartość w przedziale: 1-2 mg.

- Liniowość, wartość w przedziale: 2-5 mg.

- Czas stabilizacji, wartość w przedziale: 1-4 sek.

- Max rozmiar szalki: 130 x 130 mm.

- Osłona przeciwpodmuchowa.

- Podświetlany wyświetlacz graficzny.

- Interfejs RS 232.

- Kalibracja: wewnętrzna, automatyczna.

- Legalizacja wagi.