FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

TABELA 1. KOMPUTER STACJONARNY A4

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb: specjalistyczne aplikacje biurowe i obliczeniowe o dużej wydajności np.: symulacja eksperymentów i procesów fizycznych, wykonywanie obliczeń naukowych. | Należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2014 wynik łączny (Overall) min. 1890 pkt., w teście wg. scenariusza "Office Productivity" wynik co najmniej 1400 pkt. Testy muszą być przeprowadzane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2014 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). | Należy podać: Producent procesora……………………………………………………... model……………………………………..…………………………..…. wynik łączny "Overall”……………………………….pkt w tym „Office Productivity”…………………………….pkt. |
| Pozycja 3: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 8 GB. Minimum dwa wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy. Komputer musi umożliwiać rozbudowę co najmniej do 64 GB. | Należy podać: wielkość pamięci ………………………………….GB |
| Pozycja 4: Układ graficzny | Obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12. Układ musi umożliwiać jednoczesną, programową obsługę trzech monitorów. Minimalna liczba portów: cyfrowe: 1x port DVI-D, 1x port HDMI, 1x DisplayPort analogowe: 1x port D-SUB | Należy podać: producent………………………………………….………..…. model…………………………………………………….………. |
| Pozycja 5: Pamięć masowa | Wbudowane dwa dyski: Pierwszy Dysk półprzewodnikowy SSD, pojemność min. 240GB, natywny interfejs SATA 3.0 6Gb/s. Zamawiający nie dopuszcza dysków podłączanych za pomocą przejściówek, kart rozszerzeń lub dodatkowych interfejsów. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 128 TB. Dysk musi uzyskiwać wydajność w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 3100 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku musi pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ z okresu od 01.05.2017r. do dnia złożenia oferty. Drugi Rozmiar 3.5”, pojemność min. 1TB, interfejs SATA 6Gb/s. Parametr Load/unload Cycles min. 600 000, niezawodność MTBF min. 1.0 mln godz. | Należy podać: pierwszy dysk producent…………………………model……………. pojemność…..…...GB TBW .………..TB, wydajność………….….…pkt. UWAGA! W celu potwierdzenia wydajności Wykonawca musi być w posiadaniu wydruku testu wydajności który musi zostać okazany na każde żądanie Zamawiającego - zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt. 4 SIWZ. drugi dysk producent…………………………model……………. pojemność…..…...GB Load/unload Cycles..…………………...…, MTBF………………….....godz. |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Komputer ma być wyposażony w kartę dźwiękową, port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa musi być zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. Gniazdo sieciowe musi posiadać kontrolki aktywności i szybkości połączenia. Komputer ma być wyposażony w nagrywarkę DVD -R x24. |
| Pozycja 7: Minimalna liczba interfejsów I/O | 6x gniazd SATA 6Gb/s z obsługą RAID 0, 1, 5, 10. 1x gniazdo M.2 1x złącze PCI Express Gen 3x16 1x złącze PCI Express Gen 3x4 1x złącze PCI Express (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy) 1x złącze PCI (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy) 6 x port USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1 8 x port USB 3.0 kompatybilny z USB 2.0 w tym co najmniej 4 porty w standardzie USB 3.1 1x PS/2 1x COM 1x LPT | Należy podać producenta i model płyty głównej: producent…………………………………………….…..……. model……………………………………….………………...…. Należy podać: ilość gniazd SATA ……………..………….. M.2………………….……..… ilość złącz PCIe Gen 3x16………………. PCIe Gen 3x4………………. PCIe……….PCI…………… ilość portów USB 2.0………………………USB3.0 .….………………… w tym USB 3.1……….. ilość portów PS/2…………… COM………..….LPT……………………. należy podać sposób realizacji portów LPT: ( płyta główna posiada port LPT ( poprzez kartę rozszerzeń *odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” |
| Pozycja 8: Mysz i klawiatura | Mysz Złącze USB, wyposażona w czujnik laserowy, rozdzielczość minimum 1600 DPI, dwa przyciski, rolka przewijania w pionie, profil dla lewo i praworęcznych. Klawiatura Złącze USB, dodatkowe klawisze „Windows”, podział na część numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up), musi być odporna na zalanie cieczą, nie może posiadać klawiszy multimedialnych, musi posiadać regulację kąta pochylenia, trwałość klawiszy przynajmniej w obszarze liter musi wynosić minimum 10 mln kliknięć dla pojedynczego klawisza. | Należy podać: Mysz producent…………………………………………………..…. model………………………………………………………...…., Klawiatura producent…………………………………………………..…. model………………………………………………………...…. |
| Pozycja 9: Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 500W posiadający wyłącznik. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wentylator zasilacza min. 12 cm. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 81%, dla 50% co najmniej 85% (UWAGA: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV), a dla 100% co najmniej 81%. Zasilacz musi spełniać normę ENERGY STAR w wersji 5.2 lub 6.0 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 15 SIWZ. | Należy podać: producent…………………………………..….………………. model……………………………….……………………………. moc ………………………………………………………………. Sprawność zasilacza dla obciążenia: 20%....................100%....................... * podać dokładną wartość. Norma ENERGY STAR: ( 5.2, ( 6.0 **odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” lub wskazać normę równoważną, w przypadku zaoferowania normy innej niż ENERGY STAR: ……………………………..…..……………… |
| Pozycja 10 Obudowa | Obudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość do 48 cm, szerokość do 21 cm, głębokość do 46 cm. Miejsca montażowe zewnętrzne: min. 2 x 5,25”. Miejsca montażowe wewnętrzne: min. cztery dyski HDD, w tym min. dwa 2,5". Złącza przedniego panelu: audio, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 i 1 gniazdo karty pamięci SD. Możliwość instalacji kart rozszerzeń o długości minimum 370 mm. Możliwość montażu układów chłodzenia CPU o wysokości minimum 158 mm. Obudowa wyposażona w co najmniej dwa wentylatory z regulatorem obrotów. Zainstalowane co najmniej dwa filtry przeciw pyłowe; pierwszy pod zasilaczem z dostępem bez konieczności otwierania komputera, drugi w górnej części obudowy. Miejsce na dodatkowe, opcjonalne wentylatory: min. 4 szt. x120mm. | należy podać: producent……………………………………………….….…. model………………………………………………………........ miejsca montażowe zewnętrzne: 5,25”..………..................…szt., 3,5”………………….………szt. miejsca montażowe wewnętrzne: łączna liczba dysków HDD………szt. w tym 2,5”…….szt. ilość miejsc na wentylatory………………….………………..……..szt. |
| Pozycja 11: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V. Komputer musi posiadać sprzętowy monitoring umożliwiający zarządzanie zasilaniem zgodne z ACPI 5.0 Komputer musi być wyposażony w rozwiązanie (urządzenie lub dodatkowo cecha płyty głównej) umożliwiające zabezpieczenie haseł użytkowników, administratorów oraz danych użytkownika. W skład rozwiązania musi wchodzić dedykowane urządzenie szyfrujące, którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt danych z dysku twardego nie będzie możliwy w innym komputerze. | Należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ( Intel-VT, ( AMD-V *odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” Pozycja c) Należy podać: rodzaj urządzenia lub zastosowanej technologii: …………………………………………………….…………..…… |
| Pozycja 12: Wsparcie techniczne | Zgodność sprzętowa i programowa z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro 64-bit PL, Windows 8.1 Pro 64-bit PL, Windows 10 Pro 64-bit PL. |
| Pozycja 13: Gwarancja | Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. |

TABELA 2. KOMPUTER STACJONARNY A5

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb: specjalistyczne aplikacje biurowe i obliczeniowe o dużej wydajności np.: symulacja eksperymentów i procesów fizycznych, wykonywanie obliczeń naukowych – praca w klastrze obliczeniowym. | Należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2014 wynik łączny (Overall) min. 1890 pkt., w teście wg. scenariusza "Office Productivity" wynik co najmniej 1400 pkt. Testy muszą być przeprowadzane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2014 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). | Należy podać: Producent procesora……………………………………………………... model……………………………………..…………………………..…. wynik łączny "Overall”……………………………….pkt w tym „Office Productivity”…………………………….pkt. |
| Pozycja 3: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 16 GB. Minimum dwa wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy. Komputer musi umożliwiać rozbudowę co najmniej do 64 GB. | Należy podać: wielkość pamięci ………………………………….GB |
| Pozycja 4: Dedykowana karta graficzna | Obsługa technologii: DirectX w wersji nie niższej niż 12 i OpenGL w wersji nie niższej niż 4.4. Układ musi umożliwiać jednoczesną, programową obsługę czterech monitorów. Karta graficzna musi osiągać w teście wydajności grafiki Passmark G3D Mark uśredniony wynik minimum 3600 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego układu graficznego musi pochodzić ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ z okresu od 01.05.2017 r. do dnia złożenia oferty. Minimalna liczba portów: 1x port DVI-D, 1x port DVI-I, 2x port HDMI. | Należy podać: producent………………………………………….………..…. model…………………………………………………….………. wydajność…………………………………………………….… pkt. UWAGA! W celu potwierdzenia wydajności Wykonawca musi być w posiadaniu wydruku testu wydajności który musi zostać okazany na każde żądanie Zamawiającego - zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt. 4 SIWZ. |
| Pozycja 5: Pamięć masowa | Wbudowane dwa dyski: Pierwszy Dysk półprzewodnikowy SSD, pojemność min. 240GB, natywny interfejs SATA 3.0 6Gb/s. Zamawiający nie dopuszcza dysków podłączanych za pomocą przejściówek, kart rozszerzeń lub dodatkowych interfejsów. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 128 TB. Dysk musi uzyskiwać wydajność w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 3100 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku musi pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ z okresu od 01.05.2017r. do dnia złożenia oferty. Drugi Rozmiar 3.5”, pojemność min. 1TB, interfejs SATA 6Gb/s. Stała prędkość obrotowa dysku. Parametr Load/unload Cycles min. 600 000, niezawodność MTBF min. 1.2 mln godz. | Należy podać: pierwszy dysk producent…………………………model……………. pojemność…..…...GB TBW .………..TB, wydajność………….….…pkt. UWAGA! W celu potwierdzenia wydajności Wykonawca musi być w posiadaniu wydruku testu wydajności który musi zostać okazany na każde żądanie Zamawiającego - zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt. 4 SIWZ. drugi dysk producent…………………………model……………. pojemność…..…...GB Load/unload Cycles..…………………...…, MTBF………………….....godz. |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Komputer ma być wyposażony w kartę dźwiękową, port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa musi być zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. Gniazdo sieciowe musi posiadać kontrolki aktywności i szybkości połączenia. Komputer ma być wyposażony w nagrywarkę DVD -R x24. |
| Pozycja 7: Minimalna liczba interfejsów I/O | 6x gniazd SATA 6Gb/s z obsługą RAID 0, 1, 5, 10. 1x gniazdo M.2 1x złącze PCI Express Gen 3x16 1x złącze PCI Express Gen 3x4 1x złącze PCI Express (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy) 1x złącze PCI (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy) 6 x port USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1 8 x port USB 3.0 kompatybilny z USB 2.0 w tym co najmniej 4 porty w standardzie USB 3.1 1x PS/2 1x COM 1x LPT | Należy podać producenta i model płyty głównej: producent…………………………………………….…..……. model……………………………………….………………...…. Należy podać: ilość gniazd SATA ……………..………….. M.2………………….……..… ilość złącz PCIe Gen 3x16………………. PCIe Gen 3x4………………. PCIe……….PCI…………… ilość portów USB 2.0………………………USB3.0 .….………………… w tym USB 3.1……….. ilość portów PS/2…………… COM………..….LPT……………………. należy podać sposób realizacji portów LPT: ( płyta główna posiada port LPT ( poprzez kartę rozszerzeń *odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” |
| Pozycja 8: Mysz i klawiatura | Mysz Złącze USB, wyposażona w czujnik laserowy, rozdzielczość minimum 1600 DPI, dwa przyciski, rolka przewijania w pionie, profil dla lewo i praworęcznych. Klawiatura Złącze USB, dodatkowe klawisze „Windows”, podział na część numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up), musi być odporna na zalanie cieczą, nie może posiadać klawiszy multimedialnych, musi posiadać regulację kąta pochylenia, trwałość klawiszy przynajmniej w obszarze liter musi wynosić minimum 10 mln kliknięć dla pojedynczego klawisza. | Należy podać: Mysz producent…………………………………………………..…. model………………………………………………………...…., Klawiatura producent…………………………………………………..…. model………………………………………………………...…. |
| Pozycja 9: Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 500W posiadający wyłącznik. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wentylator zasilacza min. 12 cm. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 81%, dla 50% co najmniej 85% (UWAGA: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV), a dla 100% co najmniej 81%. Zasilacz musi spełniać normę ENERGY STAR w wersji 5.2 lub 6.0 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 15 SIWZ. | Należy podać: producent…………………………………..….………………. model……………………………….……………………………. moc ………………………………………………………………. Sprawność zasilacza dla obciążenia: 20%....................100%....................... * podać dokładną wartość. Norma ENERGY STAR: ( 5.2, ( 6.0 **odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” lub wskazać normę równoważną, w przypadku zaoferowania normy innej niż ENERGY STAR: ……………………………..…..……………… |
| Pozycja 10 Obudowa | Obudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość do 48 cm, szerokość do 21 cm, głębokość do 46 cm. Miejsca montażowe zewnętrzne: min. 2 x 5,25”. Miejsca montażowe wewnętrzne: min. cztery dyski HDD, w tym min. dwa 2,5". Złącza przedniego panelu: audio, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 i 1 gniazdo karty pamięci SD. Możliwość instalacji kart rozszerzeń o długości minimum 370 mm. Możliwość montażu układów chłodzenia CPU o wysokości minimum 158 mm. Obudowa wyposażona w co najmniej dwa wentylatory z regulatorem obrotów. Zainstalowane co najmniej dwa filtry przeciw pyłowe; pierwszy pod zasilaczem z dostępem bez konieczności otwierania komputera, drugi w górnej części obudowy. Miejsce na dodatkowe, opcjonalne wentylatory: min. 4 szt. x120mm. | należy podać: producent……………………………………………….….…. model………………………………………………………........ miejsca montażowe zewnętrzne: 5,25”..………..................…szt., 3,5”………………….………szt. miejsca montażowe wewnętrzne: łączna liczba dysków HDD………szt. w tym 2,5”…….szt. ilość miejsc na wentylatory………………….………………..……..szt. |
| Pozycja 11: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V. Komputer musi posiadać sprzętowy monitoring umożliwiający zarządzanie zasilaniem zgodne z ACPI 5.0 Komputer musi być wyposażony w rozwiązanie (urządzenie lub dodatkowo cecha płyty głównej) umożliwiające zabezpieczenie haseł użytkowników, administratorów oraz danych użytkownika. W skład rozwiązania musi wchodzić dedykowane urządzenie szyfrujące, którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt danych z dysku twardego nie będzie możliwy w innym komputerze. | Należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ( Intel-VT, ( AMD-V *odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” Pozycja c) Należy podać: rodzaj urządzenia lub zastosowanej technologii: …………………………………………………….…………..…… |
| Pozycja 12: Wsparcie techniczne | Zgodność sprzętowa i programowa z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro 64-bit PL, Windows 8.1 Pro 64-bit PL, Windows 10 Pro 64-bit PL. |
| Pozycja 13: Gwarancja | Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. |

TABELA 3. KOMPUTER STACJONARNY A6

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb: specjalistyczne aplikacje biurowe i obliczeniowe o dużej wydajności np.: symulacja eksperymentów i procesów fizycznych, potrzeby w zakresie renderowania grafiki 3D, np. AutoCAD, CorelDraw, wykonywanie obliczeń naukowych – praca w klastrze obliczeniowym. | Należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2014 wynik łączny (Overall) min. 1890 pkt., w teście wg. scenariusza "Office Productivity" wynik co najmniej 1400 pkt. Testy muszą być przeprowadzane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2014 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). | Należy podać: Producent procesora……………………………………………………... model……………………………………..…………………………..…. wynik łączny "Overall”……………………………….pkt w tym „Office Productivity”…………………………….pkt. |
| Pozycja 3: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 16 GB. Minimum dwa wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy. Komputer musi umożliwiać rozbudowę co najmniej do 64 GB. | Należy podać: wielkość pamięci ………………………………….GB |
| Pozycja 4: Dedykowana karta graficzna | Obsługa technologii: DirectX w wersji nie niższej niż 12 i OpenGL w wersji nie niższej niż 4.5. Układ musi umożliwiać jednoczesną, programową obsługę czterech monitorów. Karta graficzna musi osiągać w teście wydajności grafiki Passmark G3D Mark uśredniony wynik minimum 8500 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego układu graficznego musi pochodzić ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ z okresu od 01.05.2017 r. do dnia złożenia oferty. Minimalna liczba portów: 1x port DVI-D, 1x port HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4 | Należy podać: producent………………………………………….………..…. model…………………………………………………….………. wydajność…………………………………………………….… pkt. UWAGA! W celu potwierdzenia wydajności Wykonawca musi być w posiadaniu wydruku testu wydajności który musi zostać okazany na każde żądanie Zamawiającego - zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt. 4 SIWZ. |
| Pozycja 5: Pamięć masowa | Wbudowane dwa dyski: Pierwszy Dysk półprzewodnikowy SSD, pojemność min. 240GB, natywny interfejs SATA 3.0 6Gb/s. Zamawiający nie dopuszcza dysków podłączanych za pomocą przejściówek, kart rozszerzeń lub dodatkowych interfejsów. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 128 TB. Dysk musi uzyskiwać wydajność w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 3100 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku musi pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ z okresu od 01.05.2017r. do dnia złożenia oferty. Drugi Rozmiar 3.5”, pojemność min. 1TB, interfejs SATA 6Gb/s. Stała prędkość obrotowa dysku. Parametr Load/unload Cycles min. 600 000, niezawodność MTBF min. 1.2 mln godz. | Należy podać: pierwszy dysk producent…………………………model……………. pojemność…..…...GB TBW .………..TB, wydajność………….….…pkt. UWAGA! W celu potwierdzenia wydajności Wykonawca musi być w posiadaniu wydruku testu wydajności który musi zostać okazany na każde żądanie Zamawiającego - zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt. 4 SIWZ. drugi dysk producent…………………………model……………. pojemność…..…...GB Load/unload Cycles..…………………...…, MTBF………………….....godz. |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Komputer ma być wyposażony w kartę dźwiękową, port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa musi być zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. Gniazdo sieciowe musi posiadać kontrolki aktywności i szybkości połączenia. Komputer ma być wyposażony w nagrywarkę DVD -R x24. |
| Pozycja 7: Minimalna liczba interfejsów I/O | 6x gniazd SATA 6Gb/s z obsługą RAID 0, 1, 5, 10. 1x gniazdo M.2 1x złącze PCI Express Gen 3x16 1x złącze PCI Express Gen 3x4 1x złącze PCI Express (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy) 1x złącze PCI (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy) 6 x port USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1 8 x port USB 3.0 kompatybilny z USB 2.0 w tym co najmniej 4 porty w standardzie USB 3.1 1x PS/2 1x COM 1x LPT | Należy podać producenta i model płyty głównej: producent…………………………………………….…..……. model……………………………………….………………...…. Należy podać: ilość gniazd SATA ……………..………….. M.2………………….……..… ilość złącz PCIe Gen 3x16………………. PCIe Gen 3x4………………. PCIe……….PCI…………… ilość portów USB 2.0………………………USB3.0 .….………………… w tym USB 3.1……….. ilość portów PS/2…………… COM………..….LPT……………………. należy podać sposób realizacji portów LPT: ( płyta główna posiada port LPT ( poprzez kartę rozszerzeń *odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” |
| Pozycja 8: Mysz i klawiatura | Mysz Złącze USB, wyposażona w czujnik laserowy, rozdzielczość minimum 1600 DPI, dwa przyciski, rolka przewijania w pionie, profil dla lewo i praworęcznych. Klawiatura Złącze USB, dodatkowe klawisze „Windows”, podział na część numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up), musi być odporna na zalanie cieczą, nie może posiadać klawiszy multimedialnych, musi posiadać regulację kąta pochylenia, trwałość klawiszy przynajmniej w obszarze liter musi wynosić minimum 10 mln kliknięć dla pojedynczego klawisza. | Należy podać: Mysz producent…………………………………………………..…. model………………………………………………………...…., Klawiatura producent…………………………………………………..…. model………………………………………………………...…. |
| Pozycja 9: Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 600W posiadający wyłącznik. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wentylator zasilacza min. 13 cm. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 81%, dla 50% co najmniej 85% (UWAGA: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV), a dla 100% co najmniej 81%. Zasilacz musi spełniać normę ENERGY STAR w wersji 5.2 lub 6.0 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 15 SIWZ. | Należy podać: producent…………………………………..….………………. model……………………………….……………………………. moc ………………………………………………………………. Sprawność zasilacza dla obciążenia: 20%....................100%....................... * podać dokładną wartość. Norma ENERGY STAR: ( 5.2, ( 6.0 **odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” lub wskazać normę równoważną, w przypadku zaoferowania normy innej niż ENERGY STAR: ……………………………..…..……………… |
| Pozycja 10 Obudowa | Obudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość do 48 cm, szerokość do 21 cm, głębokość do 46 cm. Miejsca montażowe zewnętrzne: min. 2 x 5,25”. Miejsca montażowe wewnętrzne: min. cztery dyski HDD, w tym min. dwa 2,5". Złącza przedniego panelu: audio, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 i 1 gniazdo karty pamięci SD. Możliwość instalacji kart rozszerzeń o długości minimum 370 mm. Możliwość montażu układów chłodzenia CPU o wysokości minimum 158 mm. Obudowa wyposażona w co najmniej dwa wentylatory z regulatorem obrotów. Zainstalowane co najmniej dwa filtry przeciw pyłowe; pierwszy pod zasilaczem z dostępem bez konieczności otwierania komputera, drugi w górnej części obudowy. Miejsce na dodatkowe, opcjonalne wentylatory: min. 4 szt. x120mm. | należy podać: producent……………………………………………….….…. model………………………………………………………........ miejsca montażowe zewnętrzne: 5,25”..………..................…szt., 3,5”………………….………szt. miejsca montażowe wewnętrzne: łączna liczba dysków HDD………szt. w tym 2,5”…….szt. ilość miejsc na wentylatory………………….………………..……..szt. |
| Pozycja 11: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V. Komputer musi posiadać sprzętowy monitoring umożliwiający zarządzanie zasilaniem zgodne z ACPI 5.0 Komputer musi być wyposażony w rozwiązanie (urządzenie lub dodatkowo cecha płyty głównej) umożliwiające zabezpieczenie haseł użytkowników, administratorów oraz danych użytkownika. W skład rozwiązania musi wchodzić dedykowane urządzenie szyfrujące, którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt danych z dysku twardego nie będzie możliwy w innym komputerze. | Należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ( Intel-VT, ( AMD-V *odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” Pozycja c) Należy podać: rodzaj urządzenia lub zastosowanej technologii: …………………………………………………….…………..…… |
| Pozycja 12: Wsparcie techniczne | Zgodność sprzętowa i programowa z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro 64-bit PL, Windows 8.1 Pro 64-bit PL, Windows 10 Pro 64-bit PL. |
| Pozycja 13: Gwarancja | Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. |

TABELA 4. KOMPUTER STACJONARNY A7

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany jako ekspercka stacja obliczeniowo-graficzna o dużej wydajności np.: symulacja eksperymentów i procesów fizycznych, potrzeby w zakresie renderowania grafiki 3D, np. AutoCAD, CorelDraw., wykonywanie obliczeń naukowych – praca w klastrze obliczeniowym. Konieczny krótki czas ładowania systemu operacyjnego i duża przestrzeń dyskowa dla zapisywania bezpośrednio na dysku wyników prac. | Należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2014 wynik łączny (Overall) min. 1800 pkt., w teście wg. scenariusza "media Creation" wynik co najmniej 1987 pkt. Testy muszą być przeprowadzane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2014 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). | Należy podać: Producent procesora……………………………………………………... model……………………………………..…………………………..…. wynik łączny "Overall”……………………………….pkt w tym „Office Productivity”…………………………….pkt. |
| Pozycja 3: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 16 GB pracująca w systemie czterokanałowym. Minimum cztery wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy. Komputer musi umożliwiać rozbudowę co najmniej do 128 GB. | Należy podać: wielkość pamięci ………………………………….GB |
| Pozycja 4: Dedykowana karta graficzna | Obsługa technologii: DirectX w wersji nie niższej niż 11.2, Shader Model 5.0 i OpenGL w wersji nie niższej niż 4.5. Karta graficzna musi posiadać co najmniej 640 rdzeni graficznych wbudowanych w GPU umożliwiających wykorzystanie przetwarzania równoległego na układach CPU i GPU. Karta musi umożliwiać jednoczesną pracę na czterech monitorach i obsługiwać rozdzielczość 3840x2160 pikseli. Karta graficzna z certyfikatem kompatybilności sprzętowej (ang. Certified Hardware) dla programu AutoCAD wer. 2017 i systemu operacyjnego Windows 10 64-bit. Minimalna liczba portów: 1x port DVI-I DL, 2x DisplayPort w wersji nie niższej niż 1.2. | Należy podać: producent………………………………………….………..…. model…………………………………………………….………. |
| Pozycja 5: Pamięć masowa | Wbudowane dwa dyski: Pierwszy Dysk półprzewodnikowy SSD, pojemność min. 240GB, natywny interfejs SATA 3.0 6Gb/s. Zamawiający nie dopuszcza dysków podłączanych za pomocą przejściówek, kart rozszerzeń lub dodatkowych interfejsów. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 128 TB. Dysk musi uzyskiwać wydajność w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 3100 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku musi pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ z okresu od 01.05.2017r. do dnia złożenia oferty. Drugi Rozmiar 3.5”, pojemność min. 2TB, interfejs SATA 6Gb/s. Stała prędkość obrotowa dysku. Parametr Load/unload Cycles min. 600 000, niezawodność MTBF min. 1.0 mln godz. | Należy podać: pierwszy dysk producent…………………………model……………. pojemność…..…...GB TBW .………..TB, wydajność………….….…pkt. UWAGA! W celu potwierdzenia wydajności Wykonawca musi być w posiadaniu wydruku testu wydajności który musi zostać okazany na każde żądanie Zamawiającego - zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt. 4 SIWZ drugi dysk producent…………………………model……………. pojemność…..…...GB Load/unload Cycles..…………………...…, MTBF………………….....godz. |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Komputer ma być wyposażony w kartę dźwiękową, port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa musi być zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. Gniazdo sieciowe musi posiadać kontrolki aktywności i szybkości połączenia. Wbudowany moduł łączności w standardzie IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, i wbudowany moduł w standardzie Bluetooth wersja minimum 4.0 Komputer ma być wyposażony w nagrywarkę Blu-Ray x10. |
| Pozycja 7: Minimalna liczba interfejsów I/O | 8x gniazd SATA 6Gb/s obsługa RAID 0, 1, 5, 10. 1x gniazdo M.2 3x złącze PCI Express Gen 3x16 1x złącza PCI Express Gen 2 x16 (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy) 2x złącze PCI Express (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy) 8 x port USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1 10 x port USB 3.0 kompatybilny z USB 2.0 1 x wyjście optyczne S/PDIF 1x PS/2 1x COM | Należy podać producenta i model płyty głównej: producent…………………………………………….…..……. model……………………………………….………………...…. Należy podać: ilość gniazd SATA ……………..………….. M.2………………….……..… ilość złącz PCIe Gen 3x16………………. PCIe Gen2……….PCIe…………… ilość portów USB 2.0………………………USB3.0 .….………………… ilość portów S/PDIF……………….PS/2…………… COM………..…. |
| Pozycja 8: Mysz i klawiatura | Mysz Złącze USB, wyposażona w czujnik laserowy, rozdzielczość minimum 1600 DPI, dwa przyciski, rolka przewijania w pionie, profil dla lewo i praworęcznych. Klawiatura Złącze USB, dodatkowe klawisze „Windows”, podział na część numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up), musi być odporna na zalanie cieczą, nie może posiadać klawiszy multimedialnych, musi posiadać regulację kąta pochylenia, trwałość klawiszy przynajmniej w obszarze liter musi wynosić minimum 10 mln kliknięć dla pojedynczego klawisza. | Należy podać: Mysz producent…………………………………………………..…. model………………………………………………………...…., Klawiatura producent…………………………………………………..…. model………………………………………………………...…. |
| Pozycja 9: Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 700W posiadający wyłącznik. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wentylator zasilacza min. 13 cm. Wyposażony w minimum 3 przyłącza PCI-E 6+2 pin (GPU) i minimum 10 x SATA 15-pin. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 81%, dla 50% co najmniej 85% (UWAGA: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV), a dla 100% co najmniej 81%. Zasilacz musi spełniać normę ENERGY STAR w wersji 5.2 lub 6.0 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 15 SIWZ. | Należy podać: producent…………………………………..….………………. model……………………………….……………………………. moc ………………………………………………………………. Sprawność zasilacza dla obciążenia: 20%....................100%....................... * podać dokładną wartość. Norma ENERGY STAR: ( 5.2, ( 6.0 **odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” lub wskazać normę równoważną, w przypadku zaoferowania normy innej niż ENERGY STAR: ……………………………..…..……………… |
| Pozycja 10 Obudowa | Obudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość do 48 cm, szerokość do 21 cm, głębokość do 50 cm. Miejsca montażowe zewnętrzne: min. 7 x 5,25 i 1 x3.5”. Miejsca montażowe wewnętrzne: min. cztery dyski HDD, w tym min. jeden 2,5". Złącza przedniego panelu: audio, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0. Możliwość instalacji kart rozszerzeń o długości minimum 290 mm. Obudowa wyposażona w co najmniej jeden wentylator. Zainstalowany co najmniej jeden filtr przeciw pyłowy. Miejsce na dodatkowe, opcjonalne wentylatory: min. 6 szt. x120mm. | należy podać: producent……………………………………………….….…. model………………………………………………………........ miejsca montażowe zewnętrzne: 5,25”..………..................…szt., 3,5”………………….………szt. miejsca montażowe wewnętrzne: łączna liczba dysków HDD………szt. w tym 2,5”…….szt. ilość miejsc na wentylatory………………….………………..……..szt. |
| Pozycja 11: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V. Komputer musi obsługiwać technologię AMD CrossFireX lub NVIDIA SLI. Komputer musi posiadać sprzętowy monitoring umożliwiający: automatyczną kontrolę regulacji prędkości obrotów wiatraka CPU i obudowy kontrolę poziomów temperatury i napięć zasilania z wykorzystaniem wbudowanych czujników zarządzanie zasilaniem zgodne z ACPI 2.0a Komputer musi być wyposażony w rozwiązanie (urządzenie lub dodatkowo cecha płyty głównej) umożliwiające zabezpieczenie haseł użytkowników, administratorów oraz danych użytkownika. W skład rozwiązania musi wchodzić dedykowane urządzenie szyfrujące, którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt danych z dysku twardego nie będzie możliwy w innym komputerze. | Pozycja a) należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ( Intel-VT, ( AMD-V *odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” Pozycja b) należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ( AMD CrossFireX, ( NVIDIA SLI *odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” Pozycja d) rodzaj urządzenia lub zastosowanej technologii: …………………………………………………….…………..…… |
| Pozycja 12: Wsparcie techniczne | Zgodność sprzętowa i programowa z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro 64-bit PL, Windows 8.1 Pro 64-bit PL, Windows 10 Pro 64-bit PL. |
| Pozycja 13: Gwarancja | Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. |

TABELA 5. MONITOR B5

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Model monitora | Monitor B5 | Należy podać: marka…………………………….…………………… model………………………………………….……… |
| Pozycja 2: Parametry ekranu | fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy 1920x1080 pikseli |
| Pozycja 3: Pozostałe parametry | przekątna ekranu minimum 23” jasność minimum 250cd/m2 kontrast minimum (typowy) 1000:1 kąt widzenia w poziomie CR 10:1 minimum 178 stopni kąt widzenia w pionie CR10:1 minimum 178 stopni fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 6 ms panel wykonany za pomocą technologii: rodzina VA lub IPS minimalna liczba złącz: 1 x D-SUB 15 pin, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort | Należy podać: Przekątna ekranu ……………………………………cali jasność ………………………………cd/m2 kontrast ………………… : …………… kąt widzenia w poziomie………………….....stopni kąt widzenia w pionie………………………...stopni czas reakcji matrycy……………………….ms panel typu………………………………………… ilość złącz D-SUB…….………….…szt. ilość złącz HDMI.………………..…szt. ilość złącz DP…...………………..…szt. |
| Pozycja 4: Wyposażenie | wbudowane głośniki stereo, kabel sygnałowy D-Sub, kabel sygnałowy DVI-D, kabel zasilający |
| Pozycja 5: Cechy szczególne | monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 20 stopni, regulacja wysokości min. 100 mm, możliwość obrotu ekranu o 90 stopni (ang. PIVOT) możliwość obrotu ekranu w poziomie w zakresie od - 45 stopni do 45 stopni możliwość montażu na ścianie - standard VESA | Należy podać: kąt nachylenia od …………… do ……stopni regulacja wysokości……………………….…mm obrót w poziomie od …………… do ……stopni |
| Pozycja 6: Zgodność z normami | Minimum ENERGY STAR 7.0 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 15 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną…………………………………………………………………………………………………… Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej A (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010). |
| Pozycja 7: Gwarancja | Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 6. MONITOR B6

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Model monitora | Monitor B6 | Należy podać: marka…………………………….…………………… model………………………………………….……… |
| Pozycja 2: Parametry ekranu | fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy 1920x1080 pikseli |
| Pozycja 3: Pozostałe parametry | przekątna ekranu minimum 27” jasność minimum 250cd/m2 kontrast minimum (typowy) 1000:1 kąt widzenia w poziomie CR 10:1 minimum 178 stopni kąt widzenia w pionie CR10:1 minimum 178 stopni fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 6 ms panel wykonany za pomocą technologii: rodzina VA lub IPS minimalna liczba złącz: 1 x D-SUB 15 pin, 1x DVI-D z obsługą HDCP, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, koncentrator USB min. 4x porty | Należy podać: Przekątna ekranu ……………………………………cali jasność ………………………………cd/m2 kontrast ………………… : …………… kąt widzenia w poziomie………………….....stopni kąt widzenia w pionie………………………...stopni czas reakcji matrycy……………………….ms panel typu………………………………………… ilość złącz D-SUB…….………….…szt. ilość złącz DVI-D.……………….…szt. ilość złącz HDMI.………………..…szt. ilość złącz DP…...………………..…szt. ilość złącz USB…..……………….…szt. |
| Pozycja 4: Wyposażenie | wbudowane głośniki stereo, wbudowany czujnik oświetlenia zewnętrznego, kabel sygnałowy D-Sub, kabel sygnałowy DVI-D, kabel zasilający |
| Pozycja 5: Cechy szczególne | monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 30 stopni, regulacja wysokości min. 120 mm, możliwość obrotu ekranu o 90 stopni (ang. PIVOT) możliwość obrotu ekranu w poziomie w zakresie od - 150 stopni do 150 stopni możliwość montażu na ścianie - standard VESA | Należy podać: kąt nachylenia od …………… do ……stopni regulacja wysokości……………………….…mm obrót w poziomie od …………… do ……stopni |
| Pozycja 6: Zgodność z normami | Minimum ENERGY STAR 6.0 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 15 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną ………………………………………………………… Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej A (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010). |
| Pozycja 7: Gwarancja | Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 7. MONITOR B7

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Model monitora | Monitor B7 | Należy podać: marka…………………………….…………………… model………………………………………….……… |
| Pozycja 2: Parametry ekranu | fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy 3840x2160 pikseli |
| Pozycja 3: Pozostałe parametry | przekątna ekranu minimum 27” jasność minimum 300cd/m2 kontrast minimum (typowy) 1000:1 kąt widzenia w poziomie CR>10: minimum 170 stopni kąt widzenia w pionie CR>10: minimum 160 stopni fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 1 ms (szary do szarego) minimalna liczba złącz: 1 x D-SUB 15 pin, 1x DisplayPort, 2 x HDMI, 1x HDMI/MHL, koncentrator min. 2x USB | Należy podać: Przekątna ekranu ……………………………………cali jasność ………………………………cd/m2 kontrast ………………… : …………… kąt widzenia w poziomie………………….....stopni kąt widzenia w pionie………………………...stopni czas reakcji matrycy……………………….ms ilość złącz D-SUB…….………….…szt. ilość złącz DP.……………….…szt. ilość złącz HDMI.………………..…szt. ilość złącz USB…..……………….…szt. |
| Pozycja 4: Wyposażenie | wbudowane głośniki stereo, kable sygnałowe: D-Sub, HDMI, DisplayPort, kabel zasilający |
| Pozycja 5: Cechy szczególne | monitor musi posiadać pochylany ekran o kącie nachylenia w zakresie min. 15 stopni, regulacja wysokości min. 120 mm, monitor z obracaną podstawą w zakresie co najmniej od 40 stopni (lewo) do 40 stopni (prawo) możliwość montażu na ścianie - standard VESA funkcja PiP/PbP | Należy podać: kąt nachylenia od …………… do ……..… stopni regulacja wysokości……………………….…mm |
| Pozycja 6: Zgodność z normami | Minimum ENERGY STAR lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 15 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną …………………………………………………………… Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej B (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010). |
| Pozycja 7: Gwarancja | Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 8. SYSTEM OPERACYJNY DO KOMPUTERÓW Z TABEL od 1 do 4

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Preinstalowany* system operacyjny do komputerów z tabeli 1, 2, 3, 4 | System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek systemu poprzez ogólnie dostępną sieć Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych poprawek, aktualizacji, biuletynów bezpieczeństwa i innych form pomocy technicznej dostępnej ON-line w czasie nie krótszym niż 13 października 2020 r. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. Wsparcie uruchomienia aplikacji działających w oparciu o technologię Sun Java w ver. min. 1.7 przy wykorzystaniu autorskiego środowiska Zamawiającego tj. Akademickiego Systemu Teleinformatycznego – FAST/PENSUM. Możliwość uruchamiania interpretera poleceń za pomocą języka skryptowego. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny musi obsługiwać całą dostępną pamięć ram. * preinstalowany system operacyjny – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie system operacyjny który w przypadku zamówienia go wraz z komputerem będzie gotowy do użycia bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności technicznych leżących po stronie Zamawiającego oprócz personalizacji i aktywacji jeśli takowa będzie wymagana. | Należy podać: producent…………………………….……………………..…………………… wersja………………………………… |

## LEGENDA:

W kolumnie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu.

TABELA 8. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| model | podzespół | szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (kol. 3 x kol. 4) | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 6) /bez VAT* (kol. 5) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A4 | Komputer stacjonarny, tabela 1 | 25 |  |  |  |  |
| A5 | Komputer stacjonarny, tabela 2 | 15 |  |  |  |  |
| A6 | Komputer stacjonarny, tabela 3 | 10 |  |  |  |  |
| A7 | Komputer stacjonarny, tabela 4 | 5 |  |  |  |  |
| B5 | Monitor, tabela 5 | 20 |  |  |  |  |
| B6 | Monitor, tabela 6 | 13 |  |  |  |  |
| B7 | Monitor, tabela 7 | 13 |  |  |  |  |
| D | System operacyjny do komputerów, tabela 8 | 35 |  |  |  |  |
| RAZEM** |  |
| *niepotrzebne skreślić - cena bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt 6 SIWZ |
| ** Wartość brutto z pozycji RAZEM należy wpisać do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji 1 - „cena brutto” albo ** Wartość bez VAT z pozycji RAZEM należy wpisać do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji 2 - „cena bez VAT” |

………………………………………                                                               ……………………………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                              podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub czytelny podpis

z imieniem i nazwiskiem