## Formularz przedmiotowy do części I

CZĘŚĆ I. SERWER

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu*) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Serwer obliczeniowy będzie wykorzystywany do analiz naukowych w ramach projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki. Serwer znajdzie zastosowanie jako główna jednostka do standardowych analiz bioinformatycznych danych pochodzących z sekwencjonowania transkryptomów roślinnych metodą RNA-seq, składania transkryptomów z wykorzystaniem intensywnych obliczeniowo metod de novo (zapotrzebowanie na dużą ilość pamięci RAM, min. 256GB) oraz późniejszych analiz bioinformatycznych zsekwencjonowanych transkryptomów, w tym ich adnotacji oraz analizy profili ekspresji genów. Dodatkowo, serwer posłuży do gromadzenia i przechowywania zbioru surowych danych z eksperymentów RNA-seq (320 niezależnych eksperymentów, wymagana duża przestrzeń dyskowa, łącznie min. 16 TB). | Należy podać: Producent: ……………….…………………….… Model: ……………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Wydajność obliczeniowa | Dwa identyczne procesory dedykowane do pracy w serwerach lub komputerach obliczeniowych. Oferowane procesory muszą łącznie osiągać w teście wydajności SPEC CPU2006 dla dwóch procesorów wynik co najmniej: komponent wartość SPECint_rate2006 Results 663 | Należy podać: Producent procesorów: ……………………………... Model (oznaczenie):………………………..…………. Wynik SPECint_rate2006 dla dwóch procesorów: Results: ………………………….pkt |
| Pozycja 3: Pamięć operacyjna | Minimum 256 GB pamięci RAM. Częstotliwość taktowania pamięci RAM nie może być mniejsza niż 2133MHz. Musi istnieć możliwość rozbudowy do co najmniej 384GB. Pamięci muszą obsługiwać technologię kontroli błędów sprzętowych mającą na celu zapewnienie integralności i niezawodności transmitowanych danych i pozwalającą na zaawansowane wykrywanie, korekcję występujących błędów i zabezpieczenie przed awarią pojedynczego układu pamięci. | Należy podać: Wielkość pamięci: …………………….GB |
| Pozycja 4: Pamięć masowa | Minimum cztery identyczne dyski SATA przeznaczone do pracy ciągłej i parametrach: pojemność minimum 4TB interfejs SATA 6Gb/s load/unload cycles minimum 600 000 stała prędkość obrotowa minimum 7.2k RPM niezawodność – MTBF: min. 1 mln godz. Serwer musi umożliwiać instalację dysków twardych typu SATA, SAS, i SSD. | Należy podać: Producent: ……………………………………………. Model: ………………………………..………………... Ilość: ………………………………………….. szt. Pojemność: …..………………………………. TB |
| Pozycja 5: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | minimum 2 x USB 2.0 minimum 2 x USB 3.0 minimum 1x port VGA minimum jeden slot PCIe x16 generacji 3 | Należy podać: ilość portów USB 2.0: ………..………….szt. ilość portów USB 3.0: ………..………….szt. ilość portów VGA: …………………….....szt. ilość złącz PCI-e 3.0 x16: ….……….......szt. |
| Pozycja 6: Wyposażenie | zintegrowana karta graficzna umożliwiająca pracę w rozdzielczości 1280x1024 pikseli. minimum 2 porty sieciowe zintegrowane z płytą główną typu Gigabit Ethernet Base T zainstalowany kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10 |
| Pozycja 7: Zasilacz | Pojedynczy zasilacz zgodny z technologią „wymienny w czasie pracy” (ang. hot-swap) z możliwością dołożenia drugiego zasilacza zapewniającego pełną funkcjonalność zasilania nadmiarowego lub dwa* zasilacze wymienne w czasie pracy. Moc zasilacza/-y musi zapewniać poprawne zasilanie serwera wyposażonego w pełną deklarowaną przez producenta ilość dysków i kart rozszerzeń. *Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Dodatkowe wyposażenie – drugi zasilacz”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV SIWZ |
| Pozycja 8: Obudowa | do montażu w 19” przemysłowej szafie serwerowej, wysokość 1U minimalna ilość miejsc montażowych: 8 szt. dysków 2,5” lub 4 szt. dysków 3,5” wymiennych w czasie pracy wentylatory obudowy nadmiarowe co najmniej dwa porty USB z przodu obudowy |
| Pozycja 9: Zarządzanie serwerem | Zainstalowana karta zarządzająca lub moduł zarządzający niezależne od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, umożliwiające: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) |
| Pozycja 10: Certyfikaty | Producent serwera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt. 10 SIWZ. Producent serwera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 14001 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt. 10 SIWZ. |
| Pozycja 11: Gwarancja | Gwarancja producenta wynosząca nie mniej niż 24 miesiące. Uwaga: parametr punktowany w ramach kryteriów oceny ofert „Okres gwarancji” oraz „Świadczenia gwarancyjne u klienta”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV SIWZ. | W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta, zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych oferowanych przez producenta: ……………………………………………………………… |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu.

……………………………, dnia ……………. ……… r.

……….......................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)