Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 07.12.2017r.

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wirówki laboratoryjnej, zwanej dalej sprzętem dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wirówka umożliwiająca wyposażenie w wymienne rotory oraz adaptery różnopojemnościowe. Wirówka będzie używana do przygotowywania materiału do oznaczania: jakościowego białek w próbach (elektroforeza, metoda Western-blot), całkowitej zawartości białka w ekstraktach, aktywności enzymów, oznaczania barwników fotosyntetycznych, itp.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

- Maksymalna siła wirowania: rcf 25.062 x g (13.700 rmp).

- Możliwość regulacji prędkości rpm w całym zakresie ze skokiem nastawy nie większym niż 100 rpm.

- Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą.

- Możliwość wprowadzenia co najmniej 9 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próbki.

- Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z rozpędzaniem rotora do prędkości maksymalnej bez funkcji nastawy obrotów.

- Zegar czasu pracy od startu wirowania.

- Możliwość ustawienia czasu w zakresie 10 sek – 99 godz 59 min.

- Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego.

- Funkcja automatycznego przechodzenia w stan uśpienia w stanie bezczynności.

- Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 6 programów wirowania, z czego przynajmniej 5 przycisków programowych na panelu głównym wirówki.

- Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora.

- Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa.

- Możliwość instalacji co najmniej 9 wymiennych rotorów.

- Maksymalna pojemność 4 x 1000mL.

- Zakres temperatur od minus 10oC do plus 40oC.

- Funkcja schładzania wstępnego komory.

- Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania.

- Wyświetlacz cyfrowy.

- Pobór mocy nie większy niż 2000 W.

- Waga urządzania: nie większa niż 140 kg.

- Wysokość wirówki z otwartą pokrywą: nie większa niż 100 cm.

- Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):  75x71x41.

- Głośność urządzenia: nie większa niż 65 dB (A).

- Brak wymogu podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz.

- Wirówka powinna być wyposażona w rotor z wychylnymi koszami okrągłymi z możliwością wirowania areozoloszczelnego:

- max pojemność: 4x1000 mL,

- max prędkość: 3.700 rpm,

- max prędkość: 3.413 x g,

- rotor wyposażony w komplet adapterów umożliwiających wirowanie probówek stożkowych 50mL, 5 i 15mL oraz butelek o pojemności 1000 ml,

- możliwość wyposażenia rotora w adaptery na: probówki 13 mm, probówki 16 mm, probówki 1,5/2ml,

- rotor powinien mieć możliwość ładowania mieszanego - kosze okrągłe i kosze na płytki,

- rotor powinien mieć możliwość wyposażenia w adaptery umożliwiające wirowanie płytek MTP /DWP /PCR

- kosze, pokrywki i adaptery powinny być autoklawowalne.