Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa transmiterów satelitarnych dla fok dla Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego”

Zamówienie dotyczy urządzeń do zdalnego określania współrzędnych geograficznych fok oraz pomiaru wybranych parametrów fizycznych w morzu, spełniających następujące kryteria:

Transmiter 1 (5 sztuk)

- możliwość przyklejenia do foczej sierści,

- opływowy kształt i rozmiary nie ograniczające ruchów zwierzęcia,

- masa nie przekraczająca 200g,

- odporność na zanurzenie w wodzie do głębokości co najmniej 500m,

- możliwość codziennej transmisji danych lokalizacyjnych z dowolnego miejsca na Ziemi,

- transmisja wybranych danych w połączeniu z czasem ich rejestracji,

- możliwa dokładność pozycjonowania nie mniejsza niż 300m,

- wyposażenie w czujnik temperatury,

- zakres temperatury działania: minimalna nie wyższa niż -20 stopni Celsjusza, maksymalna nie niższa niż 40 stopni Celsjusza,

- czas działania: co najmniej 240 dni przy założeniu codziennej transmisji danych o lokalizacji,

- bieżący dostęp do danych w sieci Internet lub transfer do komputera użytkownika,

- możliwość programowania ustawień przez użytkownika po dostawie (w szczególności kalendarza transmisji).

Transmiter 2 (7 sztuk)

- możliwość przyklejenia do foczej sierści,

- opływowy kształt i rozmiary nie ograniczające ruchów zwierzęcia,

- masa nie przekraczająca 200g,

- odporność na zanurzenie w wodzie do głębokości co najmniej 500m,

- możliwość codziennej transmisji danych lokalizacyjnych z dowolnego miejsca na Ziemi,

- transmisja wybranych danych w połączeniu z czasem ich rejestracji,

- możliwa dokładność pozycjonowania nie mniejsza niż 300m,

- wyposażenie w czujnik temperatury,

- zakres temperatury działania: minimalna nie wyższa niż -20 stopni Celsjusza, maksymalna nie niższa niż 40 stopni Celsjusza,

- czas działania: co najmniej 240 dni przy założeniu codziennej transmisji danych o lokalizacji,

- bieżący dostęp do danych w sieci Internet lub transfer do komputera użytkownika,

- możliwość programowania ustawień przez użytkownika po dostawie (w szczególności kalendarza transmisji)

- czujnik ciśnienia i odbiornik GPS z możliwością transmisji danych o głębokości zanurzenia w połączeniu z danymi lokalizacyjnymi o dokładności GPS.