Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Spektrometr IR z transformacją Fouriera

- Ława optyczna wykonana z metalu

- Interferometr rotacyjny, szczelny i osuszany (trwałość osuszacza 5 lat dla temp. otoczenia 25oC i względnej wilgotności powietrza 90%),

- Automatyczna kompensacja zmian wpływów zewnętrznych

- Antywibracyjna płyta montażowa

- Źródło promieniowania o stabilizowanej temperaturze i zmiennej polarności elektrod

- Beamspliter z KBr pokryty Ge

- Komora pomiarowa pozwalająca na łatwe usuwanie pokrywy i szybki dostęp serwisowy, automatyczne rozpoznawanie przystawek i kryształów i ustawianie parametrów w zależności od stosowanej przystawki

- Detektor DTGS o temperaturze kontrolowanej za pomocą systemu Peltiera

- Zakres częstotliwości 8300-350 cm-1

- Rozdzielczość minimum 0.5 cm-1, regulowana płynnie w zakresie 0.5 – 64 cm-1

- Możliwość ustawienia długości fali – nie gorsza niż 0.01 cm-1 dla 3000 cm-1

- Stosunek sygnał/szum nie gorszy niż 14500:1 p-p przy pomiarze 5 sekundowym lub 50000:1 p-p przy pomiarze 1 min. i rozdzielczości 4 cm-1, detektor DTGS

- Możliwość automatycznej walidacji spektrometru wraz z możliwością wydruku raportu otrzymanych wartości i tolerancji.

- Oprogramowanie musi umożliwiać:

- otrzymywanie i manipulacje widmami, wykonywanie działań matematycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie przez stałą, korekcję linii bazowej, dekonwolucję, normalizację, interpolację, korekcję ATR, transformację Kramers-Kronig itp.

- pozwalające na przeszukiwanie komercyjnych bibliotek widm i tworzenie własnych bibliotek widm,

- oprogramowanie do porównywania widm,

- zawierające moduł walidacyjny, kalkulator spektralny, obliczenia ilościowe

- pomoc typu on-line pozwalająca na łatwe korzystanie z aparatu

- tworzenie makr

- korekcja położenia i intensywności pasm oparta o widmo metanu

- możliwość zastosowania modułu obsługi za pomocą ekranu dotykowego

- możliwość zastosowania algorytmu do wykrywania śladowych substancji w mieszaninie, opartego na pojedynczych widmach matrycy i poszukiwanej substancji

- Wyposażenie:

- Przystawka ATR z automatycznym rozpoznawaniem przez spektrometr i kontrolowaną cyfrowo siłą docisku

- Prasa hydrauliczna

- Moździerz agatowy z tłuczkiem

- Pastylkarka

- Uchwyt pastylek o zmiennej pozycji

- Grzana kuweta do cieczy z okienkami ZnSe

- Mikrofalowy system przygotowania próbek zapewniający gęstość mikrofal 900W/litr

17. Możliwość bateryjnego zasilania oraz podłączenia zewnętrznych urządzeń tego samego producenta, np. mikroskopu, analizatora termicznego

18.  Urządzenie musi być kompatybilne z akcesoriami IR innych producentów

19. W zestawie komputer przenośny: ekran o przekątnej 15,6”, procesor o wydajności dostosowanej do wymagań producenta oprogramowania oferowanego urządzenia. Dysk twardy SSD co najmniej 256 GB, nagrywarka DVD+/-RW DualLayer, rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080, zainstalowany system operacyjny kompatybilny z oferowanym urządzeniem umożliwiający sterowanie urządzeniem, pamięć RAM co najmniej 8 GB, łączność Wi-Fi