FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY z dnia 26.01.2018

TABELA 1. SERWER OBLICZENIOWY – 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Zastosowanie: Serwer obliczeniowy wykorzystywany będzie do przeprowadzania analiz bioinformatycznych związanych z sekwencjonowaniem następnej generacji Wielowątkowość procesora przyspieszy pracę z programami typu Canu, Spades, Unicycler. Programy typu Gruppy wymagają użycia GPU obsługującej technologię CUDA. | Należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Wydajność obliczeniowa | Procesor co najmniej 16 rdzeniowy. Oferowany procesor musi osiągać wynik co najmniej 29000 punktów w teście wydajności teście Geekbench 4 Multi-Core https://browser.geekbench.com/processor-benchmarks | Należy podać: Producent procesora………………………………………… model……………………………………..…………………..…. |
| Pozycja 3: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 32 GB Częstotliwość taktowania pamięci nie może być mniejsza niż 3200MHz przy opóźnieniu CL14. Zastosowane pamięci musza umożliwiać rozbudowę o dodatkowe 4 moduły oferowanego typu pamięci. Musi istnieć możliwość zastosowania modułów pamięci z kontrolą parzystości (typu ECC). | Należy podać: wielkość pamięci ………………………………….GB |
| Pozycja 4: Układy GPU | Serwer musi być wyposażony w dwie identyczne karty graficzne (GPU). Musi istnieć możliwość rozbudowy do 4 kart (GPU) . Zastosowane chłodzenie hybrydowe cieczowo-powietrzne lub przystosowanie do chłodzenia cieczowego. Obsługa technologii: CUDA. Karta graficzna musi posiadać co najmniej 3584 rdzeni graficznych wbudowanych w GPU umożliwiających wykorzystanie przetwarzania równoległego na układach CPU i GPU. Pojedyncza karta graficzna (GPU) musi osiągać przynajmniej 230000 punktów w teście Geekbench CUDA Benchmark https://browser.geekbench.com/cuda-benchmarks | Należy podać: producent………………………………………….………..…. model…………………………………………………….………. |
| Pozycja 5: Pamięć masowa | Dysk półprzewodnikowy SSD, pojemność min. 512GB, złącze M.2 natywny interfejs NVMe. Odczyt sekwencyjny musi wynosić minimum 3100MB/s, zapis sekwencyjny musi wynosić minimum 1700MB/s. Średni czas międzyawaryjny (ang. MTBF) musi wynosić minimum 1500000 godzin (1,5 miliona godzin). | Należy podać: producent…………………………model……………. pojemność…..…...GB |
| Pozycja 6: Wyposażenie | dwie karty sieciowe zintegrowane z płytą główną, 10/100/1000Mbit. wbudowany moduł łączności w standardzie IEEE 802.11 ac |
| Pozycja 7: Minimalna liczba złącz, gniazd, interfejsów I/O | płyta główna musi umożliwiać rozbudowę do 128 GB pamięci RAM płyta główna musi posiadać co najmniej 8 gniazd na moduły pamięci 8x gniazd SATA 6Gb/s obsługa RAID 0, 1 i 10 dla dysków NVMe 3x gniazdo M.2 możliwością jednoczesnego podłączenia 3 dysków NVMe 4x złącze PCI Express Gen 3x16 z możliwością podłączenia 4 kart GPU pracujących z szybkością przynajmniej 2 x PCIe 3.0 x16 i 2 x PCIe 3.0 x8) 1x gniazdo typu U.2 | Należy podać producenta i model płyty głównej: producent…………………………………………….…..……. model……………………………………….………………...…. |
| Pozycja 8: Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 1500W. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wyposażony w minimum 4 przyłącza PCI-E 6+2 pin (GPU) i minimum 10 x SATA 15-pin. Zasilacz musi obsługiwać co najmniej technologię SLI. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 91%, dla 50% co najmniej 93%, a dla 100% co najmniej 92%. Zasilacz musi spełniać normę ENERGY STAR w wersji co najmniej 5.0 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 10 i 11 SIWZ. | Należy podać: producent…………………………………..….………………. model……………………………….……………………………. moc ………………………………………………………………. Zasilacz musi spełniać normę ENERGY STAR lub wskazać normę równoważną, w przypadku zaoferowania normy innej niż ENERGY STAR: ……………………………..…..……………… |
| Pozycja 9 Obudowa | Miejsca montażowe zewnętrzne: min. cztery napędy 5,25”. Miejsca montażowe wewnętrzne: min. dziewięć dysków HDD/SSD. Złącza przedniego panelu: audio, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0. Możliwość instalacji dwóch zasilaczy. Co najmniej 10 miejsc (slotów) dla kart rozszerzeń. Obudowa wyposażona w co najmniej trzy wentylatory 120 mm i co najmniej jeden 140 mm. Możliwość montażu w dedykowanych miejscach piętnastu wentylatorów (łączne z fabrycznymi). Możliwość montażu chłodzenia cieczowego bez konieczności dodatkowych adapterów, uchwytów etc. Zainstalowany co najmniej jeden filtr przeciw pyłowy. Parametr nieobowiązkowy: Zainstalowane dwa wentylatory min. 120 mm o wydajności co najmniej 160 m³/h. Dodatkowe wentylatory stanowią jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV | Należy podać: producent……………………………………………….….…. model………………………………………………………........ |
| Pozycja 10 Chłodzenie CPU | Zamawiający dopuszcza dwa rodzaje chłodzenia CPU: (1) chłodzenie powietrzne, (2) chłodzenie cieczowe. Rodzaj oferowanego chłodzenia stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. Minimalne wymagania dotyczące chłodzenia powietrznego: wentylator minimum 140mm maksymalna prędkość obrotowa: nie większa niż 1500 RPM wydajność: co najmniej 140 m³/h maksymalny poziom głośności: nie przekraczający 24,6 dB Minimalne wymagania dotyczące chłodzenia cieczowego: zestaw składający się z miedzianej chłodnicy z możliwością montażu przynajmniej 4 wentylatorów 120mm po jednej stronie chłodnicy oraz kompatybilnego miedzianego bloku chłodzącego procesor. | Należy podać: producent……………………………………………….….…. model………………………………………………………........ |
| Pozycja 11: Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. |

TABELA 2. SERWER OBLICZENIOWY – 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Zastosowanie: Serwer obliczeniowy wykorzystywany będzie do przeprowadzania analiz bioinformatycznych związanych z sekwencjonowaniem następnej generacji. Wielowątkowość procesora przyspieszy pracę z programami typu Canu, Spades, Unicycler. Programy typu Gruppy wymagają użycia GPU obsługującej technologię CUDA. | Należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Wydajność obliczeniowa | Procesor co najmniej 16 rdzeniowy. Oferowany procesor musi osiągać wynik co najmniej 29000 punktów w teście wydajności teście Geekbench 4 Multi-Core https://browser.geekbench.com/processor-benchmarks | Należy podać: Producent procesora………………………………………… model……………………………………..…………………..…. |
| Pozycja 3: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 32 GB Częstotliwość taktowania pamięci nie może być mniejsza niż 3200MHz przy opóźnieniu CL14. Zastosowane pamięci musza umożliwiać rozbudowę o dodatkowe 4 moduły oferowanego typu pamięci. Musi istnieć możliwość zastosowania modułów pamięci z kontrolą parzystości (typu ECC). | Należy podać: wielkość pamięci ………………………………….GB |
| Pozycja 4: Układy GPU | Serwer musi być wyposażony w dwie identyczne karty graficzne (GPU). Musi istnieć możliwość rozbudowy do 4 kart (GPU) . Zastosowane chłodzenie hybrydowe cieczowo-powietrzne lub przystosowanie do chłodzenia cieczowego. Obsługa technologii: CUDA. Karta graficzna musi posiadać co najmniej 3584 rdzeni graficznych wbudowanych w GPU umożliwiających wykorzystanie przetwarzania równoległego na układach CPU i GPU. Pojedyncza karta graficzna (GPU) musi osiągać przynajmniej 230000 punktów w teście Geekbench CUDA Benchmark https://browser.geekbench.com/cuda-benchmarks | Należy podać: producent………………………………………….………..…. model…………………………………………………….………. |
| Pozycja 5: Wyposażenie | dwie karty sieciowe zintegrowane z płytą główną, 10/100/1000Mbit. wbudowany moduł łączności w standardzie IEEE 802.11 ac |
| Pozycja 6: Minimalna liczba złącz, gniazd, interfejsów I/O | płyta główna musi umożliwiać rozbudowę do 128 GB pamięci RAM płyta główna musi posiadać co najmniej 8 gniazd na moduły pamięci 8x gniazd SATA 6Gb/s obsługa RAID 0, 1 i 10 dla dysków NVMe 3x gniazdo M.2 możliwością jednoczesnego podłączenia 3 dysków NVMe 4x złącze PCI Express Gen 3x16 z możliwością podłączenia 4 kart GPU pracujących z szybkością przynajmniej 2 x PCIe 3.0 x16 i 2 x PCIe 3.0 x8) 1x gniazdo typu U.2 | Należy podać producenta i model płyty głównej: producent…………………………………………….…..……. model……………………………………….………………...…. |
| Pozycja 7: Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 1500W. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wyposażony w minimum 4 przyłącza PCI-E 6+2 pin (GPU) i minimum 10 x SATA 15-pin. Zasilacz musi obsługiwać co najmniej technologię SLI. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 91%, dla 50% co najmniej 93%, a dla 100% co najmniej 92%. Zasilacz musi spełniać normę ENERGY STAR w wersji co najmniej 5.0 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 10 i 11 SIWZ. | Należy podać: producent…………………………………..….………………. model……………………………….……………………………. moc ………………………………………………………………. Zasilacz musi spełniać normę ENERGY STAR lub wskazać normę równoważną, w przypadku zaoferowania normy innej niż ENERGY STAR: ……………………………..…..……………… |
| Pozycja 8 Obudowa | Miejsca montażowe zewnętrzne: min. cztery napędy 5,25”. Miejsca montażowe wewnętrzne: min. dziewięć dysków HDD/SSD. Złącza przedniego panelu: audio, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0. Możliwość instalacji dwóch zasilaczy. Co najmniej 10 miejsc (slotów) dla kart rozszerzeń. Obudowa wyposażona w co najmniej trzy wentylatory 120 mm i co najmniej jeden 140 mm. Możliwość montażu w dedykowanych miejscach piętnastu wentylatorów (łączne z fabrycznymi). Możliwość montażu chłodzenia cieczowego bez konieczności dodatkowych adapterów, uchwytów etc. Zainstalowany co najmniej jeden filtr przeciw pyłowy. Parametr nieobowiązkowy: Zainstalowane dwa wentylatory min. 120 mm o wydajności co najmniej 160 m³/h. Dodatkowe wentylatory stanowią jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV | Należy podać: producent……………………………………………….….…. model………………………………………………………........ |
| Pozycja 9 Chłodzenie CPU | Zamawiający dopuszcza dwa rodzaje chłodzenia CPU: (1) chłodzenie powietrzne, (2) chłodzenie cieczowe. Rodzaj oferowanego chłodzenia stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. Minimalne wymagania dotyczące chłodzenia powietrznego: wentylator minimum 140mm maksymalna prędkość obrotowa: nie większa niż 1500 RPM wydajność: co najmniej 140 m³/h maksymalny poziom głośności: nie przekraczający 24,6 dB Minimalne wymagania dotyczące chłodzenia cieczowego: zestaw składający się z miedzianej chłodnicy z możliwością montażu przynajmniej 4 wentylatorów 120mm po jednej stronie chłodnicy oraz kompatybilnego miedzianego bloku chłodzącego procesor. | Należy podać: producent……………………………………………….….…. model………………………………………………………........ |
| Pozycja 10: Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. |

TABELA 3. MONITOR – 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Model monitora |  | Należy podać: marka…………………………….…………………… model………………………………………….……… |
| Pozycja 2: Parametry ekranu | fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy 2560x1440 pikseli |
| Pozycja 3: Pozostałe parametry | przekątna ekranu minimum 27” panel wykonany za pomocą technologii: rodzina VA lub IPS jasność minimum 350cd/m2 kontrast minimum (typowy) 1000:1 kąt widzenia w poziomie CR>10: minimum 178 stopni kąt widzenia w pionie CR>10: minimum 178 stopni fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 5 ms (szary do szarego) minimalna liczba złącz: 1x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-D |
| Pozycja 4: Wyposażenie | wbudowane głośniki stereo, kable sygnałowe: HDMI, DisplayPort |
| Pozycja 5: Cechy szczególne | monitor musi posiadać pochylany ekran o kącie nachylenia w zakresie min. 15 stopni, regulacja wysokości min. 120 mm, możliwość montażu na ścianie - standard VESA |
| Pozycja 6: Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. |

## LEGENDA:

W kolumnie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu.

TABELA 4. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | szt. | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Serwer obliczeniowy, tabela 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Serwer obliczeniowy, tabela 2 | 1 |  |  |  |
| 3 | Monitor, tabela 3 | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Zsumowane wartości należy przenieść do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………………                                                               ……………………………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub czytelny podpis

z imieniem i nazwiskiem