Opis przedmiotu zamówienia

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawa stanowiska pompowego z pompą próżni wstępnej i pompą turbomolekularną wraz z akcesoriami dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa stanowiska pompowego z pompą próżni wstępnej i pompą turbomolekularną wraz z akcesoriami, zwanego dalej sprzętem, dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Stanowisko pompowe służyć będzie do opróżniania kriostatu helowego z obiegiem zamkniętym wykorzystywanego do badań spektroskopowych w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Stanowisko pompowe ma się składać z (A) pompy próżni wstępnej, (B) pompy turbomolekularnej, (C) dodatkowej armatury próżniowej i akcesoriów.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

| Lp. | WYMAGANY PARAMETR / WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Wymagania szczegółowe dotyczące Pompy próżni wstępnej (A): |
| 1. | Wytwarzająca próżnię wstępną o parametrach wystarczających do właściwej pracy pompy turbomolekularnej |
| 2. | Przystosowana do pracy przy ciśnieniu wylotowym 1 atm |
| 3. | Ciśnienie próżni wstępnej nie wyższe niż 5 mbar |
| II. | Wymagania szczegółowe dotyczące Pompy turbomolekularnej (B): |
| 4. | Flansza wlotowa pompy: DN 63 CF |
| 5. | Wyposażona w siatkę ochronną na wlocie pompy |
| 6. | Wyposażona w zawór zapowietrzający wspomagający hamowanie turbiny |
| 7. | Ciśnienie próżni końcowej nie wyższe niż 5∙10-6 mbar Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Ciśnienie próżni końcowej”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV SIWZ. |
| 8. | Stopień sprężania dla azotu N2 nie mniejszy niż: 1∙107 Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Stopień sprężania dla N2”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV SIWZ. |
| 9. | Szybkość pompowania dla N2 nie mniejsza niż 35 l/s Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Wydajność pompowania dla N2”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV SIWZ. |
| III. | Wymagania szczegółowe dotyczące dodatkowej armatury próżniowej i akcesoriów (C): |
| 10. | Łącznik redukcyjny DN 63 CF / DN 40 ISO-KF, stal nierdzewna |
| 11. | Łącznik redukcyjny DN 40 ISO-KF / DN 25 ISO-KF, stal nierdzewna |
| 12. | Próżniowy wąż metalowy DN 25 ISO-KF, długość 1 m, stal nierdzewna |
| 13. | Kolanko 90° DN 25 ISO-KF |
| 14. | Łącznik redukcyjny DN 25 ISO-KF / DN 16 ISO-KF, stal nierdzewna |
| 15. | Komplet śrub mocujących DN 63 CF (8 śrub) |
| 16. | Zestaw uszczelek miedzianych DN 63 CF (10 uszczelek) |
| 17. | Klamra spinająca DN 32-40 ISO-KF |
| 18. | Klamra spinająca DN 20-25 ISO-KF (5 szt.) |
| 19. | Klamra spinająca DN 10-16 ISO-KF (2 szt.) |
| 20. | Pierścień centrujący DN 40 ISO-KF z uszczelką |
| 21. | Pierścień centrujący DN 25 ISO-KF z uszczelką (4 szt.) |
| 22. | Pierścień centrujący DN 16 ISO-KF z uszczelką (2 szt.) |
| 23. | Pierścień centrujący z siatką 1mm DN 25 ISO-KF |
| 24. | Flansza do wspawania DN 25 ISO KF, stalowa |
| 25. | Zawór próżniowy motylkowy, DN 25 ISO-KF, prosty, ręczny, stalowy |
| 26. | Trójnik DN 25 ISO-KF z połączeniem bocznym DN 16 ISO-KF, stal nierdzewna |
| 27. | Głowica do pomiaru ciśnienia w zakresie od 5∙10-5 do 1000 mbar z mocowaniem DN 16 ISO-KF sprzężona z wyświetlaczem cyfrowym |
| IV. | Wymagania dodatkowe: |
| 28. | Zasilanie stanowiska pompowego: 240 V AC / 50 Hz: |
| 29. | Stanowisko pompowe musi być dostarczone w sposób niewymagający dodatkowego montażu przez użytkownika przed rozruchem (nie dotyczy elementów zawartych w punkcie C). |