Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia:

na dostawę 6 stanowiskowego mieszadła magnetycznego
dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia (wymagane jest aby nie posiadał wad fizycznych i prawnych), kompletny, gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

# dostawy sprzętu, jego rozładunku, wniesienia do miejsca wskazanego pkt 5, rozdziału III SIWZ

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE :

- Ilość miejsc: 6.

- Napęd indukcyjny.

- Mikroprocesorowy kontroler obrotów z wyświetlaczem.

- Regulacja obrotów w zakresie nie gorszym niż 100-2000 obr/min.

- Objętość mieszania od 1-3000ml.

- Pamięć ostatniego ustawienia obrotów.

- Temperatura pracy nie gorsza niż w zakresie od -10 do +40°C.

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.