Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia:

na dostawę kriostatu 
dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa kriostatu.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia (wymagane jest aby nie posiadał wad fizycznych i prawnych), kompletny, gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji,

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

# dostawy sprzętu, jego rozładunku, wniesienia instalacji i uruchomienia w miejscu wskazanym pkt 5, rozdziału III SIWZ

# przeszkolenia minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi sprzętu, po jego instalacji i uruchomieniu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (pisemnie).

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE :

- Zakres temperatur: - 20...180°C.

- Pojemność łaźni: min.8 L.

- Stabilność temperatury: +/- 0,02°C.

- Złącze dodatkowe: RS-232.

- Łaźnia: musi być wykonana ze stali nierdzewnej.

- Kilkustopniowa pompa zapewniająca przepływ: min 11 l/min.

- Ciśnienie na wyjściu z pompy: nie gorsze niż 0,4 bar.

- Alarm zabezpieczający przed przegrzaniem oraz zbyt niską objętością płynu w łaźni.