FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

Zastosowanie

Sprzęt będzie służył prowadzeniu pracy badawczej zaplanowanej w projekcie ECOMAP poświęconym opto-akustycznym metodom klasyfikacji habitatów dennych w Bałtyku. Przenośne stacje robocze typu notebook będą wykorzystywane do gromadzenie i przetwarzania danych rejestrowanych w czasie pomiarów hydroakustycznych dna morskiego. Parametryczna obróbka dużej ilości danych pomiarowych (kilka TB gromadzonych podczas jednego rejsu badawczego) wymaga komputerów o dużych możliwościach obliczeniowych. Podczas rejsów badawczych musi być przeprowadzone wstępne przetwarzanie i analiza danych polegająca na wykonaniu szybkiej transformacji Fouriera-FFT (w przypadku danych batymetrycznych 2D-FFT), analizy falkowej, analizy fraktalnej a także parametryzacji sygnałów akustycznych. Także będą przeprowadzane akustyczne klasyfikacje dna z użyciem algorytmów logiki rozmytej, analizy skupień i sieci neuronowych.  Obliczenia muszą być wykonywane w czasie rejsów badawczych w celu weryfikacji pomiarów. Sprzęt posłuży także do przygotowywania prezentacji i edycji pisanych publikacji naukowych.

W związku z używaniem stacji roboczej typu notebook w warunkach morskich, powinna ona mieć szczególnie odporną mechanicznie obudowę.

TABELA 1. Przenośna stacja robocza typu notebook – 2szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Przenośna stacja robocza typu notebook | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 15,0” do 15,9”. Matryca wykonana w technologii anty-refleksyjnej. Matryca nie dotykowa. Matryca wykonana w technologii umożliwiającej odwzorowanie gamy kolorów (ang. gamut) co najmniej 72% Adobe RGB. Rozdzielczość fizyczna matrycy 1920x1080 pikseli. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 9900 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony www.cpubenchmark.net z okresu od 01.12.2017 do dnia składania ofert. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 32 GB. Dysk SSD o pojemności minimum 500 GB. Układ graficzny obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0, OpenGL w wersji nie niższej niż 4.5. Kompatybilny z PCI Express 3.0. Karta musi posiadać co najmniej 512 rdzeni graficznych wbudowanych w GPU umożliwiających wykorzystanie przetwarzania równoległego na układach CPU i GPU. Waga nie przekraczająca 2.4 kg z oferowaną baterią. Bateria o pojemności min. 60 Whr Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń 3 x porty USB w standardzie co najmniej 3.0 1 x port USB w standardzie USB Type-C 1x cyfrowe złącze do podłączenia zewnętrznego monitora. 1x analogowe złącze VGA do podłączenia zewnętrznego projektora. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów. | należy podać: przekątna ekranu…………………………………………………… technologia wykonania matrycy……………………………… rozdziel.…………………….……..x……..……………..……pikseli producent procesora….…………………………………………... oznaczenie……………………………………..…………..…. wydajność…………………………………………….…pkt. w teście PassMark-CPU Mark. UWAGA: W celu potwierdzenia wydajności Wykonawca musi być w posiadaniu wydruku testu wydajności z okresu podanego w pozycji 2 pkt. 4 który musi zostać dołączony do oferty - zgodnie z zapisem rozdziału XI pkt. 2 ppkt 3 SIWZ; wielkość pamięci…..………………………………………….….GB pojemność dysku ………………………………………GB producent układ graficznego:…………………………………… model………………………………………………………………………. waga komputera……………………………………………………kg pojemność baterii …………………………..…………………Whr ilość portów USB ………………………wersja……………………… ilość portów USB Type-C ……………………… ilość złącz cyfrowych…………………………..……………………… ilość złącz analogowych………………………..……………………… |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa i czytnik kart obsługujący karty w standardzie co najmniej SD. Wbudowana karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s, wbudowany moduł Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ac i moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 4.2 Klawiatura w układzie US-QWERTY i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz pracujący w zakresie napięcia wejściowego od min. 100V do max. 240V. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, gwarancja producenta, niezawodność i jakość wytwarzania. Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone przez producenta lub każdy podmiot przez niego upoważniony. Miejscem świadczenia gwarancji jest miejsce dostawy sprzętu. Dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem komputera do i po naprawie. Komputer musi spełniać wymagania normy ENERGY STAR lub równoważnej. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną…………………………………………………… Komputer musi być produkowany zgodnie z aktualną normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub równoważną. W przypadku spełniania innej normy niż ISO 9001:2008 należy podać normę równoważną………………………………… Komputer musi być produkowany zgodnie z aktualną normą systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 lub równoważną. W przypadku spełniania innej normy niż ISO 14001 należy podać normę równoważną…………………………………… Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 11 SIWZ. |
| Pozycja 5: System operacyjny System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy i bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek systemu poprzez ogólnie dostępną sieć Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych poprawek, aktualizacji, biuletynów bezpieczeństwa i innych form pomocy technicznej dostępnej ON-line w czasie nie krótszym niż 13 października 2020 r. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu. Możliwość uruchamiania interpretera poleceń za pomocą języka skryptowego. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny musi obsługiwać całą dostępną pamięć ram min. 32 GB. | należy podać: producent…………………………….……………………..……………… wersja……………………………………………………………………….. |

………………………………………                                              ……………………………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub

czytelny podpis  z imieniem i nazwiskiem