Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Mikroskop odwrócony

Oświetlenie do jasnego pola i kontrastu – LED

kontrast fazowy na obiektywach 10x i 20x

Płaski stolik

Rewolwer obiektywowy na minimum  5 obiektywów

Obiektywy - parametry minimlne

-CFI Achromat 4X   N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm

-CFI Achromat ADL 10X F   N.A. 0.25, W.D. 6.2 mm, Ph1

-CFI Achromat LWD ADL 20X F   N.A. 0.40, W.D. 3.1 mm, Ph1

-CFI Plan Achromat 100X olejowy   N.A. 1.25, W.D. 0.20 mm

Fluorescencja LED

Źródło światła – co najmniej  jeden wbudowany w mikroskop panel LED z blokiem filtrowym (do fluorescencji GFP, FITC)

Możliwość rozbudowy (dodania) kolejnych paneli led z blokami filtrowymi dla fluorescencji:  DAPI oraz TRITC

Mozliwosć rozbudowy o Port kamery po lewej stronie mikroskopu nie zasłaniający stolika preparatowego i szeroko polowy łącznik do kamery

Okulary 10x z możliwoscą montażu okularów 15x

Precyzyjna śruba mikro. Nie wiecej niż 0,2 mm na obrót

Szybki ruch śrubą  makro – minimum 37 mm na obrót

Kondensor o odległości roboczej minimum 75 mm

Kamera kolorowa.

- Matryca minimum CMOS 1/2,5",

- Rozdzielczość minimum 5.0 MPix, (2592x1944)

- Ekran: minimum  IPS 8", 1280x800

- Pamięć wewnętrzna minimum 16 GB; możliwość rozszerzenia kartą SD

- Złącze: Micro SD Card slot ; 3,5mm Audio; DC 5V do zasilania; wyjście Mini HDMI

- Bluetooth

- Wyposażenie: MicroSD minimum 4GB, kabel HDMI, kabel USB, płytka kalibracyjna, ładowarka