FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY

TABELA 1. Urządzenie wielofunkcyjne w formacie A3 – druk monochromatyczny

Zastosowanie: Wielofunkcyjne urządzenie w formacie A3 o możliwościach: monochromatyczna drukarka i kopiarka, kolorowy skaner. Kopiowanie i wydruk materiałów dydaktycznych.

| Element konfiguracji | Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany sprzęt |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Wielofunkcyjne urządzenie w formacie A3 o możliwościach: monochromatyczna drukarka i kopiarka, kolorowy skaner. W momencie dostawy urządzenie musi być gotowe do pracy i wyposażone we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne wraz z tonerem o minimalnej wydajności zgodnej z tabelą 2. | Należy podać: producent…………………………….………. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A3 rozmiar papieru: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 prędkość kopiowania formatu A4 minimum 35 stron/min *UWAGA: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z zapisami rozdziału XIV SIWZ kopiarka cyfrowa zoom 25 – 400% co 1% drukarka laserowa z kartą sieciową automatyczny odwracający podajnik dokumentów automatyczny dupleks automatyczne rozpoznawanie formatu oryginału i skalowanie interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX , USB/SD Host, pamięć RAM minimum 2GB dysk twardy minimum 250 GB z funkcją szyfrowania oraz z funkcjami serwera dokumentów sortowanie elektroniczne standardowa pojemność wejściowa papieru 1090 arkuszy (podawanie papieru: 2 x 500 arkuszy w kasetach oraz 90 w podajniku ręcznym) pojemność wyjściowa papieru 500 arkuszy gramatura papieru z tacy ręcznej: 60 – 300 g/m2 drukowanie oraz skanowanie z wykorzystaniem pamięci przenośnej USB kolorowy, dotykowy, minimum 7-calowy panel operatora z wyświetlaczem w języku polskim 50 kodów użytkownika |
| Pozycja 3: Wyposażenie | fabryczna podstawa pod urządzenie o nośności dostosowanej do wagi oferowanego urządzenia, wyposażona w rolki jezdne z blokadą ruchu lub zamiennie co najmniej 3 zasobniki na papier zszywacz (ang. finisher) |
| Pozycja 4: Parametry drukarki | obsługiwane języki druku: minimum PCL5e, PCL6, PDF Direct rozdzielczość fizyczna druku: minimum 600 x 600 dpi obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2008 R2 64 bit, Windows 7 Prof. 32/64 bit, Windows 10 Prof. 64 bit |
| Pozycja 5: Skanowanie | kolorowy skaner sieciowy (skanowanie do: e-mail, folderu (SMB, FTP, NCP, USB, karta SD) wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF. |
| Pozycja 6: Wydajność materiałów eksploatacyjnych | urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 10 000* str. z pojedynczego zasobnika z tonerem wg. standardu ISO/IEC 19752. *UWAGA: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z zapisami rozdziału XIV SIWZ |
| Pozycja 7: Bezpieczeństwo danych | wymagane szyfrowanie danych dyskowych kluczem AES 256 bit, SHA-2 lub lepszym wymagane nadpisywanie danych dyskowych metodą losowych liczb przynajmniej 3-9 krotne |
| Pozycja 8: Szkolenie administratora | Usługa polegająca na przeszkoleniu jednego administratora w zakresie zarządzenia urządzeniem. Zakres szkolenia musi obejmować: szczegółową konfiguracją skrzynek użytkowników/kont wraz z ich personalizacją, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania urządzeniem, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania użytkownikami, szczegółowe omówienie konfiguracji sterownika drukarki, szczegółowe omówienie konfiguracji modułu raportowania i monitoringu pracy urządzenia, szczegółowe omówienie zarządzania urządzeniem za pomocą lokalnego panelu. Zamawiający przewiduje, iż czas szkolenia nie przekroczy 3 roboczo godzin. |
| Pozycja 9: Szkolenie operatorów | Usługa polegająca na przeszkoleniu trzech głównych operatorów w zakresie obsługi urządzenia w celu szkolenia końcowych użytkowników. Szkolenie musi obejmować obsługę urządzenia w zakresie: wykonywania kopii dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania wydruku dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania skanów dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia. Zamawiający przewiduje, iż czas szkolenia nie przekroczy 2 roboczo godzin. |
| Pozycja 10: Wsparcie techniczne | w okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. czas reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 3 dni robocze od dnia zgłoszenia wady. |
| Pozycja 11: Pomoc techniczna | Świadczenie usługi pomocy technicznej w zakresie pozycji 8 i 9. Pomoc techniczna musi być realizowana za pomocą kontaktu telefonicznego (z wyłączeniem numerów o podwyższonej opłacie telekomunikacyjnej) z działem wsparcia Wykonawcy lub wskazanego podmiotu lub za pośrednictwem zasobów internetowych (np. http, e-mail). Czas trwania wsparcia wynosi 120 dni kalendarzowych od daty odbioru urządzenia. |
| Pozycja 12: Gwarancja | Gwarancja minimum 24* miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. *UWAGA: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z zapisami rozdziału XIV SIWZ |
| Pozycja 13: Funkcjonalności związane z bezpieczeństwem danych | LIMITY DLA UŻYTKOWNIKÓW Wymagana jest funkcjonalność polegająca na przyznawaniu limitów wydruków oraz kopii oddzielnie dla prac czarno-białych i kolorowych dla poszczególnych użytkowników. Przyznawanie limitów musi być możliwe za pomocą wygodnej aplikacji przeznaczonej dla administratora, np. webowej, bez konieczności każdorazowej bezpośredniej interakcji administratora z fizycznym urządzaniem. UPRAWNIENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW Wymagana jest funkcjonalność polegająca na przyznawaniu uprawnień do wybranych funkcji urządzenia tzn. kopiarki, drukarki i skanu z podziałem na prace czarno-białe oraz kolorowe dla poszczególnych użytkowników. Przyznawanie uprawnień musi być możliwe za pomocą aplikacji przeznaczonej dla administratora, np. webowej, bez konieczności każdorazowej bezpośredniej interakcji administratora z fizycznym urządzaniem. RAPORTY Wymagana jest funkcjonalność pozwalająca administratorowi wygenerować raporty dotyczące ilości wydruków i skanów z podziałem na prace czarno-białe oraz kolorowe dla poszczególnych użytkowników BEZPIECZEŃSTWO WYDRUKU Wymagana jest funkcjonalność polegająca na możliwości odbioru wygenerowanego wydruku tylko i wyłącznie przez autora pracy. Do momentu uwierzytelnienia praca ma być przechowywana na dedykowanym serwerze. Nieodebrane prace mają być automatycznie kasowane po zdefiniowanym przez administratora interwale czasowym np. po 12 godzinach. BEZPIECZEŃSTWO SKANU Wymagana jest funkcjonalność polegająca na możliwości odczytania skanu tylko i wyłącznie przez autora pracy. |

TABELA 2. Materiały eksploatacyjne (zapasowe) do urządzenia z tabeli 1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany toner |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Toner czarny | Zapasowy toner czarny o wydajności minimum 10 000* arkuszy (formatu A4 przy 5% pokryciu wg. standardu ISO/IEC 19752) fabrycznie nowy w dniu dostawy. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Toner musi spełniać wymogi producenta w zakresie użytkowania materiałów eksploatacyjnych (uzyskiwana jakość wydruku, wydajność, żywotność). Użytkowanie oferowanego tonera musi uprawniać do realizacji świadczeń gwarancyjnych producenta urządzenia oraz nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego urządzenia. *UWAGA: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z zapisami rozdziału XIV SIWZ | Należy podać: producent…………………………. model………………………………… |

TABELA 3. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Produkt | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto albo bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne (TABELA 1) | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Zapasowy toner czarny (TABELA 2) | 1 szt. |  |  |  |
| RAZEM |  |
| **niepotrzebne skreślić - wartość bez VAT dotyczy sytuacji, o której mowa w pkt 4 rozdziału XIII SIWZ Uwaga: Wartość brutto albo wartość bez VAT z pozycji RAZEM należy przenieść do formularza ofertowego (załącznika nr 1 do SIWZ) do pozycji „cena brutto/cena bez VAT” |

……………………….…………………                                      		    ……………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                         	 	    podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub

czytelny podpis  z imieniem i nazwiskiem