FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

TABELA 1. Zestaw komputerowy, 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Należy podać: Producent: …………………………………….... Model: …………………………………………….. |
| Pozycja 1: Parametry techniczne Zintegrowany wyświetlacz z obudową komputera stanowiący jeden element. Przekątna ekranu nie mniejsza niż 27” Matryca ekranu wykonana z wykorzystaniem technologii IPS Rozdzielczość fizyczna matrycy nie mniejsza niż 5120 pikseli dla dłuższego boku ekranu Pamięć operacyjna o pojemności minimum 16 GB Wbudowany dysk półprzewodnikowy o pojemności min. 256 GB Karta graficzna z możliwością jednoczesnego wyświetlania obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym wyświetlaczu oraz obrazu na dwóch monitorach zewnętrznych o rozdzielczości 4096 na 2304 pikseli Minimalna liczba portów: złącze karty sieciowej Gigabit Ethernet, gniazdo na kartę pamięci w standardzie SDXC, cztery porty USB 3.0, dwa porty cyfrowe umożliwiające podłączenie min. 6 urządzeń jednocześnie do jednej linii transmisyjnej i uzyskanie przepustowości I/O co najmniej 40 Gb/s w obu kierunkach. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wymagane porty nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek lub konwerterów. |
| Pozycja 2: Wyposażenie Komputer wyposażony w wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon i kamerę internetową Wbudowana karta Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ac Moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 4.2 Bezprzewodowa klawiatura w układzie US-QWERTY z polem numerycznym i obsługą połączenia w standardzie Bluetooth Bezprzewodowa mysz z obsługą połączenia w standardzie Bluetooth |
| Pozycja 3: Kompatybilność, gwarancja producenta, niezawodność i jakość wytwarzania. Komputer musi posiadać wsparcie producenta do systemu operacyjnego macOS High Sierra Komputer musi być objęty bezpłatnym wsparciem producenta udzielanym telefonicznie lub środkami komunikacji elektronicznej w przypadku kwestii dotyczących podstawowej konfiguracji, instalowania, montażu i łączności w okresie 90 dni od daty przekazania komputera Zamawiającemu Komputer ma być objęty gwarancją producenta na okres 12 miesięcy |
| Pozycja 4: System operacyjny System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość automatycznej wymiany materiałów elektronicznych będących wynikiem prac naukowych poprzez usługę iCloud firmy Apple lub równoważną. Za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na zdalne przechowywanie osobistych treści Użytkownika takich jak: dokumenty, notatki, kalendarze, przypomnienia. Usługa równoważna musi umożliwiać wymianę ww. opisanych dokumentów dla użytkowników korzystających z adresu https://www.icloud.com. Powyższa usługa musi być świadczona bezpłatnie, w trybie on-line, z dostępem do min. 5 GB przestrzeni na przechowywanie ww. materiałów. W przypadku zaoferowania innej usługi niż iCloud należy podać usługę równoważną…………………………………………………… Możliwości prowadzenia wideokonferencji ze współpracującymi pracownikami, studentami i jednostkami naukowymi za pomocą usługi FaceTime firmy Apple lub równoważnej. Za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę informatyczną lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na nawiązanie połączenia video i audio dla osób korzystających z przenośnych urządzeń z systemem macOS. W przypadku zaoferowania innej usługi niż FaceTime należy podać usługę równoważną…………………………………………………… UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wszystkie ww. funkcjonalności muszą być realizowane bez stosowania oprogramowania pośredniczącego: konwerterów, emulatorów i obsługiwać język polski i angielski. |

……………………………, dnia ……………. 2018 r. 			…….......................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)