OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TABELA 1. Skaner płaski w formacie A4 z przystawką do skanowania klisz

Zastosowanie: Skanowanie materiałów w trakcie zajęć w pracowni edytorskiej – konieczne skany wysokiej jakości i rozdzielczości na potrzeby dalszej obróbki w oprogramowaniu graficznym.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Skaner płaski w formacie A4 z przystawką do skanowania klisz. W momencie dostawy urządzenie musi być gotowe do pracy. |
| Pozycja 2: Parametry skanera | Moduł skanujący: 12-liniowy kolorowy przetwornik CCD Źródło światła: Biała dioda LED Obsługa klisz: Klisza 35 mm (negatyw/pozytyw): min. 12 klatek Klisza 35 mm (negatyw/pozytyw): min. 4 klatki Klisza w formacie 120, maks. 6 x 22 cm (tylko pasek kliszy) Rozdzielczość optyczna skanowania: co najmniej 9600 x 9600 dpi Rozdzielczość optyczna skanowania: co najmniej 4800 x 4800 dpi Minimalna szybkość skanowania zdjęć i dokumentów: 8 s (A4, w kolorze, 300 dpi) Minimalna szybkość skanowania klisz: 19 s (negatyw 35 mm, 1200 dpi) Wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF Obsługiwany system operacyjny: Windows 10, 64 bit Interfejs: USB |
| Pozycja 3: Wyposażenie | przewód USB |
| Pozycja 4: Gwarancja | Gwarancja minimum12 miesięcy. |

TABELA 2. Drukarka kolorowa w formacie A3

Zastosowanie: Drukowanie wysokiej jakości materiałów graficznych w trakcie zajęć w pracowni edytorskiej.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Atramentowa drukarka kolorowa w formacie A3. W momencie dostawy urządzenie musi być gotowe do pracy i wyposażone we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne wraz z kompletem tuszy. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Kolory tuszy: Magenta, Żółty, Cyjan, Czarny; Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne) Wbudowany zasobnik papieru o pojemności minimum 100 arkuszy w formacie A3. Obsługiwana gramatura papieru: równa lub większa 250 g/m2 Minimalne miesięczne obciążenie: 2500 stron Interfejs: USB |
| Pozycja 3: Wyposażenie | Kabel zasilający Kabel USB Jeden komplet atramentów (M+Y+C+B) w zestawie z drukarką |
| Pozycja 4: Parametry drukarki | Rozdzielczość druku: co najmniej 5760 x 1440 DPI Minimalna szybkość 15 str. A4/min. - monochromatyczny; 5,5 str. A4/min. - kolor Obsługiwany system operacyjny: Windows 10, 64 bit |
| Pozycja 5: Gwarancja | Gwarancja minimum12 miesięcy. |

TABELA 3. Materiały eksploatacyjne (zapasowe) do urządzenia z tabeli 2

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Tusz czarny | Zapasowy tusz czarny o wydajności minimum 6400 arkuszy (formatu A4 przy 5% pokryciu wg. standardu ISO/IEC 19798) fabrycznie nowy w dniu dostawy. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tuszu, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Tusz musi spełniać wymogi producenta w zakresie użytkowania materiałów eksploatacyjnych (uzyskiwana jakość wydruku, wydajność, żywotność). Użytkowanie oferowanego tuszu musi uprawniać do realizacji świadczeń gwarancyjnych producenta urządzenia oraz nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego urządzenia. |
| Pozycja 2: Tusze kolorowe – komplet | Zapasowe tusze kolorowe (yellow, cyan, magenta), każdy o wydajności minimum 6400 arkuszy (formatu A4 przy 5% pokryciu wg. standardu ISO/IEC 19798) fabrycznie nowy w dniu dostawy. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tuszu, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Tusz musi spełniać wymogi producenta w zakresie użytkowania materiałów eksploatacyjnych (uzyskiwana jakość wydruku, wydajność, żywotność). Użytkowanie oferowanego tuszu musi uprawniać do realizacji świadczeń gwarancyjnych producenta urządzenia oraz nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego urządzenia. |

TABELA 4. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  | sprzęt | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Skaner, tabela 1 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Drukarka, tabela 2 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Tusz czarny, tabela 3 pozycja 1 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Tusze kolorowe, tabela 3 pozycja 2 | 2 komplety |  |  |  |  |
| RAZEM** |  |  |  |
| *niepotrzebne skreślić - cena bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII |
| ** Zsumowaną wartość brutto należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ. |