FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY

Zastosowanie: Zestaw interaktywny ma służyć zespołowi naukowemu do  prowadzenia warsztatów badawczych, prezentowania danych i wyników badań. Zestaw ma również w sposób skuteczny i efektywny umożliwić zapisywanie postępu prac w formie elektronicznej.

Pozycja1. Tablica interaktywna - 1 szt.

| Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- |
| Pozycja 1: Typ Tablica interaktywna | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Parametry fizyczne Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny) min. 156 cm × 117 cm (przekątna min. 77 cali – 195 cm). Technologia – dotykowa, optyczna. Format tablicy – 4:3. Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesów do mocowania kartek do tablicy) oraz umożliwiająca pisanie pisakami sucho ścieralnymi. Półka na pisaki wyposażona w przyciski do wyboru kolorów (czarny, niebieski, czerwony i zielony). Przycisk uruchamiający funkcję gąbki oraz przyciski do wywoływania procesu orientacji tablicy, klawiatury ekranowej i prawego przycisku myszy. Komunikacja tablicy z komputerem za pomocą interfejsu USB. |
| Cechy funkcjonalne Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palców na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora. Obsługa dwóch jednoczesnych dotknięć ma umożliwiać pracę do dwóch użytkowników z materiałem interaktywnym na tablicy. Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu. Funkcja usuwania z całej strony wszystkich notatek naniesionych za pomocą cyfrowego atramentu. Przycisk resetowania strony do stanu bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja pokazująca wszystkie obiekty z dodanymi łączami (będące łączami) bezpośrednio po wyświetleniu danej strony. Obramowanie strony pokazujące, która część strony jest widoczna przy wyświetlaniu w trybie pełnoekranowym, w zależności od proporcji ekranu tj. 4:3, 16:9 i 16:10; w celu ułatwienia przygotowywanie stron na zajęcia na komputerach o innych proporcjach wyświetlacza niż tablica. Możliwość łączenie stron (slajdów) w grupy; usuwanie, dowolne porządkowanie kolejności grup stron; nadawanie grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw; domyślna nazwa każdej strony ma zawierać informację o godzinie i dacie jej utworzenia (użycie funkcji utwórz nową stronę). Narzędzie specjalne pisak, które ma automatycznie rozpoznawać pismo odręczne i zamieniać go na tekst maszynowy; ma pozwalać na zatwierdzenie przez użytkownika poprawności rozpoznania pisma; ma rozpoznawać znaki edycji: pionowa linia w tekście – dodaje spację, pozioma linia – usuwa przekreślony tekst, znak litery V – wstawia tekst napisany na pojawiającym się polu, zakreślenie tekstu kółkiem – zastępuje zakreślony tekst tekstem napisany na pojawiającym się polu. |
| Oprogramowanie Dołączone oprogramowanie do obsługi tablicy musi stanowić komplementarną całość z tablicą tj. być wytworzone przez producenta urządzenia. Interfejs w języku polskim, możliwość rozpoznawania zdań i przekształcanie z pisma odręcznego na tekst maszynowy w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim (zmiana języka rozpoznawania bez konieczności ponownego uruchamiania oprogramowana lub komputera). Funkcjonalność oprogramowania tablicy musi umożliwiać pracę interaktywną z komputerem stacjonarnym i przenośnym pracownika naukowego w celu zapisywania i przekazywania wyników badań. Możliwość dostosowania menu programu poprzez dodawanie i usuwanie ikon zgodnie z potrzebami użytkownika; ponadto przycisk przywracający domyślne ustawienia ikon menu. Możliwość umieszczenia paska narzędzi na górze lub na dole tablicy (ekranu komputera) i jeżeli jest pasek boczny, to również możliwość umieszczenia go po lewej lub prawej stronie. Wirtualna drukarka systemowa pozwalająca na przeniesienie (wydrukowanie) treści z aplikacji systemowych z funkcją drukowania bezpośrednio na strony programu do obsługi tablicy. Oprogramowanie musi być kompatybilne z użytkowanymi przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 7/64 bit, Windows 10/64 bit. W okresie gwarancji tablicy musi istnieć możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania. |
| Wyposażenie Dołączone co najmniej dwa pisaki. Gwarancja Gwarancja producenta na okres minimum 24 miesięcy. |

Pozycja 2. Projektor multimedialny – 1 szt.

| Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- |
| Pozycja 1: Typ Projektor multimedialny | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Technologia LCD. Jasność min. 2500 ANSI lumenów. Kontrast min. 2000:1. Rozdzielczość rzeczywista 1024x768, format 4:3. Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej zgodnej z tablicą multimedialną (format 4:3) z odległości nie większej niż 125 cm przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewnić ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji. Żywotność lampy min. 5000 godzin w trybie pełnej jasności. Porty wejścia min.: 1x VGA 1 x HDMI 1x audio RCA 1x USB typ B Porty wyjścia min.: 1 x VGA, 1 x audio Waga nie przekraczająca 4 kg. Głośność pracy nie przekraczająca 38 dB w trybie pełnej jasności. Moc wbudowanego głośnika lub głośników - minimum 1 W. Zabezpieczenie antykradzieżowe: kodem PIN, gniazdo do linki lub innego rozwiązania zabezpieczenie mechanicznego. Uchwyt umożliwiający montaż na ścianie o parametrach: wymiary elementu mocującego do ściany min. 250x150 mm, osłona dostarczana razem z uchwytem na element mocujący do ściany tak aby nie były widoczne śruby mocujące; regulacje: odległość od ściany; pochylenie projektora przód/tył; pochylenie na prawo/lewo; odchylenie od ściany prawo/lewo. Konstrukcja pozwalająca na ukrycie kabli w taki sposób aby były prowadzone wewnątrz uchwytu. Gwarancja producenta na projektor minimum 24 miesiące Gwarancja producenta na lampę minimum 6 miesięcy. |

Pozycja 3. Usługa montażu, uruchomienia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)

Tablicę wraz z rzutnikiem należy zainstalować w wyznaczonym miejscu przez Zamawiającego (wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk) Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera. Po wykonaniu instalacji Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia zestawu interaktywnego, kalibracji obrazu z projektora względem tablicy i przeszkolenia użytkownika. Wykonawca przeszkoli min. jednego przedstawiciela Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 7 dni od zakończenia instalacji. Termin zostanie ustalony w porozumieniu ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego, czas szkolenia nie krótszy niż dwie godziny.

Pozycja 4. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica interaktywna (pozycja 1) | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Projektor multimedialny (pozycja 1) | 1 szt. |  |  |  |
| 3 | Usługa montażu, uruchomienia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego (pozycja 3) | komplet |  |  |  |
| RAZEM RAZEM*** |  |  |  |  |  |

* UWAGA:

W pozycji „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu.

**niepotrzebne skreślić - cena bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt 5 SIWZ

*** Zsumowane wartości netto, VAT i brutto należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ.

.........................., dnia .................... r.

…………....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)