FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

Zastosowanie

Sprzęt będzie służył prowadzeniu prac badawczych zaplanowanych w ramach realizacji projektu „International Centre for Cancer Vaccine Science” zakładających użycie metod bioinformatycznych w celu oceny danych proteomicznych, analiz genomowych, analiz danych z sekwencjonowań NGS, analiz danych z zakresu spektrometrii mas, katalogowania i administracji danych, wymiany danych z organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w projekt. Sprzęt posłuży także do przygotowywania prezentacji i edycji przygotowywanych publikacji naukowych. Wymagana jest dedykowana przestrzeń na dysku twardym o pojemności co najmniej 2 TB jako przestrzeni roboczej dla systemu operacyjnego, ponieważ prowadzone prace wymagają zainstalowania oprogramowania Windows i Ubuntu. Ponadto, przeważają objętościowo duże zestawy generowanych podczas prac badawczych danych, dla których niezbędna jest pamięć RAM 32G.

TABELA 1. Specjalistyczny komputer przenośny – 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Specjalistyczny komputer przenośny typu notebook | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 15,0” do 15,9”. Matryca wykonana w technologii anty-refleksyjnej. Matryca nie dotykowa. Matryca wykonana w technologii umożliwiającej odwzorowanie gamy kolorów (ang. gamut) co najmniej 72% Adobe RGB. Rozdzielczość fizyczna matrycy 1920x1080 pikseli. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 8870 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony www.cpubenchmark.net z okresu od 01.03.2018 do dnia składania ofert. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 32 GB. Wbudowane dwa dyski: dysk półprzewodnikowy o pojemności minimum 128 GB i drugi dysk o pojemności minimum 2TB Układ graficzny obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0, OpenGL w wersji nie niższej niż 4.5. Kompatybilny z PCI Express 3.0. Karta musi posiadać co najmniej 1280 rdzeni graficznych wbudowanych w GPU umożliwiających wykorzystanie przetwarzania równoległego na układach CPU i GPU. Układ graficzny zgodny z systemami operacyjnymi: co najmniej Windows 10 i Linux. Waga nie przekraczająca 3.4 kg z oferowaną baterią. Bateria o pojemności min. 60 Whr Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń 3 x porty USB w standardzie co najmniej 3.0 1 x port USB w standardzie USB Type-C 1x cyfrowe złącze do podłączenia zewnętrznego monitora. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów. | należy podać: przekątna ekranu…………………………………………………… technologia wykonania matrycy……………………………… rozdziel.…………………….……..x……..……………..……pikseli producent procesora….…………………………………………... oznaczenie……………………………………..…………..…. wydajność…………………………………………….…pkt. w teście PassMark-CPU Mark. UWAGA: W celu potwierdzenia wydajności Wykonawca musi być w posiadaniu wydruku testu wydajności z okresu podanego w pozycji 2 pkt. 4 który musi zostać okazany na żądanie Zamawiającego - zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt. 3 SIWZ. wielkość pamięci…..………………………………………….….GB pojemność dysku półprzewodnikowego……..…GB, drugi dysk………………TB producent układ graficznego:…………………………………… model………………………………………………………………………. waga komputera……………………………………………………kg pojemność baterii …………………………..…………………Whr ilość portów USB ………………………wersja……………………… ilość portów USB Type-C ……………………… ilość złącz cyfrowych…………………………..……………………… |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa. Wbudowana karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s, wbudowany moduł Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ac i moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 4.1 Klawiatura w układzie US-QWERTY zawierająca sekcje numeryczną, tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do zasilania komputera. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, gwarancja producenta, niezawodność i jakość wytwarzania. Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone przez producenta lub każdy podmiot przez niego upoważniony. Miejscem świadczenia gwarancji jest miejsce dostawy sprzętu. Dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem komputera do i po naprawie. Komputer musi spełniać wymagania normy ENERGY STAR lub równoważnej. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną…………………………………………………… Komputer musi być produkowany zgodnie z aktualną normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub równoważną. W przypadku spełniania innej normy niż ISO 9001:2008 należy podać normę równoważną………………………………… Komputer musi być produkowany zgodnie z aktualną normą systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 lub równoważną. W przypadku spełniania innej normy niż ISO 14001 należy podać normę równoważną…………………………………… Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III SIWZ. |
| Pozycja 5: Możliwości w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji Komputer musi umożliwiać zablokowanie nienaturyzowanego dostępu do urządzenia poprzez utworzenia hasła wprowadzanego w momencie uruchomienia komputera. Komputer musi umożliwiać wprowadzenia hasła na fizyczny dostęp do dysku twardego. |
| Pozycja 6: System operacyjny System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy i bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek systemu poprzez ogólnie dostępną sieć Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych poprawek, aktualizacji, biuletynów bezpieczeństwa i innych form pomocy technicznej dostępnej ON-line w czasie nie krótszym niż 13 października 2020 r. Zlokalizowane w języku angielskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu. Możliwość uruchamiania interpretera poleceń za pomocą języka skryptowego. Możliwość włączenia szyfrowania woluminów dyskowych do których dostęp odbywa się za pomocą elektronicznego klucza szyfrowania. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny musi obsługiwać całą dostępną pamięć ram min. 32 GB. | należy podać: producent…………………………….……………………..……………… wersja……………………………………………………………………….. |

………………………………………                                            		 ……………………………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                 		 podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub

czytelny podpis  z imieniem i nazwiskiem