FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

po modyfikacji z dnia    23.07.2018

Zastosowanie: kserokopiarka wielonakładowa jest niezbędna dla optymalnego prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka obcego; przygotowania badań naukowych pracowników oraz sympozjów i konferencji naukowych

TABELA 1. Urządzenie wielofunkcyjne w formacie A3 – druk monochromatyczny

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany sprzęt |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Wielofunkcyjne urządzenie w formacie A3 o możliwościach: monochromatyczna drukarka i kopiarka, kolorowy skaner. W momencie dostawy urządzenie musi być gotowe do pracy i wyposażone we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne wraz z tonerem o minimalnej wydajności zgodnej z tabelą 2. | Należy podać: marka…………………………….……………… model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna, laserowa. prędkość kopiowania A4 : ≥ 25 str./min czas wykonania pierwszej kopii: ≤ 6 sekund czas nagrzewania rozumiany jako czas od momentu fizycznego włączenia urządzenia do osiągnięcia gotowości do wykonania pierwszej kopii ≤ 20 sekund. możliwość wykonania druku i kopii dwustronnej w trybie automatycznym. wbudowana pamięć ram o pojemności min. 1 GB. wbudowany minimum jeden zasobnik papieru w formacie A3 o pojemności minimum 250 arkuszy formatu A3. wbudowany podajnik ręczny w formacie A3. obsługiwana gramatura papieru z co najmniej jednej kasety uniwersalnej lub podajnika ręcznego: ≥ 160 g/m2 panel sterujący urządzeniem, będący integralnym modułem urządzenia, wyświetlane komunikaty w języku polskim. interfejsy: Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T, USB, gniazdo kart SD. |
| Pozycja 3: Możliwości rozbudowy | Zamawiający przewiduje w przyszłości rozbudowę urządzenia. Musi istnieć możliwość doposażenia urządzenia o poniższe podzespoły na bazie oferowanej kopiarki bez konieczności wymiany lub modyfikacji urządzenia. dysk twardy o pojemności min. 100 GB. automatyczny odwracający podajnik oryginałów dodatkowy zasobnik papieru w formacie A3 o pojemności minimum 250 arkuszy |
| Pozycja 4: Parametry drukarki | obsługiwane języki druku: minimum PCL6 rozdzielczość fizyczna druku: minimum 600 x 600 dpi obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2008 R2 64 bit, Windows 7 Prof. 32/64 bit, Windows 10 Prof. 64 bit |
| Pozycja 5: Skanowanie | prędkość skanowania w kolorze: minimum 50 str./min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 300 dpi) optyczna rozdzielczość skanowania: minimum 600 x 600 dpi. tryby skanowania: sieciowy TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, bezpośrednie skanowanie do email (bez urządzenia i oprogramowania pośredniczącego np. komputera), skanowanie do HDD, skanowanie na przenośny nośnik pamięci – karty SD i pamięć typu pendrive. wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF. |
| Pozycja 6: Możliwości w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji | urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników, np. poprzez dostęp użytkownika za pomocą hasła, nazwy użytkownika + hasła, urządzenie musi obsługiwać protokoły sieciowe: SSL/TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec, urządzenie musi umożliwiać funkcjonalność wprowadzenia hasła przed wydrukowaniem. |
| Pozycja 7: Wsparcie techniczne | w okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. czas reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 3 dni robocze od momentu zgłoszenia wady. |
| Pozycja 8: Szkolenie użytkowników | Usługa polegająca na przeszkoleniu dwóch głównych operatorów w zakresie obsługi urządzenia w celu szkolenia końcowych użytkowników. Szkolenie musi obejmować obsługę urządzenie w zakresie: wykonywania kopii dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania wydruku dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania skanów dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia. Zamawiający przewiduje, iż czas szkolenia nie przekroczy 2 roboczogodzin. |
| Pozycja 9: Gwarancja | Gwarancja producenta 12* miesięcy. W okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. *UWAGA - parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z zapisami SIWZ z rozdziału |

TABELA 2. Materiały eksploatacyjne (zapasowe) do urządzenia z tabeli 1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany toner |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Standardowy toner czarny | Zapasowy toner czarny o wydajności minimum 8 000 arkuszy (wg. standardu ISO/IEC 19752) fabrycznie nowy i nieużywany w momencie dostawy. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nienoszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonych tonerów nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego urządzenia oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego sprzętu. | Należy podać: Producent……………………………………….. model…………………………………………..… |

TABELA 3. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP | Produkt | ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (kol. 3 x 4) | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN (kol. 5 + 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne (TABELA 1) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zapasowy toner czarny (TABELA 2) | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM** |  |
| *niepotrzebne skreślić - cena bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt 5 SIWZ |
| ** Wartość brutto należy wpisać (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena brutto” albo ** Wartość bez VAT należy wpisać do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena bez VAT” |

………………………………………                                              ……………………………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub

czytelny podpis  z imieniem i nazwiskiem