Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA MIKROWIRÓWKI DLA WYDZIAŁU CHEMII

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Dostarczone urządzenie musi  być  urządzeniem fabrycznie  nowym,  kompletnym,  gotowym  do  użytkowania  bez  dodatkowych  zakupów  i  inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

a)  dostarczenia i instalacji urządzenia

b)  transportu do wskazanego miejsca dostawy,

c) przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE

1. Siła wirowania rcf 16873 x g (14 tys. obrotów/minutę)

2. Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-14000, ze skokiem 100rpm

3. Ustawianie parametrów za pomocą pokręteł i klawiszy membranowych

4. Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej 16 s, czas zatrzymania rotora 18 s

5. Rotor aluminiowy aerozoloszczelny wyposażony w aluminiową pokrywę z systemem szybkiego zamykania po ¼ obrotu, z możliwością wirowania minimum 18 probówek 1,5/2,0 ml

6. W zestawie adaptery na probówki 0,2 ml do PCR

7. Możliwość ustawienia czasu w zakresie 30s – 9h 59min, z możliwością pracy ciągłej

8. Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania

9. Automatyczne otwieranie pokrywy wirówki po zakończonym wirowaniu zapobiegające nagrzewaniu się próbek

10. Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą

11. Poziom hałasu poniżej 51dB