FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

Zastosowanie: Urządzenie do wytwarzania prototypów elementów potrzebnych do wykonywania zadań/ doświadczeń laboratoryjnych przewidzianych w określonych zadaniach projektu,  takich jak; kuwetki, grzebienie do elektroforezy, przekładki np. do elektroforezy, stojaki oraz pudełka.

TABELA 1. Drukarka 3D

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany sprzęt |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Drukarka 3D. Dostawa obejmuje przygotowanie urządzenia do pracy i skalibrowanie w miejscu instalacji wraz z materiałem startowym PLA o masie min. 1 kg. | Należy podać: marka…………………………….……………… model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | przestrzeń robocza: co najmniej 250 mm x 210 mm x 200 mm powierzchnia druku nie mniej niż 10500 cm3 głowica przystosowana do druku w wysokich temperaturach (w całości metalowa) dysza 0,4 mm obsługująca materiał eksploatacyjny 1,75 mm prędkość druku w trybie normalnym co najmniej 200 mm/s wysokość warstwy drukowanej od 0.05 mm podgrzewany stół z kompensacją chłodnych rogów - zapewniający równomierne rozprowadzanie ciepła automatyczne poziomowanie podgrzewanego stołu automatyczna kompensacja przekrzywień osi sonda z czujnikiem temperatury w celu szybszej kalibracji urządzenie z bezpośrednim dostępem do drukowanego przedmiotu (nie zamykane przegrodą, szybą itp.) złącza: USB, czytnik kart w standardzie SD |
| Pozycja 3: Wyposażenie | wyświetlacz LCD czujnik obecności materiałów eksploatacyjnych materiał startowy PLA o wadze min. 1 kg. |
| Pozycja 4: Cechy użytkowe | funkcja pozwalająca na wznowienie druku po utracie napięcia bezobsługowa powierzchnia druku - stolik magnetyczny obsługiwane materiały: co najmniej PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Nylon, ASA, T-Glase, filamenty wzmacniane z włóknem węglowym możliwość kolorowego druku warstwowego wykrywanie i zapobieganie przesuwaniu warstw |
| Pozycja 5: Kompatybilność z oprogramowanie | wsparcie druku 3D z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego systemu operacyjnego Windows 10 obsługiwane formaty druku: STL |
| Pozycja 6: Przeszkolenie użytkowników | Po uruchomieniu urządzenia należy przeprowadzić przeszkolenie dwóch użytkowników w zakresie obsługi urządzenia które musi obejmować: przygotowanie obiektów do druku w oprogramowaniu sparametryzowanie oprogramowania do różnych rodzajów materiałów eksploatacyjnych wykonywania wydruków Zamawiający przewiduje, iż czas szkolenia nie przekroczy 3 roboczo godzin. |
| Pozycja 7: Gwarancja | Gwarancja minimum 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 2. Materiały eksploatacyjne do urządzenia z tabeli 1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany materiał eksploatacyjny |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Filament ABS | temperatura druku: 250°C — 265°C tolerancja średnicy: +/- 0.02 mm tolerancja owalu: +0.01 mm waga netto rolki min. 0,75 kg | Należy podać: producent……………………………………….. model…………………………………………..… waga rolki……………………………………… |
| Pozycja 2: Filament PLA | temperatura druku: 200°C — 220°C tolerancja średnicy: +/- 0.02 mm tolerancja owalu: +0.01 mm waga netto rolki min. 0,75 kg | producent……………………………………….. model…………………………………………..… waga rolki……………………………………… |
| Pozycja 3: Filament | elastomer o twardości 30D w skali Shore’a średnica: 1,75 mm tolerancja średnicy: +/- 0,02 mm tolerancja owalu: +0,01 mm temperatura druku: 200 - 220°C waga netto rolki min. 0,75 kg | producent……………………………………….. model…………………………………………..… waga rolki……………………………………… |
| Pozycja 4: Filament | elastomer o twardości 40D w skali Shore’a średnica: 1,75 mm tolerancja średnicy: +/- 0,02 mm tolerancja owalu: +0,01 mm temperatura druku: 200 - 220°C waga netto rolki min. 0,75 kg | producent……………………………………….. model…………………………………………..… waga rolki……………………………………… |
| Pozycja 5: Filament PETG | temperatura druku: 230°C — 250°C tolerancja średnicy: +/- 0.02 mm tolerancja owalu: +0.01 mm waga netto rolki min. 0,75 kg | producent……………………………………….. model…………………………………………..… waga rolki……………………………………… |

TABELA 3. Wycena przedmiotu zamówienia

| LP | Produkt | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto** | Kwota podatku VAT | Wartość brutto/bez VAT* (kol. 6 + 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Drukarka 3D | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Filament ABS | kg | 20 kg |  |  |  |  |
| 3 | Filament PLA |  | 20 kg |  |  |  |  |
| 4 | Filament |  | 20 kg |  |  |  |  |
| 5 | Filament |  | 20 kg |  |  |  |  |
| 6 | Filament PETG |  | 20 kg |  |  |  |  |
| RAZEM** |  |

*Ceną jednostkową netto dla filamentu jest cena za jedną rolkę
**Sposób obliczenia wartości netto dla filamentu podany jest w SIWZ w rozdz. XIII pkt. 8

………………………………………                                              ……………………………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub

czytelny podpis  z imieniem i nazwiskiem