Opis przedmiotu zamówienia

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawa mikroskopu odwróconego do obserwacji hodowli komórkowych dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mikroskopu odwróconego do obserwacji hodowli komórkowych, zwanego dalej sprzętem, dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

| Lp. | WYMAGANY PARAMETR |
| --- | --- |
| I. | Baza mikroskopu: |
| 1. | ergonomiczny statyw z pokrętłem regulacji siły światła w przedniej części statywu, |
| 2. | współosiowa (z obu stron statywu) pełnowymiarowa śruba mikro / makro do ustawiania ostrości o dokładności nie gorszej niż 0,2mm i zakresie obrotu min. 36mm, |
| 3. | optyka korygowana do nieskończoności, |
| 4. | wbudowany oświetlacz typu LED. |
| II. | Kondensor: |
| 5. | apertura numeryczna min. NA=0,3, |
| 6. | odległość robocza min.72mm, |
| 7. | wycentrowana wsuwka do kontrastu fazowego, |
| 8. | możliwość stosowania obiektywu makro o powiększeniu 2x, |
| 9. | możliwość umieszczania naczyń hodowlanych o wysokości min. 190mm. |
| III. | Stolik przedmiotowy: |
| 10. | wymiary min.250mmx200mm o trwałej powłoce odpornej na zarysowania |
| IV. | Nasadka okularowa: |
| 11. | trinokularowa z wbudowanym, pionowym wyjściem na kamerę lub aparat, |
| 12. | nachylenie okularów 45 stopni umożliwiające pracę zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej, |
| 13. | możliwość obrotu nasadki o min. 360stopni, |
| 14. | regulacja rozstawu okularów min.48-75mm, |
| 15. | regulacja dioptryjna +/-5 w lewym tubusie, |
| 16. | stały podział światła okulary/kamera nie inny niż 100%/0%, 0%/100%. |
| V. | Obiektywy o standardowej długości optycznej 45mm do obserwacji w jasnym polu: |
| 17. | Plan-Achromat 4x / NA= 0,10 / WD=18,5mm, |
| 18. | Plan-Achromat 10x/ NA=0,25/ WD= minimum 8,8mm, obserwacja w kontraście fazowym, |
| 19. | Plan-Achromat 20x/ NA=0,40/ WD= minimum 3,2mm, obserwacja w kontraście fazowym, |
| 20. | Plan-Achromat 40x/NA=0,55/ WD= minimum 2,2mm, obserwacja w kontraście fazowym. |
| VI. | Możliwość rozbudowy o: |
| 21. | kontrast inwersyjny, |
| 22. | epi-fluorescencję, w tym o mocy 200W. |
| VII. | Wyposażenie uzupełniające: |
| 23. | kabel zasilający, |
| 24. | plastykowy pokrowiec ochronny. |
| VIII. | Mikroskop posiada certyfikat CE IVD wydany przez jednostkę oceniającą zgodność (zgodnie z dyrektywą 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro) lub inny równoważny. |