Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa inkubatora CO2 do hodowli komórkowych dla Zakładu Biotechnologii Morskiej

Uniwersytetu Gdańskiego”

Zamówienie na dostawę jednego inkubatora CO2 z przeznaczeniem do prowadzenia hodowli komórek adherentnych oraz niadheretnych. Wymagane parametry:
1. Praca w temperaturach do 50˚C z możliwością regulacji z dokładnością do 0,2˚C 
2. Stabilność utrzymania temperatury przy 37˚C 
3. Regulacja zawartości CO2 w atmosferze z dokładnością do 1% lub większą
4. Pojemność całkowita 150-170 l
5. Możliwość zamontowania przynajmniej jednej półki oferującej możliwość wytrząsania (w przypadku hodowli nieadherentnych) w naczyniach o pojemności od 125 ml do 4 l 
6. Możliwość zamontowania przynajmniej jednej półki do hodowli adherentnej (bez wytrząsania)
7. Podwójne drzwi umożliwiające obserwację hodowli bez otwierania komory hodowlanej 
8. Możliwość sterylizacji całości urządzenia w wysokiej temperaturze (120 ˚C przez 3,5 h)

9. Panel sterujący obejmujący wyświetlacz, informujący o aktualnych warunkach panujących wewnątrz urządzenia oraz alarm wizualny i dźwiękowy informujący o odstępstwach od zadanych warunkach oraz innych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzenia
10. Komora inkubatora wykonana ze stali nierdzewnej, półki i stelaże demontowalne