Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

URZĄDZENIE DO HOMOGENIZACJI KOMÓREK DROBNOUSTROJÓW W PROBÓWKACH

- Programowalna prędkość  i czas cyklu pracy

- Dostępne 73 programy dedykowane konkretnym próbkom oraz 12 własnych ustawień.

- Zakres szybkości: od 4 do 10 m/sec w przyroście co 0,5 m/s; ustawienie standardowe: 6 m/s dla adaptera na 24 próbówki

- Przyspieszenie: < 2 s do maksymalnej prędkości.

- Zakres temperatury pracy urządzenia: od 2°C do 48°C

- Zakres czasu pracy: od 1 do120 s w przyroście co jedną sekundę.

- Wyposażony w przycisk bezpieczeństwa, automatycznie wyłączający pracę urządzenia w razie niebezpieczeństwa.

- Łatwa do wyjęcia i umycia wewnętrzna misa, w razie rozlania próbek.

- Jednoczesna liza 24 x 2 ml próbek w wersji podstawowej urządzenia

- Możliwość zwiększenia ilości lub objętości próbek poprzez zakup dodatkowych adapterów: Adaptery do pracy w temperaturze pokojowej:

  - Adapter 24 x 2 ml (wchodzi w skład urządzenia)

  - Adapter 48 x 2 ml

  - Adapter 24 x 4,5 ml

  - Adapter 2 x 50 ml

  - Adapter 12 x 15 ml

# Możliwość chłodzenia próbek o objętości od 2 do 50 ml podczas procesu homogenizacji poprzez zastosowanie odpowiednich adapterów do pracy w temperaturze schłodzonej:

  - Adapter, 24 x 2 ml

  - Adapter, 6 x 15 ml

  - Adapter, 24 x 4,5 ml

  - Adapter, 2 x 50 ml

- Możliwość zastosowania metalowych adapterów odpornych na autoklawowanie i pyrolizę do pracy z drobnoustrojami zakaźnymi:

  - Metalowy adapter 24 x 2 ml

  - Metalowy adapter 12 x 15 ml

  - Metalowy adapter 2 x 50 ml

- Możliwość wyboru specyficznie wyselekcjonowanego złoża dedykowanego odpowiedniemu typowi próbki,  gwarantującego optymalny proces dezintegracji próbek przy zachowaniu wysokiej jakości ekstrahowanego materiału, spośród takich jak:

  - piasek granatu i ¼ calowa kulka ceramiczna dedykowana do dezintegracji wszelkiego rodzaju próbek w celu późniejszej izolacji DNA

  - kulki krzemionkowe o średnicy 0,1 mm do dezintegracji bakterii

  - kulki krzemionkowe o średnicy 1 mm do dezintegracji drożdży i grzybów

  - kulki ceramiczne o średnicy 1,4 mm do dezintegracji materiału zwierzęcego lub roślinnego w celu późniejszej izolacji RNA

  - kompozycja kulek ceramicznych o średnicy 1,4mm, kulek krzemionkowych o średnicy 0,1mm i kulek szklanych o średnicy 4 mm do dezintegracji wszelkiego rodzaju próbek pobranych ze środowiska

- Funkcja eksportu danych za pomocą USB.

- Model stołowy o wymiarach nie większych niż wysokość: 490 mm, podstawa 472 mm x 385 mm

- Dotykowy ekran: nie mniejszy niż 151,5 mm x 85,5 mm

- Poziom hałasu: < 70 dB

- Waga: nie większa niż 24 kg