FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

TABELA 1. Komputer stacjonarny

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany jako uniwersalna jednostka dla zaawansowanych użytkowników, spełniająca potrzeby aplikacji biurowych np. MS Office, programów do obsługi grafiki rastrowej i wektorowej np. Adobe Phostoshop, Corel Draw. Za pomocą komputera będą przetwarzane dane osobowe | Należy podać: producent…………………………….…………………….…… model……………………………………………….…….………. |
| Pozycja 2: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2014 wynik łączny (Overall) min. 2200 pkt., w teście wg. scenariusza "Data/Financial Analysis" wynik co najmniej 2600 pkt. Testy powinny być przeprowadzane na oferowanym urządzeniu z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2014 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). | Należy podać: Producent procesora……………………………………………………... model ……………………………………..…………………………..…. wynik łączny "Overall”……………………………….pkt w tym "Data/Financial Analysis"…………….pkt. |
| Pozycja 3: Pamięć operacyjna | Komputer wyposażony w minimum 8 GB. Co najmniej dwa wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy. Musi istnieć możliwość rozbudowy do minimum 64GB. | Należy podać: wielkość pamięci ……………………………………….GB |
| Pozycja 4: Układ graficzny | Obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12. Układ musi umożliwiać jednoczesną, programową obsługę trzech monitorów. | Należy podać: producent………………………… model………………… |
| Pozycja 5: Pamięć Masowa (2 szt.) | Dysk półprzewodnikowy SSD, pojemność min. 240GB, natywny interfejs SATA 3.0 6Gb/s. Zamawiający nie dopuszcza dysków podłączanych za pomocą przejściówek, kart rozszerzeń lub dodatkowych interfejsów. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 128TB. Dysk musi uzyskiwać wydajność w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 3600 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku musi pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ z okresu od 01.10.2018 r. do dnia złożenia oferty. | Należy podać: producent……………..…. model……………… pojemność ……..…GB TBW (całkowita liczba zapis. bajtów) .………..TB wydajność…..……………….…pkt. w teście Passmark Drive Rating. UWAGA! W celu potwierdzenia wydajności Wykonawca musi być w posiadaniu wydruku testu wydajności który musi zostać okazany na żądanie Zamawiającego - zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt. 3 SIWZ. |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Komputer ma być wyposażony w kartę dźwiękową, port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa musi być zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. Gniazdo sieciowe musi posiadać kontrolki aktywności i szybkości połączenia. |
| Pozycja 7: Minimalna liczba interfejsów wejścia/wyjścia | 1x złącze PCI Express Gen 3x16 (niezajęte, przeznaczone do dalszej rozbudowy) 1x złącze PCI Express Gen 3x16 x4 1x złącze PCI Express 1x złącze PCI 6x gniazd SATA 6Gb/s. 1x gniazdo M.2 z obsługą modułów typu 2242/2260/2280/22110 (niezajęte, przeznaczone do dalszej rozbudowy). W przypadku oferowania większej liczby gniazd M.2 wszystkie gniazda mają być wolne) 2 x port USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1 4 x port USB 3.1 kompatybilny z USB 2.0 1 x port USB Type C kompatybilny z USB 3.1 1x port DVI-D, 1x port VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort 1.2 1x PS/2, 1x COM, 1x LPT | Należy podać producenta i model płyty głównej: Producent …………………….… model ……………………… ilość złącz: PCIe Gen 3x16…………...…PCIe Gen 3x16x4…………… PCIe …………………..… PCI………. ilość gniazd SATA: 6Gb/S………..………..M.2…………..……… ilość portów USB 2.0………………… USB 3.1……………USB Type C............... ilość portów: DVI-D…….……VGA…….……HDMI…….…… DisplayPort………….. ilość portów: PS/2…….…… COM…….…… LPT …….…… |
| Pozycja 8: Mysz i klawiatura | Mysz Złącze USB, wyposażona w czujnik (ang. sensor) laserowy, rozdzielczość minimum 1600 DPI, dwa przyciski, rolka przewijania w pionie, profil dla lewo i praworęcznych. Zamawiający wyklucza dla źródła światła zastosowanie innych technologii optycznych. Klawiatura Złącze USB, dodatkowe klawisze „Windows”, podział na część numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up), musi być odporna na zalanie cieczą, nie może posiadać klawiszy multimedialnych, musi posiadać regulację kąta pochylenia. Trwałość klawiszy przynajmniej w obszarze liter musi wynosić minimum 10 mln kliknięć dla pojedynczego klawisza. | Należy podać: Mysz: producent…………………………………………………..….. model………………………………………………………...… Klawiatura: producent…………………………………………………..….. model………………………………………………………...… |
| Pozycja 9: Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 500W posiadający wyłącznik. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wentylator zasilacza min. 12 cm. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 81%, dla 50% co najmniej 85% (UWAGA: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV, a dla 100% co najmniej 81%. Zasilacz musi spełniać normę ENERGY STAR w wersji 5.2 lub 6.0 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III SIWZ. | Należy podać: producent…………………………………..….………………. model……………………………….……………………………. moc ………………………………………………………………. Sprawność zasilacza dla obciążenia: 20%.....................100%....................... Norma ENERGY STAR: ( 5.2, ( 6.0 (odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x”) lub wskazać normę równoważną, w przypadku zaoferowania normy innej niż ENERGY STAR: ……………………………..…..……………… |
| Pozycja 10: Obudowa | Obudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość do 42 cm, szerokość do 20 cm, długość (głębokość) do 38 cm. Miejsca montażowe zewnętrzne: min. 1 x 5,25”, miejsca montażowe wewnętrzne: min. pięć dysków HDD, w tym min. trzy 2,5". Złącza przedniego panelu: audio, 2 x USB 3.1, czytnik kart SD i microSD zamocowane w środkowej lub górnej części czoła obudowy. Miejsce na opcjonalne wentylatory: min. 1 x120mm | Należy podać: producent………………….….…. model…………………… wys. …….…….cm, szer. ………..…..cm, dług. …….…..cm miejsca montażowe zewnętrzne 5,25”:…...............…szt., miejsca montażowe wewnętrzne: łączna liczba dysków HDD………szt. w tym 2,5”…….szt. |
| Pozycja 11: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V, Komputer musi posiadać sprzętowy monitoring umożliwiający: automatyczną kontrolę regulacji prędkości obrotów wentylatorów CPU i obudowy kontrolę poziomów temperatury i napięć zasilania z wykorzystaniem wbudowanych czujników zarządzanie zasilaniem zgodne z ACPI 5.0 | Należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ( Intel-VT, ( AMD-V (odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x”) |
| Pozycja 12: Wsparcie Techniczne | Zgodność sprzętowa i programowa z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 10 64-bit |
| Pozycja 13: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. |

TABELA 2. Monitor B4

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Model monitora | Monitor B4 | Należy podać: marka…………………………….…………………… model………………………………………….……… |
| Pozycja 2: Parametry ekranu | fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy 1920x1080 pikseli matryca z podświetlenie LED |
| Pozycja 3: Pozostałe parametry | przekątna ekranu minimum 23,5” jasność minimum 250cd/m2 kontrast minimum (typowy) 3000:1 kąt widzenia w poziomie CR>10: minimum 178 stopni kąt widzenia w pionie CR>10: minimum 178 stopni fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 4 ms technologia użyta do wykonania panelu rodzina VA lub IPS minimalna liczba złącz: 1 x D-SUB 15 pin, 1x DVI-D z obsługą HDCP, 1 x HDMI, koncentrator min. 2x USB | Należy podać: Przekątna ekranu ……………………………………cali jasność ………………………………cd/m2 kontrast ………………… : …………… kąt widzenia w poziomie………………….....stopni kąt widzenia w pionie………………………...stopni czas reakcji matrycy……………………….ms panel typu………………………………………… ilość złącz D-SUB…….………….…szt. ilość złącz DVI-D.……………….…szt. ilość złącz HDMI.………………..…szt. ilość złącz USB…..……………….…szt. |
| Pozycja 4: Wyposażenie | wbudowane głośniki stereo, kable: sygnałowy D-Sub, DVI-D, audio, zasilający. |
| Pozycja 5: Cechy szczególne | monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, regulacja wysokości min. 110 mm, możliwość obrotu ekranu o 90 stopni (ang. PIVOT) możliwość montażu na ścianie - standard VESA |
| Pozycja 6: Zgodność z normami | Minimum ENERGY STAR lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 14 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną…………………………………………………………………………………………………… Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej B (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010). |
| Pozycja 7: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

LEGENDA:

W kolumnie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu.

TABELA 11. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Model | Podzespół | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (kolumna 3x kolumna 4) | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/ bez VAT* w PLN (kolumna 5 + kolumna 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Komputer stacjonarny, tabela 1 | 35 |  |  |  |  |
| 2 | Monitor, tabela 2 | 35 |  |  |  |  |
| RAZEM** |  |  |  |

*  Wartość bez VAT dotyczy sytuacji, o której mowa w pkt 6 rozdziału XIII SIWZ

** Wartość brutto albo bez VAT z pozycji RAZEM należy przenieść do formularza ofertowego (załącznika nr 1 do SIWZ) do pozycji  „cena brutto/cena bez VAT”

Oferta ma być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.