Po modyfikacji z dnia 22.02.2019r.

FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

TABELA 1. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A3

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany sprzęt |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Wielofunkcyjne urządzenie w formacie A3 o możliwościach: kolorowa drukarka i kopiarka, kolorowy skaner. W momencie dostawy sprzęt musi być gotowy do pracy i wyposażony we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne wraz z tonerem o minimalnej wydajności zgodnej z tabelą 2. | Należy podać: producent..…………………….……………… model……………………………………………. UWAGA! Brak wskazania producenta i/lub konkretnego modelu zaoferowanego sprzętu lub wskazanie kilku wariantowych modeli będzie skutkowało odrzuceniem oferty z powodu niezgodności treści oferty z SIWZ. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | rozmiar papieru: A3, A4, A5 prędkość kopiowania druku w formacie A4* minimum 55 stron/min prędkość kopiowania druku w formacie A3 minimum 27 stron/min zoom 25 – 400% co 1% sortowanie elektroniczne automatyczny dupleks automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów na min. 100 oryginałów A6-A3 automatyczne rozpoznawanie formatu oryginału i skalowanie interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX , USB Host, pamięć kserokopiarki minimum 4GB dysk twardy minimum 250 GB z funkcją szyfrowania standardowa pojemność wejściowa papieru 1150 arkuszy (podawanie papieru: 2 x 500 arkuszy w kasetach oraz 100 w podajniku bocznym) finisher zszywający min. 100 arkuszy i pojemności wyjściowej papieru min. 3300 arkuszy szafka producenta sprzętu gramatura papieru z tacy ręcznej: co najmniej w zakresie 80 – 300 g/m2 drukowanie oraz skanowanie z wykorzystaniem pamięci przenośnej USB |
| Pozycja 3: Wyposażenie | kolorowy, dotykowy, minimum 7-calowy panel operatora z wyświetlaczem w języku polskim książka adresowa min. 50 kont |
| Pozycja 4: Parametry drukarki | obsługiwane języki druku: PCL5c, PCL6 rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2016, Microsoft Server 2012 R2, Microsoft Server 2012, Microsoft Server 2008 R2 64 bit, Windows 7 Prof. 32/64 bit, Windows 10 Prof. 64 bit |
| Pozycja 5: Skanowanie | prędkość skanowania w kolorze: minimum 160 stron/min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 300 dpi) optyczna rozdzielczość skanowania: minimum 600 x 600 dpi. tryby skanowania: sieciowy TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, bezpośrednie skanowanie do email (bez urządzenia i oprogramowania pośredniczącego np. komputera), skanowanie do HDD, skanowanie na przenośny nośnik pamięci typu pendrive. wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF. |
| Pozycja 6: Możliwości w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji | wymagane szyfrowanie danych dyskowych kluczem AES 256 bit lub lepszym, wymagane zabezpieczenie danych przechowywanych na urządzeniu co najmniej metodami: nadpisywanie danych w celu uniemożliwienia ich odtworzenia, automatycznego wymazywania pamięci umożliwiająca usuwanie danych tymczasowo przechowywanych na urządzeniu na potrzeby kopiowania lub drukowania, wymazywania całej pamięci w celu usunięcia wszystkich danych i możliwość inicjacji dysku twardego urządzenia, możliwość zmiany klucza szyfrowania dysku twardego, sprzęt musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników, np. poprzez dostęp użytkownika za pomocą hasła, nazwy użytkownika + hasła, sprzęt musi obsługiwać protokoły sieciowe: SSL/TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec, sprzęt musi umożliwiać funkcjonalność wprowadzenia hasła przed wydrukowaniem. |
| Pozycja 7: Wsparcie techniczne | w okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. czas reakcji serwisu nieprzekraczający 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 3 dni robocze od dnia zgłoszenia wady. |
| Pozycja 8: Przeszkolenie administratorów | Usługa polegająca na przeszkoleniu jednego administratora w zakresie zarządzenia sprzętem. Zakres szkolenia musi obejmować: instalację sterownika na serwerze wydruku (Microsoft Server 2008 R2 64 bit), szczegółową konfiguracją skrzynek użytkowników/kont wraz z ich personalizacją, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania sprzętem, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania użytkownikami, szczegółowe omówienie konfiguracji sterownika drukarki, szczegółowe omówienie konfiguracji modułu raportowania i monitoringu pracy sprzętu, szczegółowe omówienie zarządzania sprzętem za pomocą lokalnego panelu. Zamawiający przewiduje, iż czas przeszkolenia nie przekroczy dwóch roboczo godzin. |
| Pozycja 9: Przeszkolenie użytkowników | Przeszkolenie dwóch głównych operatorów w zakresie obsługi sprzętu w celu szkolenia końcowych użytkowników. Szkolenie musi obejmować obsługę sprzętu w zakresie: wykonywania kopii dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności sprzętu, wykonywania wydruku dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności sprzętu, wykonywania skanów dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności sprzętu. Zamawiający przewiduje, iż czas przeszkolenia nie przekroczy dwu roboczo godzin. |
| Pozycja 10: Pomoc techniczna | Pomoc techniczna w zakresie pozycji 8 i 9. Pomoc techniczna musi być realizowana za pomocą kontaktu telefonicznego (z wyłączeniem numerów o podwyższonej opłacie telekomunikacyjnej) z działem wsparcia Wykonawcy lub wskazanego podmiotu lub za pośrednictwem zasobów internetowych (np. http, e-mail). Czas trwania wsparcia wynosi 120 dni kalendarzowych od daty odbioru sprzętu. |
| Pozycja 11: Gwarancja | Gwarancja producenta minimum 24** miesiące. **UWAGA: Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV W okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 7 projektu umowy. |

TABELA 2. Materiał eksploatacyjny (zapasowy) do sprzętu z tabeli 1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany toner |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Tonery CMYK | Komplet zapasowych tonerów (C+M+Y+K) o wydajności: toner czarny minimum 24 000 stron***; toner kolorowy minimum 20 000 stron (formatu A4 przy 5% pokryciu wg. standardu ISO/IEC 19752 dla tonera czarnego oraz ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych), fabrycznie nowe i nieużywane w momencie dostawy. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonych tonerów nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego sprzętu oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego sprzętu. ***UWAGA: Wydajność tonera czarnego stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. W przypadku zaoferowania innej normy niż ISO/IEC 19752 dla tonera czarnego należy podać normę równoważną …...…………………………………………………………………. W przypadku zaoferowania innej normy niż ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych należy podać normę równoważną ………….………………………………………... | Należy podać: producent………………………….. model……………………………..….. UWAGA! Brak wskazania producenta i/lub konkretnego modelu zaoferowanego sprzętu lub wskazanie kilku wariantowych modeli będzie skutkowało odrzuceniem oferty z powodu niezgodności treści oferty z SIWZ. |

TABELA 3. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP | Produkt | ilość | Cena jednostkowa netto w PLN (za 1 szt./ 1 komplet) | Wartość netto w PLN (ilość z kolumny 3 x cena jednostkowa netto w PLN z kolumny 4) | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/ bez VAT**** w PLN (wartość netto w PLN z kolumny 5 + kwota podatku VAT w PLN z kolumny 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne (TABELA 1) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Komplet tonerów CMYK (TABELA 2) | 1 komplet |  |  |  |  |
| 3. | WARTOŚĆ OFERTY W PLN***** (suma wiersza 1 i 2) |  |  |  |
| ****niepotrzebne skreślić - cena bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt 5 SIWZ |
| *****Zsumowane wartości z wiersza 3 należy przenieść do załącznika nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy |

………………………………………			……………………………………………………………………………………………………………..

miejscowość, dnia				podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub czytelny podpis  z imieniem i nazwiskiem