Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

DEZINTEGRATOR ULTRADŹWIĘKOWY (SONIKATOR)

I. Główne funkcje urządzenia

- Homogenizator ultradźwiękowy do zastosowań laboratoryjnych zapewniający precyzję i powtarzalność procesu.

- Praca ciągła lub pulsacyjna.

- Funkcja programowania - dostępna pamięć na minimum 20 programów.

- Tryb sterowania i kontroli obejmujący czas, temperaturę i energię.

- Kontrola temperatury w granicach określonych przez użytkownika.

- Kontrola i regulacja amplitudy od 10 do 100%.

- Funkcja MICROTIP przedłużająca czas życia czyszczonych elementów nawet do 70%.

- Przewijany, wielofunkcyjny ekran z przyciskami.

- Możliwość monitorowania procesu; informacje zwrotne w trakcie procesu wyświetlane i informujące o postępie procesu wraz z kluczowymi zmiennymi, takimi jak poziom mocy, zużycie energii i temperatura próbki

- W zestawie:

  - Końcówka typu „horn” z tytanu, pełna bez zaślepki ¾ cala (19 mm) do cieczy o objętości od 25 do 500 ml.

  - Wysokowydajny konwerter nie wymagający wewnętrznego chłodzenia.

  - Komplet kluczy.

# Dodatkowe wyposażenie:

  - Czujnik temperatury do dezintegratorów ultradźwiękowych

  - Komora dźwiękochłonna do obniżenia dźwięków kawitacji (redukcja o 20-25 dB) wraz z zestawem do montażu sonikatora

  - Końcówka stożkowa o fi ½ cala (13 mm) z tytanu z możliwością dołączenia mikrokońcówki ⅛ cala.

  - Tytanowa mikrokońcówka ⅛ cala (3,2 mm) do zawiesin o objętości od 1 do 10 ml do przykręcana końcówki o fi ½ cala

II. Wymagania techniczne

- Moc wychodząca nie mniejsza niż 550 W.

- Częstotliwość wychodząca nie mniejsza niż 20 kHz

- Zasilanie 230V/ 50 Hz

- Wymiary nie większe niż wysokość: 235 mm, podstawa 318 mm x 191 mm

- Waga: nie większa niż 6,5 kg