Opis przedmiotu zamówienia

„DOSTAWA SPEKTROFOTOMETRU VIS DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH Z WYPOSAŻENIEM DLA KATEDRY BIOCHEMII OGÓLNEJ I MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO”

Parametry:

- Spektrofotometr jednowiązkowy umożliwiający badanie widmem ciągłym w zakresie światła widzialnego z oprogramowaniem;

- Zakres spektralny: co najmniej od 320 nm do 1100 nm;

- Możliwość badania próbek w prostopadłościennych kuwetach o drodze optycznej 5-50 mm;

- Szerokość szczeliny: 2 nm;

- Wyposażony w lampę  halogenową;

- Dokładność nastawienia długości fali: błąd nieprzekraczający ± 2  nm;

- Powtarzalność nastawienia długości fali: co najmniej ± 1 nm

- Zakres fotometryczny: co najmniej od -0,3 do 3 Abs

- Wyświetlacz LCD

- Porty komunikacyjne USB + możliwość współpracy z komputerem

Wyposażenie:

- Podajnik na 4 kuwety

- Zestaw kuwet szklanych o drodze optycznej 10 mm, filtr kalibracyjny i odpowiednie oprogramowanie komputerowe